Université Joseph Fourier - Grenoble I

N°. attribué par la bibliothèque

THESE

Pour obtenir le garde de

DOCTEUR DE L’UJF

Spécialité : Automatique - Productique

Préparée au Laboratoire GIPSA – Département Automatique

Dans le carde de l’Ecole doctorale « Electronique, Electrotechnique, Automatique, Télécommunication et signal »

Présentée et soutenue par :

Abbas DIDEBAN

Le 31 mai 2007

Titre :

Synthèse de contrôleurs discrets par simplification de contraintes et de conditions

Directeur de thèse : M. Hassane ALLA

Jury :

Rapporteur   Jean-Marc Faure      Professeur institut supérieur de mécanique de Paris

Rapporteur   Jean-Louis Ferrier   Professeur  ISTIA, Université d’Angers

Examinateur     Eric Niel                Professeur  INSA DE LYON

Examinateur     Piere Ladet           Professeur  INP Grenoble

Examinateur     Hassane Alla	   Professeur Université Joseph Fourier

Remerciements

Tout d’abord, je remercie chaleureusement mon directeur de thèse professeur  Hassane ALLA qui a été pour moi plus qu’un directeur de thèse. Je le remercie grandement que ce soit pour ces qualités scientifiques ou humaines, faisant toujours preuve de réflexion et de patience.

Je remercie vivement les rapporteurs de ce mémoire de thèse, M. Jean- Marc FAURE professeur à l’institut supérieur de mécanique de Paris, et M. Jean – louis FERRIER professeur à l’université de l’Angers. Merci pour leurs commentaires précis et judicieux qui m’aide beaucoup pour améliorer la qualité de ma thèse. Je remercie à M. Eric NIEL professeur à l’INSA de Lyon et M. Pierre LADET  professeur à l’INP Grenoble qui leurs aussi m’ont fait l’honneur d’avoir accepté de porter un jugement sur mon travail de recherche de faire partie de jury de soutenance de ma thèse.

Je tiens à remercie mes amis au laboratoire spécialement Khaled qui m’aide beaucoup pour corriger ma thèse et aussi je remercie  mes amis iraniens pour leur soutiens au tout au long de mon séjour en france.

Je n’oublierai pas l’ensemble de membres de l’équipe administrative et technique de département automatique de laboratoire Gipsa, dont je remercie pour leur gentillesse, leur bonne humeur et leur efficacité.

Merci enfin à mon épouse et ma file et mes parents, pour …tout ;

Résumé

Dans ce travail, nous proposons une méthode systématique et facile de mise en œuvre pour la synthèse du contrôle des systèmes à événements discrets. Nous modélisons les systèmes par  des modèles RdP saufs. Deux idées distinctes  sont  utilisées : 1) ajout de places de contrôle pour empêcher l’atteignabilité des états interdits, et 2) ajout de conditions pour les transitions contrôlables. Nous avons alors été confrontés au problème des transitions incontrôlables pour garantir l’optimalité et à la complexité apportée par le nombre des places de contrôles qui peut être très grand.

Dans la première idée, nous avons utilisé le  théorème introduit par Guia, qui permet de passer d’un ensemble d’états interdits vers un ensemble de contraintes linéaires. Nous avons  proposé des méthodes originales de simplification des contraintes. Il est alors possible de réduire le nombre et la borne des contraintes et ainsi de construire un modèle contrôlé simple. Les méthodes de simplification présentées sont applicables sur les RdP saufs. Nous avons déterminé les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir un contrôleur maximal permissif.  L’avantage principal de ces méthodes de synthèse de contrôleurs est que le modèle RdP contrôlé est très proche du modèle initial.

La deuxième idée qui a été utilisée pour la synthèse est l’utilisation des conditions pour le franchissement des transitions contrôlables. Les méthodes qui utilisent cette technique, ont en général besoin d’un calcul long en temps réel. En appliquant notre méthode de simplification, nous arrivons à un contrôleur simple.

Mots clés : Systèmes à événements discrets, Synthèse du contrôleur, Réseaux de Petri, Contraintes linéaires, Simplification.

Synthesis of discrete controllers by simplification of constraints and conditions

Abstract:

In this work, we propose a systematic method for controller synthesis in discrete events systems. We model the process and the specification by safe Petri Nets (PN). Two distinct ideas are used: 1) adding the control places to prevent the reachability of forbidden states, and 2) adding conditions with the controllable transitions. The uncontrollability asks the problem of optimatlity and the large number of control places the problem of complexity.

In the first idea, we use the theorem introduced by Guia, which makes it possible to pass from the set of forbidden states to the set of linear constraints. We propose original methods of simplification of the constraints. It is then possible to reduce the number and the bound of the constraints and thus to build a simple controller model. The methods of simplification presented are applicable on safe PN. We determine the necessary and sufficient conditions to have a maximal permissive controller. The principal advantage of these methods is that the controlled PN model is very close to the PN initial model.

The second idea for controller synthesis is the using of conditions for controllable transitions. The methods which use this technique generally need a long calculation in real time. While applying our method of simplification, we arrive to a simple controller.

Key words: Discrete events systems, Controller synthesis, Petri Nets, Linear constraints, Simplification.

Table des matières

Introduction	15

1 Systèmes à Evénements Discrets	19

1.1  Introduction	20

1.2  Langage	20

1.2.1  Définition de langage	20

1.2.2  Langages réguliers	21

1.2.3  Opérations sur les langages	22

1.3  L’automate	22

1.3.1  Définition générale	22

1.3.2  Composition synchrone de deux automates	23

1.4  Réseaux de Petri	25

1.4.1  Notions de base	25

1.4.2  Le marquage	26

1.4.3  Propriétés des réseaux de Petri	27

1.4.4  Franchissement d’une transition	28

1.4.5  Ensembles des marquages accessibles	29

1.4.6  L’invariant de marquage et les réseaux de Petri conservatifs	30

1.4.7  Composition synchrone de deux RdP	31

1.5  Grafcet	32

1.5.1  Eléments de base	33

1.5.2  Interprétation du graphe	33

1.5.3 Règles d'évolution	34

1.5.4 Validation du Grafcet	34

1.6  Comparaison RdP sauf et Grafcet	34

1.7  Conclusion	35

2  Synthèse de superviseur pour les systèmes à Evénements Discrets	37

2.1  Introduction	38

2.2  Concept de supervision	39

2.2.1  Principe de la supervision	39

2.2.2  Définition d’un superviseur	40

2.2.3  Supervision d’un système manufacturier	40

2.3  Contrôlabilité	43

2.3.1  Concept de contrôlabilité	43

2.3.2. Algorithme de Kumar	45

2.3.3  Remarques et conclusion sur l'approche RW	46

2.4  Synthèse de la commande basée sur les Réseaux de Petri	47

2.4.1  Spécifications et contraintes linéaires	50

2.4.1.1  Contraintes Généralisées d’Exclusion Mutuelles	51

2.4.1.2  Des états interdits vers les contraintes linéaires	51

2.4.1.3  Cas des RdP non conservatifs	52

2.4.1.4  Simplification des contraintes linéaires	53

2.4.1.5  Synthèse de contrôleur par la méthode des invariants	53

2.4.1.6  Problème des transitions incontrôlables	55

2.4.2  Synthèse de contrôleur par retour d’état	56

2.4.3  Synthèse de la commande avec la théorie des régions	57

2.4.4  Vérification de l'absence de blocage par l’idée de siphons	59

2.5  Implantation d’un contrôleur	60

2.6  Superviseur et contrôleur	60

2.7. Conclusion	61

3  Simplification des contraintes linéaires pour les réseaux de Petri conservatifs et saufs	63

3.1  Introduction	64

3.2  Simplification du nombre et de la borne des contraintes	65

3.2.1  Présentation intuitive de la méthode de simplification	65

3.2.2  Simplification par l’invariant	66

3.2.3  Simplification par l’invariant partiel	68

3.3  Simplification par l’utilisation des états non atteignables	70

3.3.1) Etats non atteignables	70

3.3.2  Algorithme de simplification	73

3.3.3  Exemple d’application	73

3.4  Contrôleur maximal permissif	76

3.4.1  L’idée principale	76

3.4.2  Le choix optimal	77

3.4.3  Calcul du contrôleur maximal permissif	79

3.5  Du modèle RdP vers le modèle Grafcet	82

3.5.2  Modèle Grafcet de l’exemple	84

3.6) Etude de cas	84

3.7  Conclusion	85

4  Simplification des contraintes linéaires des Réseaux de Petri saufs par la notion de sur - état	87

4.1  Introduction	88

4.2  Sur – état	88

4.2.1  Définition	88

4.2.2  Ensemble des sur-états	90

4.3  Construction de l’ensemble minimal de contraintes	91

4.3.1  Simplification des contraintes en utilisant les sur-états	91

Algorithme 4.1 :	91

4.3.2  Réduction du nombre de contraintes en construisant des invariants partiels	93

4.3.2.1 Construction de l’invariant partiel	93

4.3.2.2  Simplification par l’invariant partiel	94

4.4  Le contrôleur maximal permissif	96

4.4.1  Le meilleur choix	96

4.4.2  Problème des RdP non conservatifs	96

L’ensemble des états autorisés et l’ensemble des états interdits frontières sont :	97

4.4.3 Condition d’optimalité	98

4.4.4  Calcul de la place de contrôle	100

4.5  Application sur un système manufacturier	101

4.6  Conclusion	104

5    Synthèse de contrôleur par retour d’état	107

5.1  Introduction	108

5.2 Contrôle par retour d’état	109

5.2.1. L’idée principale	109

5.2.2  Calcul du contrôle	110

5.3  Simplification du contrôle	112

5.3.1  Simplification du contrôle en utilisant la notion de sur-état	112

5.3.2  Le contrôle maximal permissif	114

5.4 Simplification en utilisant la méthode duale	116

5.4.1  Calcul de la condition de franchissement	116

5.4.2  Le modèle final	117

5.5  Application de la  méthode de contrôle sur le système AIP	119

5.6  Les différents méthodes de Simplification	121

5.6.1  Comparaisons des méthodes de synthèse de contrôleurs	121

5.6.2 Comparaisons des méthodes de simplification avec la simplification des expressions logiques	122

5.7  Conclusion	122

6    Conclusion et Perspectives	123

6.1  Conclusion	123

6.2  Perspectives	124

Référence	126

Table des figures

1.1  Changement d’état par occurrence des événements dans un SED	20

1.2  Graphe de transition d’états d’un automate fini	23

1.3  Modèles automates d’un distributeur de jeton	24

1.4  Modèle automate complet d’un distributeur de jeton	25

1.5  Réseau de Petri marqué	26

1.6  Franchissement d’une transition	28

1.7  Graphe de marquage du RdP de la figure 1.5	29

1.8  Modèle RdP d’une machine	30

1.9  RdP conservatif	31

1.10  Deux modèle  RdP avant synchronisation	32

1.11  Un modèle Grafcet	33

1.12  Occurrence simultanée de deux événements non indépendants (1 et (2	35

2.1  Schéma de supervision	38

2.2  Procédé supervisé	39

2.3  Schéma de supervision avec indice de temps	40

2.4  Un système manufacturier	41

2.5  Modèles des machine M1 et M2	41

2.6  Modèle synchrone  de deux machines	42

2.7  Le système manufacturier sous la contrainte de stock	42

2.8  Modèle automate de la spécification	42

2.9  Modèle de fonctionnement désiré en boucle fermée	43

2.10  Les ensembles des états possibles	45

2.11  Langage suprême contrôlable d’un fonctionnement désiré	45

2.12  Modèle automate du système supervisé avec des états interdits	46

2.13  Modèle final de système supervisé sans états interdits	46

2.14  Modèle RdP de la figure 2.4	47

2.15  Modèle en boucle fermée RdP pour exemple 2.1	48

2.16  Système manufacturier	48

2.17  Modèle RdP d’un système manufacturier	49

2.18  Modèle RdP en boucle fermée	49

2.19  Graphe de marquage accessible	50

2.20  Modèle RdP en boucle fermée	52

2.21  Modèle RdP modifié	53

2.22  Modèle final RdP avec spécification	56

2.23  Matrice d’incidence WRC  et les ensembles de sous- matrices	56

2.24  Un RdP contrôlé  	57

2.25  Un modèle de système contrôlé par la méthode hybride présentée par Uzam	58

2.26  L’exemple de siphons avec sa place de contrôle	59

2.27  a)L’approche originale de R&W   b) l’approche entrées/sorties de Balemi	61

3.1  Modèle RdP de l’exemple 2.2	65

3.2  Modèle RdP avec séparation de  l’état de machine M2 de  l’état du système	66

3.3  Un état non atteignable à partir d’état initial P1P4P7	70

3.4  Exemple pour présenter les états conservatifs 	71

3.5 Construire l’ensemble des états conservatifs	71

3.6  Construction de l’ensemble des états conservatifs pour le RdP figure 3.1	72

3.7  Application de la propriété 1	74

3.8  Différentes étape de simplification	77

3.9  Place de contrôle synchronisée avec le modèle du procédé	79

3.10  Modèle RdP contrôlé	81

3.11  Autre modèle RdP contrôlé	82

3.12  Transformation d’une place de contrôle non sauf à un modèle équivalent Grafcet	83

3.13  Modèle Grafcet du RdP Figure 3.10  	84

4.1  Modèle RdP de l’exemple 2.2	89

4.2  Calcul des contraintes en utilisant les propriétés (4.2) et (4.3)	95

4.3  Application de la  propriété 3.2	95

4.4  Simplification  au maximum par les propriétés 4.3 et 3.2	96

4.5  Modèle RdP de l’exemple 4.1	97

4.6  Graphe des marquages accessibles	97

4.7  Modèle RdP corrigé  de l’exemple 4.1	99

4.8  Modèle RdP contrôlé	100

4.9  Système d’assemblage	101

4.10  Modèle RdP de Système manufacturier et spécifications	102

4.11  Modèle RdP de Système manufacturier en boucle fermée	103

4.12  . Modèle RdP final de  Système manufacturier	103

4.13  Modèle Grafcet de RdP Figure 4.12	104

5.1  Modèle RdP avec le contrôle	108

5.2  L’ensemble des états critiques	109

5.3  Contrôle empêchant l’atteignabilité  des états interdits	111

5.4  Contrôle d’une transition à partir d’un état critique	111

5.5  Modèle RdP final avec le contrôle simplifié	119

5.6  Modèle Grafcet du RdP de la Figure 5.5	119

5.7  Modèle RdP de l’exemple AIP en boucle fermé	120

5.8  Modèle RdP contrôlé de l’exemple AIP	121

Introduction

Le contrôle de systèmes industriels à cause de l’automatisation et la réduction de nombre des opérateurs devient un enjeu crucial. De tels systèmes intègrent de nombreux composants matériels et logiciels et interagissent avec des environnements complexes. Ainsi la synthèse de la commande de ces systèmes devient difficile, et elle ne peut être basée sur des essais et corrections successives, coûteux et approximatifs. L'expérience et la perspicacité de l'ingénieur qui conçoit ces systèmes deviennent insuffisantes pour imposer le respect du cahier des charges. Par conséquent, il est nécessaire de disposer d’outils aidant à la conception de systèmes de commande et permettant de vérifier si le système commandé répond bien au cahier des charges.

L’objectif de cette thèse est de proposer une méthode de synthèse d'un contrôleur simple de mise en œuvre qui impose au système le respect des spécifications logiques de fonctionnement.

Pour atteindre cet objectif il faut d’abord modéliser le système (l’objet physique) que l’on désire contrôler, et ensuite exprimer les objectifs de commande (spécifications) et finalement utiliser des techniques mathématiques classiques qui permettent d’élaborer les contrôleurs correspondants. Les systèmes à événements discrets (SED) recouvre des systèmes également dynamiques, mais dont la dynamique est du type événementiel. En réalité, au lieu de s’intéresser au déroulement continu des phénomènes, on ne se soucie que des ‘’débuts’’ et des ‘’fins’’ de ces phénomènes (les événements discrets) et de leur enchaînement dynamique, logique ou temporel. Les modèles SED sont utilisés dans le domaine de la production manufacturière, la robotique, les trafics des véhicules, la logistique, les réseaux de communications, etc.

L’étude des systèmes à événements discrets peut être menée avec différents outils tels que la simulation sur ordinateur, les réseaux de files d’attente, les langages de programmation parallèle/temps réel, des modèles dynamiques algébriques, comme l'algèbre ‘’Max Plus’’, et finalement les réseaux de Petri (RdP), les automates et les langages qui reposent sur l’ordre exact d’occurrence des événements.

Ce sont Ramadge et Wonham (Ramadge et al. 1989, Wonham 2005) qui à l’origine ont introduit la théorie de la synthèse de contrôleurs sur les systèmes à événement discrets. Le système, ainsi que l’ensemble des comportements valides (Spécification) sont donnés chacun par un langage. A partir de ces deux langages, le but de la synthèse consiste alors à déterminer un sous ensemble des comportements du système qui appartienne aussi à la spécification. Ce sous ensemble représente les comportements du système subissant l’action du contrôleur et caractérise ce dernier.

Dans la théorie de la supervision, le système complet est généralement divisé en deux parties : le procédé et le superviseur. Le procédé, un SED, est la partie du système qui doit être supervisée. Le comportement du procédé sans le superviseur (boucle ouverte) est souvent jugé non satisfaisant à l'égard de ce qui est souhaité. Il est possible de modifier dans une certaine limite, le langage généré par le système, par l’ajout d’une structure particulière appelée superviseur. Le rôle du superviseur est d'assurer que les aspects non satisfaisants du comportement du procédé ne se produiront pas. Le comportement souhaité est précisé, en imposant que le langage généré par le procédé couplé au superviseur appartienne à un certain langage de spécification. En détectant chacune des évolutions du procédé, donc en connaissant l'état courant du procédé, le superviseur choisit l'action ‘’corrective’’ appropriée. Cette action se traduit par des lois de contrôle transmises au procédé. Ces lois de contrôle contiennent les événements dont l'occurrence est autorisée depuis l'état courant du procédé. Le superviseur intervient sur l'évolution du procédé uniquement en interdisant l'occurrence de certains événements, c'est-à-dire en ne les faisant pas apparaître dans une (ou plusieurs) loi de contrôle. Une autre distinction essentielle entre le procédé et le superviseur est que le procédé est donné, il correspond à un système existant qui ne peut être changé, tandis que le superviseur est un système à construire, donc plus souple.

L’approche de R&W est basée sur la modélisation des systèmes par des automates à états finis et des langages formels. Cependant, le grand nombre d’états à considérer pour représenter le comportement du système ainsi que le manque de structure dans les modèles limite la possibilité de développer des algorithmes de calcul efficaces pour l’analyse et la synthèse des systèmes réels. En outre l’utilisation de cette approche a montré une difficulté dans l’implémentation du système supervisé. Pour pallier ces difficultés, différentes approches peuvent être envisagées. (Holloway et al. 1990, Li et al. 1993, Boel et al. 1995, Charbonnier 1996, Kattan 2004,…). Ces approches sont basées soit sur les Réseaux de Petri (RdP) soit sur le Grafcet.

Le problème principal de la théorie de supervision est l’existence des événements incontrôlables. Lors de synchronisation d’un événement  incontrôlable de modèle procédé avec  celui de la spécification, le modèle final ne peut pas respecter cette synchronisation. Dans ce cas il apparaîtra un ensemble d’états qui s’appelle « états interdits ». Pour les approches basées sur l’automate on peut le résoudre par l’algorithme proposé par Kumar (Kumar 1991). L’inconvénient principal est que le contrôleur est donné sous forme d’automate dont la taille peut être inexploitable.

Deux méthodes efficaces pour résoudre le problème des états interdits ont été proposées par Giua (Giua  et al.1992)  et Yamalidou (Yamalidou et al. 1996). Giua a proposé une méthode représentant les états interdits par un ensemble des contraintes linéaires. Cette méthode est applicable pour les RdP sauf et conservatifs. Yamalidou a proposé une méthode pour construire un contrôleur à partir des contraintes linéaires. Par l’utilisation de ces méthodes, on peut construire un contrôleur efficace en modèle RdP. Les problèmes de l’approche proposée par Giua est qu’en général le nombre d’états interdit est grand et donc nous avons un grand nombre des contraintes linéaires. A chaque contrainte il faut associer une place de contrôle augmentant ainsi la complexité du contrôleur. Notre contribution va consister à proposer deux méthodes de réduction du nombre des contraintes, ce qui permettra de diminuer la complexité de système. Ces méthodes sont basées sur l’exploitation de l’espace d’état pour réduire au maximum le nombre et la borne des contraintes. Notre objectif final est d’avoir un modèle contrôlé par un RdP ou un Grafcet, les plus simples possibles et implémentables dans des automates programmables industriels.

D’autres méthodes synthétisent le contrôle par la détermination de conditions associées aux transitions (Holloway et al. 1990, Boel et al. 1995). L’inconvénient  de ces approches est le temps de calcul long en temps réel. Pour résoudre ce problème, nous construisons le graphe de marquage hors ligne et calculons les conditions pour empêcher l’atteignabilité des états interdits. Nos méthodes de simplification permettront d’avoir un contrôleur final aisément implémentable.

Notre objectif dans ce travail est d’étudier les SED en vue de leur commande. Pour cela il nous a paru nécessaire de commencer par une présentation générale des SED. C’est l'objet du premier chapitre. Nous faisons une présentation des aspects logiques des SED. Tout d’abord nous évoquons quelques notions relatives aux langages formels. Puis nous présentons les outils les plus usuels dans le champ de commande des SED tels que les automates, les Réseaux de Petri et le Grafcet.

Le chapitre deux présente dans un premier temps les principales méthodes existant dans la littérature sur la commande des systèmes à événements discrets. La théorie de la supervision des SED proposée par Ramadge & Wonham est d’abord présentée en détail. Elle est à l’origine de la commande par supervision. Puis les approches de  la synthèse de commande basées sur le Réseaux de Petri sont décrites.

Nous présentons dans le troisième chapitre, la première méthode de simplification des contraintes qui est applicable sur les RdP saufs et conservatifs. Cette méthode de simplification est basée sur l’invariant de marquage des places. Les relations déduites des invariants et également les inégalités déduites des invariants partiels, nous aident pour la simplification. Nous montrons qu’il est possible d’avoir un contrôleur maximal permissif pour ce type de RdP. A la fin de ce chapitre pour montrer que cette méthode est applicable sur les systèmes industriels, nous décrivons la transformation d’un RdP contrôlé vers le Grafcet.

Dans le quatrième chapitre nous introduisons une autre méthode de simplification qui est applicable au RdP sauf dans le cas général. Cette méthode est basée sur la notion de sur-état. En utilisant cette notion, nous présentons les propriétés qui peuvent nous aider pour la simplification. Le fait de ne pas avoir un RdP conservatif fait que le contrôleur synthétisé n’est pas toujours maximal permissif. Nous élaborons alors des propriétés qui donnent les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir un contrôleur maximal permissif.

Le cinquième chapitre propose une nouvelle méthode de synthèse de contrôleurs basée sur l’idée principale de retour d’état. A partir des états interdits nous calculons l’ensemble des états critiques et des états sains et nous interdisons le franchissement des transitions contrôlables par un contrôle basé sur ces états, et qui sera simplifié par la suite. Cette méthode est applicable sur les RdP saufs mais comme nous verrons dans les perspectives, il est possible développer cette méthode pour les RdP non saufs.

Enfin, nous terminerons notre mémoire par une conclusion et les perspectives de ce travail.

Chapitre 1

Systèmes à Evénements Discrets

Dans ce chapitre nous allons présenter les notions de base sur les systèmes à événements discrets (SED). Nous commencerons par une introduction puis nous présenterons brièvement les deux outils de base d’étude des SED que sont les automates et les Réseaux de Petri (RdP). Nous mettrons l’accent sur les RdP dans la mesure où c’est le modèle de base utilisé dans cette thèse, on donnera les principales propriétés. La mise en œuvre des modèles RdP sera faite par le Grafcet qui est un langage de spécifications qui a conduit au langae SFC (Sequantial Fonction Chart), un outil couramment utilisé dans les automates programmables industriels. Une présentation de cet outil est faite à la fin de ce chapitre.

Chapitre 1

Systèmes à Evénements Discrets

1.1  Introduction

Un système à événements discrets (SED) est un système dynamique dans lequel l’espace d’état est discret. L’évolution de ces systèmes est déterminée par l’occurrence instantanée des événements. Ainsi, tant qu’il n’y a pas d’occurrence d’un événement, l’état du système reste inchangé. Ces systèmes se trouvent dans des nombreux domaines d’application tels que les systèmes de production, l’informatique, les réseaux de communication, etc.

Considérons l’exemple classique d’une machine qui peut être dans trois états : arrêt, marche et  panne. On suppose qu’il peut y avoir l’occurrence de quatre événements : début de travail,  fin de travail,  panne et réparation. Ces événements sont étiquetés par les symboles d, f, t et r respectivement. L’ensemble des états de ce système est présenté par l’ensemble E  = {a, m, p}. Le changement des états par l’occurrence des événements est présenté dans la figure 1.1.

En général pour construire un contrôleur, les concepteurs construisent directement le modèle supervisé du système. Mais pour les grands systèmes, on n’a aucune garantie que les spécifications seront respectées. Il faut alors passer par la simulation avec les inconvénients que l’on connaît. Il existe des méthodes formelles dont nous parlerons dans la suite de ce mémoire. Ces méthodes reposent sur l’utilisation d’outils tels que les automates et les réseaux de Petri que nous allons présenter en détail dans ce chapitre.

1.2  Langage

## 1.2.1  Définition de langage

L’évolution d’un SED peut être décrite par un ensemble de couples (e, t ) où   « e » représente un événement et « t » représente l’instant d’occurrence de cet événement. Dans notre exemple, l’évolution de l’état de la machine peut être définie par les couples : (d, t1), (f, t2), (d, t3), (t, t4), (r, t5),…etc. Cet ensemble ordonné de couples constitue ce que l’on appelle une séquence. Une telle description se place à un niveau temporel dans le sens où l’instant d’occurrence des événements est une information considérée comme pertinente. En revanche, si l’on considère un modèle logique pour décrire le SED, seul l’ordre d’occurrence des événements importe. Dans ce contexte, le fonctionnement de la machine est décrit par la séquence des événements : dfdtr….etc. L’évolution d’un SED sera en général décrite par un ensemble de séquences d’événements. Cet ensemble de séquences constitue un Langage sur l’ensemble des événements possibles dans notre système.

Pour formaliser des systèmes à événements discrets sous forme de langage, on représente les événements par des symboles. L’ensemble de tous ces symboles (σ1 , …, σn) est fini et constitue un alphabet noté Σ. Toutes les séquences finies d’événements ou traces, peuvent alors être représentées par une séquence de symboles s = σ1. σ2 … appelée chaîne (ou mot) sur l’alphabet Σ. On appelle alphabet (ou vocabulaire), un ensemble fini de symboles noté Σ. Dans le cas d'un SED, l'alphabet pourra représenter l'ensemble des événements possibles dans le système. Cet ensemble est composé de tous les événements qui font évoluer le SED. Une chaîne (ou mot ou séquence) définie sur un alphabet Σ est une suite finie d'éléments de Σ noté s. La longueur d'une chaîne s, notée |s|, représente le nombre de symboles de s (par exemple, |dfdtr| = 5).

Etant donné un alphabet Σ, on notera Σn où n est un entier naturel, l’ensemble des chaînes sur Σ de longueur n. Par exemple, pour l’alphabet Σ={d, f}, nous obtenons : Σ0 = { ( } où  ( représente le mot vide (qui ne comporte aucune symbole) ; Σ1 = {d, f}et Σ2 = { dd, df, fd, ff }, ….etc. Par extension, on définira par Σ* l’ensemble des chaînes d’une longueur n quelconque que l’on peut construire sur Σ. Ainsi Σ* peut être défini par :

Où ( représente le symbole d’union. Etant donné l’alphabet Σ={d, f}, nous obtenons alors :

Σ* = {(, d, f,dd, df, fd, ff, ddd, … }

Définition 1.1 : On appelle un langage défini sur un alphabet  Σ, tout sous-ensemble de Σ*.

(

Par exemple l’ensemble des séquences telles que « d » apparaît en premier et que « d » et « f » apparaissent alternativement est décrit par le langage : L = {(, d, df, dfd, dfdf, dfdfd, … }. On notera par (, le langage vide.

Nous pouvons à présent définir le préfixe-clôture d’un langage L, comme le langage contenant tous les préfixes des chaînes de L. Nous noterons par L, le préfixe-clôture du langage L.

L = {s1 ( (* | ( s2  ( (* , s1s2 (L}

## 1.2.2  Langages réguliers

Pour définir un  langage régulier on définit d’abord l’expression régulière.

Une expression régulière sur un alphabet ( est une expression dont les opérandes sont des symboles de (, et dont les opérateurs sont pris dans l’ensemble {+, · , *}. Par exemple l’expression : b+a·b* est une expression régulière.

Une expression régulière définit un langage sur (. Chaque symbole « a » de ( correspond au mot a. Les opérateurs +, · et * sont interprétés respectivement comme les opérateurs d’union, de concaténation et de fermeteure itérative sur des langages. Par exemple, l’expression régulière :            b + a · b* représente le langage: {b} ( {a}·{b}*

On appelle langage régulier, tout langage qui peut être défini par une expression régulière. Par exemple, considérons le langage L sur l’alphabet ( = {a,b}qui comprend les chaînes telles que a et b apparaissent alternativement et telles que a apparaît en premier. Nous obtenons : L = {(, a, ab, aba, abab, ababa, …}. Ce langage est régulier puisqu’il peut être décrit par l’expression régulière :       (a.b)* · ((+a).

## 1.2.3  Opérations sur les langages

Soit  L1 et L2 deux langages construits sur un même alphabet  Σ. On peut définir les opérations élémentaires suivantes :

L’union de L1 et L2, notée, L1 ( L2, est le langage contenant toutes les chaînes qui sont soit contenues dans L1, soit dans L2.

L’intersection de L1 et L2 notée, L1 ( L2, est le langage contenant toutes les chaînes qui sont soit contenues à la fois dans L1 et dans L2.

La concaténation de L1 et L2 notée, L1 · L2, est le langage contenant toutes les chaînes formées d’une chaîne de L1 suivie d’une chaîne L2.

La fermeture itérative  d’un langage L1, notée L1*, est l’ensemble des chaînes formées par une concaténation finie de chaînes de L1.

1.3  L’automate

## 1.3.1  Définition générale

Un automate est une machine à états qui permet de décrire un système à événements discrets. Un automate est représenté par une succession d’états et de transitions associées à des événements.

De façon générale, un automate est une machine qui a des entrées et des sorties discrètes et qui réagit à une modification de ses entrées en changeant ses sorties. Formellement un automate à états fini et déterministe A, peut être défini de la façon suivante:

Définition 1.1 : Un automate fini A est un 5-tuplet A = ( Q, (, (, q0, Qm) où

Q est l’ensemble fini des états.

( est un ensemble fini de symboles d’entrée (l’ensemble des événements), appelé alphabet d’entrée.

( est la fonction de transition d’états de Q ( ( vers Q qui associe un état d’arrivée à un état de départ et un symbole d’entrée.

q0 ( Q est l’état initial.

Qm ( Q est l’ensemble des états marqués.

(

Un automate peut être représenté par son graphe de transitions d’états. Le graphe de transition d’états d’un automate fini A est donné dans la figure 1.2.

Dans la figure 1.2 les états de A sont représentés par des cercles, nous avons : Q = {q0, q1, q2, q3}. L’état initial q0 est indiquée  par une flèche entrante. Les états finals sont représentés par des doubles cercles, ainsi : Qm = {q3}. La fonction  ( de transition d’états est représentée par des arcs associés à des symboles de l’alphabet(. Dans notre exemple, l’alphabet (  correspond à l’ensemble {a, b, c}. Il existe une transition d’états associée au symbole « a » entre q0 et q1. Cela signifie : (( q0, a) = q1.

Un état q ( Q est dit accessible s’il existe une chaîne s ( ( * telle que q = (( q0, s), c’est-à-dire que l’automate peut y accéder depuis l’état initial. Par extension, l’automate A est accessible si tout état q ( Q est accessible.

Le langage généré par un automate fini A est donné par:

L(A) = { s ( ( *| (( q0, s) ( Q}

C’est un langage régulier qui représente l’ensemble de toutes les chaînes qui permettent de rejoindre un état quelconque de l’automate à partir de son état initial.

Remarque 1.1 : L’automate A est dit déterministe dans le sens où depuis tout état, il n’existe pas deux transitions de sortie qui soient associées à un même symbole et qui conduisent à deux états différents.

(

## 1.3.2  Composition synchrone de deux automates

Avant de présenter cette opération, nous définissons un type spécial d’automate. On appelle accepteur un automate ne comportant pas de sorties. Formellement, on peut définir un accepteur de la façon suivante :

Définition 1.2 : un accepteur A  est un quadruplet A = (Q, (, (, q0) où Q est l’ensemble fini des états, ( est un ensemble fini de symboles d’entrée (l’ensemble des événements), appelé alphabet d’entrée, ( est la fonction de transition d’états de Q ( ( vers Q qui associe un état d’arrivée à un état de départ et un symbole d’entrée et  q0 ( Q est l’état initial.

(

Un tel modèle ne comporte pas d’état final. Dans cette approche nous intéressons à ce type d’automate et le mot automate sera utilisé au lieu d’accepteur. A partir de cette hypothèse, la composition synchrone entre deux automates sera présentée.

Il existe deux sortes de compositions :

La composition synchrone, qui est effectuée quand les alphabets des langage associés aux automates considérés ont au moins un événement  en commun.

La composition asynchrone, qui est réalisée quand les alphabets des langages associés aux automates considérés n’ont aucun événement en commun.

Soit deux automates A1 et A2 définis respectivement par :

A1  = (Q1 , (1 , (1 , q01 ) , 		A2  = (Q2 , (2 , (2 , q02 )

La composition synchrone entre A1 et A2 est notée  A1 ||s A2 = (Q, (, (, q0) où

Q = Q1 x  Q2  est l’ensemble des états.

( = (1 ( (2  représente l’alphabet.

q0 = (q01 , q02)  est l’état initial.

Pour tout q = (q1, q2) ( Q et pour tout ( ( ( la fonction de transition ( est définie de la façon suivante :

- Pour ( ( (1 ((2 :

(((q1, q2), () = (q’1, q2) si  (1(q1, () = q’1 et  ( ( (1

(((q1, q2), () = (q1, q’2) si  (2(q2, () = q’2 et  ( ( (2

- Pour ( ( (1 ((2 :

(((q1, q2), () = (q’1, q’2) si  (1(q1, () = q’1 et  (2(q2, () = q’2

Si un événement (, appartient à  (1 ( (2, il doit se produire de manière synchrone dans les deux automates, par contre, s’il n’appartient qu’à un ensemble, il se produit de manière asynchrone.

Exemple 1.1 : Le fonctionnement du distributeur de jeton est décrit par les 2 modèles automates (accepteurs) de la figure 1.3.

L’automate A1 de la figure 1.3a est construit sur un alphabet de 2 symboles {p, j}. Nous pouvons remarquer que l’automate A1 reconnaît l’ensemble des séquences telles que p se produit en premier et telles que p et j se produisent alternativement. Supposons que le symbole « p » modélise l’événement « introduction d’une pièce » dans la machine et que « j » modélise l’événement « libération d’un jeton ». Alors, A1 modélise la contrainte de fonctionnement que le jeton est délivré seulement si une pièce a préalablement été introduit dans la machine (nous supposons que les événements p et j apparaissent toujours alternativement).

L’automate A2 de la figure 1.3b est construit sur un alphabet de 2 symboles {b, j}.Le symbole « b » modélise l’événement « pression du bouton par l’utilisateur » et le symbole « j » a la même signification que dans A1 (libération d’un jeton). Ce modèle exprime la contrainte qu’un jeton est délivré seulement si l’utilisateur a préalablement appuyé sur le bouton.

A partir de A1 et A2, l’opération de composition synchrone  permet d’obtenir un modèle global de notre machine. Le composé synchrone M de A1 et A2 est représenté dans la figure 1.4. Ce modèle permet d’exprimer la conjonction des deux contraintes de fonctionnement définies par A1 et par A2.

Dans l’automate  M, un état correspond à un couple (q, x) où q est  un état de A1 et x est un état de A2. L’état initial (q0, x0) est l’état correspondant aux états initiaux de A1 et de A2. L’automate M est construit sur un alphabet qui est la réunion des alphabets de A1 et A2, c’est-à-dire : {p, b, j}, où le symbole j est le seul événement qui est en commun dans les alphabets de A1 et A2.

La modélisation de SED réels est généralement difficile à mettre en œuvre du fait de l’explosion combinatoire du nombre d’états (même dans les petits systèmes) et même si les automates apparaissent comme un formalisme approprié permettant de modéliser efficacement une large classe de systèmes à événement discrets, certaines applications s’expriment plus facilement sous forme de Réseaux de Petri (RdP). Dans la prochaine section, nous allons faire quelques rappels sur les réseaux de Petri. Pour plus de détails sur les réseaux de Petri, on pourra se reporter à (David et al. 2005).

1.4  Réseaux de Petri

Les réseaux de Petri  constituent un outil très approprié pour étudier les systèmes à événements discrets  en raison de la puissance de modélisation et de leurs propriétés mathématiques. Les réseaux de Petri ont, par rapport aux automates, l’avantage d’être un modèle beaucoup plus général, bénéficiant de structures beaucoup plus riches, s’adaptant parfaitement à la description de certains type de SED. A partir de RdP, on peut facilement arriver à l’automate par construction du graphe des marquages. Dans cette section nous présenterons d’abord les notions de base de RdP dont nous avons besoin dans notre travail. Le type de RdP qui nous intéresse, c’est le RdP synchronisé où à chaque transition est associé un événement.

## 1.4.1  Notions de base

Un Réseau de Petri est un graphe orienté comportant :

- Un ensemble fini de places, P = {P1, P2, P3, ..., Pm}, symbolisées par des cercles et représentant des conditions :

Une ressource du système (ex. : une machine, un stock, un convoyeur, …)

L’état d’une ressource du système (ex. : machine libre, stock vide, convoyeur en panne, …)

…etc

- Un ensemble fini de transitions, T = {T1, T2, T3, ..., Tn}, symbolisées par des traits et représentant l'ensemble des événements (les actions se déroulant dans le système) dont l'occurrence provoque la modification de l'état du système.

- Un ensemble fini d’événements associés à chaque transition.

- Un ensemble fini d'arcs orientés qui assurent la liaison d'une place vers une transition ou d'une transition vers une place.

Définition 1.3 : Un RdP synchronisé est défini par un 7-tuplet R = {P, T, (, E, Pré, Post, M0 } où

P = {P1, P2, P3,…, PN}  est l’ensemble des places ;

T = {T1, T2, T3,…, TL}  est l’ensemble des transitions ;

P ( T =( ; c’est à dire que les ensemble T et P  sont disjoints ;

( = {(, (1, (2,…, (n} est l’ensemble des événement (( a été utilisé pour présenter l’événement toujours occurrent) ;

E est la fonction de T ( ( qui associe à chaque transition un événement ;

Pré : P ( T ( {0,1} est l’application d’incidence avant ;

Post : T ( P  ( {0,1} est l’application d’incidence arrière ;

M0 est l’état initial P  ( R.

Au lieu de Pré et Post en général nous utilisons W, la matrice d’incidence qui est calculable à partir de l’ensemble Pré et Post comme ci-dessous :

W = Post – Pré

Dans un RdP le nombre de marques dans les places est quelconque. Cependant dans notre travail, on s’intéresse à la commande, et nous ne considérerons que les RdP saufs où chaque place contient au plus une marque. Ce type de RdP est appelée  sauf ou binaire.

## 1.4.2  Le marquage

Dans les RdP, nous pouvons représenter la dynamique du système par l’existence ou l’absence de marque dans les places. La figure 1.5 représente  un RdP marqué.

Chaque place contient un nombre entier (positif ou nul) de marques ou jetons. Le nombre de marque contenu dans une place Pi sera noté M(Pi) soit mi. Pour l’exemple considéré, on a m1 = m3 = m6 = 1 et   m2 = m4 = m5 = m7 = 0. Le marquage du réseau, M est défini par le vecteur de ses marquages, c’est-à-dire M0T = [m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7]. Le marquage du RdP de la figure 1.6 est donc :   M0T = [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]. Le marquage est l’état du système à un certain instant. L’évolution de l’état correspond donc à une évolution du marquage, évolution qui se produit par le franchissement de transition, comme nous allons le voir.

Dans cette approche nous allons utiliser autre présentation pour l’état. Dans les réseaux saufs, une place peut être marquée ou non, donc si l’existence du nom de places est utilisée pour les places marquées, l’absence de ces noms signifie que les places ne sont pas marquées. Par exemple le marquage M peut être représenté par l’ensemble des places marquées : M0 =  {P1P3P6} ou plus simplement : M0 = P1P3P6. Maintenant nous formalisons ce type de présentation :

Notation  1.1 : Soit P = {P1, P2, …, PN} l’ensemble des places d’un RdP R  et M : MT = [m1, …, mN] mi ( {0,1}, un marquage quelconque, on peut représenter le marquage M  comme ci-dessous:

M = {Pi (    i ({1, … , N} et  mi =1}

(

Il est possible de définir formellement cet ensemble, mais définissons d’abord l’ensemble des vecteurs booléens.

Définition 1.4 : L’ensemble {0,1}N représente l’ensemble de tous les vecteurs booléens de dimension N.

(

Un marquage est un vecteur de {0,1}N.

L’ensemble des places marquées d’un marquage est donné par une fonction Support définie ci-dessous.

Définition 1.5 : La fonction Support (X) d’une vecteur X ( {0,1}N est telle que :

Support (X ) = Ensemble des places marquées dans le vecteur X

(

Le support du vecteur M0T = [1, 0, 1, 0, 0,  1, 0]  est :

Support (M0) =  {P1, P3, P6} ou plus simplement :

Support (M0) =  P1P3P6

Il est possible de comparer deux marquages. Nous utilisons la définition ci-dessous pour cela :

Définition 1.6 : Soit M1 et M2 deux marquages accessibles d’un RdP R1 et P  = {P1, P2, …, PN} l’ensemble des places de ce RdP:

M1 (  M2  Si ( Pi ( P   / M1(Pi) ( M2(Pi)  et ( Pi ( P   / M1(Pi) > M2(Pi)

M1 <  M2  Si ( Pi ( P   / M1(Pi) ( M2(Pi)  et ( Pi ( P  / M1(Pi) < M2(Pi)

M1 =  M2  Si ( Pi ( P   / M1(Pi) = M2(Pi)

Remarque 1.2 : Pour les RdP saufs, M1 <  M2  signifie que  Support (M1) ( Support (M2). Dans ce cas nous disons que le marquage M2 est couvert par le marquage M1.

## 1.4.3  Propriétés des réseaux de Petri

Dans cette section, on considère les réseaux de Petri ordinaires et nous présentons les propriétés qui nous seront nécessaires pour la présentation de notre contribution.

Marquages accessibles : On notera MR l’ensemble des marquages accessibles d’un RdP R à partir du marquage initial M0.

RdP borné : Une place Pi est dit bornée pour un marquage initial M0 s’il existe un entier naturel k, tel que pour tout marquage accessible à partir de M0, le nombre de marques dans Pi est inférieur ou égal à k. Dans notre travail cette borne  k = 1 (RdP sauf,) sauf pour les places de contrôle comme nous le verrons par la suite.

Transition vivante : Une transition Tj est vivante pour un marquage initial M0 si pour tout marquage accessible Mi ( MR, il existe une séquence de franchissement S qui contient la transition Tj, à partir de Mi.

RdP vivant : Un RdP est vivant  pour un marquage initial M0 si toutes ses transitions sont vivantes pour M0.

Blocage : un blocage  est un marquage tel qu’aucune transition ne peut être validée.

Conflit structurel : Un conflit structurel correspond à un ensemble d’au moins 2 transitions T1 et T2 qui ont une place d’entrée en commun Pi.

Conflit effectif dans un RdP sauf : Il y a un conflit effectif dans un RdP sauf lorsqu’il y a au moins deux transitions validées synchronisées avec le même événement.

Invariants : Soit R un RdP et P  l’ensemble de ses places. On a un invariant de marquage, s’il existe un sous-ensemble de places P’ inclus dans P et un vecteur de pondération Q =(q1, q2,…, qr), dont tous les poids qi sont des nombres entiers positifs, tels que :

q1 M(P1)  + q2 M(P2)+…+ qr M(Pr) = constante, pour tout  M ( MR.

Nous expliquerons plus en détail cette propriété dans la section 1.4.6.

## 1.4.4  Franchissement d’une transition

Le franchissement d'une transition ne peut s’effectuer que si chacune des places en amont de cette transition contient au moins une marque. On dit alors que la transition est franchissable ou validée. Le franchissement d'une transition fait évoluer le marquage du réseau en retirant un marque de chacune des places en amont de la transition et en ajoutant une marque dans chacune des places en aval de la transition.  Pour les RdP saufs, il y a un seul franchissement à la fois, et la durée de ce franchissement est nulle.

Dans un RdP synchronisé, une transition validée est franchie à l’occurrence de l’événement qui lui est associé.

Dans la figure 1.6-a la transition T1 est franchissable lorsque l’événement (1  se produit. Le résultat du franchissement de cette transition est indiqué dans la figure 1.6-b.

A chaque séquence de franchissement, est associé un vecteur caractéristique noté. C'est un vecteur de dimension L (nombre de transitions) où la composante numéro j correspond au nombre de franchissements de la transition Tj dans la séquence S. Si la séquence de franchissement S est réalisable à partir d’un marquage Mi, le marquage atteint Mk est donné par l’équation fondamentale :

Mk = Mi + W .

est le vecteur caractéristique d’une séquence S qui mène de Mi à Mk.

## 1.4.5  Ensembles des marquages accessibles

A partir d’état initial par le franchissement des transitions, nous obtenons un ensemble des marquages. Chaque marquage est accessible par une séquence d’événements. Nous pouvons représenter cet ensemble de marquages et  des changements entre marquages par un graphe appelé: graphe des marquages accessibles.

Le graphe des marquages est composé de nœuds qui correspondent aux marquages accessibles, et d’arcs correspondant aux franchissements de transitions faisant passer d’un marquage à l’autre. Le graphe de marquages d’un RdP est un automate sans états marqués. Formellement un graphe de marquages G peut être défini de la façon suivante :

Définition 1.7 : Un graphe de marquages G est un 4-tuplet A = (M, (, (, M0) où

M est l’ensemble fini des marquages (RdP sauf).

( est l’ ensemble fini des événements associés aux transitions.

( est la fonction de transition d’états de M ( ( vers M qui à tout couple (état origine et événement) associe un état d’arrivée.

M0 ( M est le marquage  initial.

(

La figure 1.5 présente un RdP avec son marquage initial M0T =  [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]. A partir de M0, les transitions T1 et T3 peuvent être franchies. Si la transition T1 franchie, on atteint le marquage M1T =  [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]. Dans ce cas la seule transition franchissable sera T3. Quand la transition T3 est franchie, on atteint le marquage M2T =  [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]. Dans ce cas les deux transitions T1 et T5 sont franchissables. Par cette méthode on peut calculer tous les états possibles à partir d’état initial M0. La figure 1.7 donne le graphe de marquages du RdP de la figure 1.5.

Le graphe de marquages du modèle RdP d’un système est l’automate de ce système en remplaçant chaque transition par l’événement associé. Nous utiliserons donc conjointement les propriétés des deux modèles.

## 1.4.6  L’invariant de marquage et les réseaux de Petri conservatifs

L'invariant de marquage est une propriété structurelle importante pour analyser les RdP car il ne dépend pas du marquage. Il permet d’étudier la structure du réseau  indépendamment de toute  évolution dynamique. Des invariants de franchissement sont également définis dans les RdP, mais ils ne sont pas utilisés dans ce travail.

L'invariant de marquage correspond à une somme pondérée de marquages de places qui est constante quel que soit le marquage accessible. Un invariant est déterminé à partir de vecteurs X, calculés en trouvant les solutions de l’équation suivante :

Où W est la matrice d’incidence du RdP de dimension N ( L et, X est un vecteur de dimension N appelé P-semi-flot.

L'invariant de marquage déduit de tout P-semi-flot est donné par la relation suivante :

Où : M0 est le marquage initial du RdP, et M représente tout marquage accessible.

Il y a des algorithmes efficaces pour trouver tous les invariants minimaux d’un RdP (David et al. 2005).

Dans un invariant, la partie constante correspond à un entier quelconque. Dans cette approche, nous nous intéressons à un cas particulier où les parties constantes des invariants minimaux sont égales à 1.

Pour la majorité des systèmes qui peuvent être modélisés par les RdP saufs, on a des fonctionnements cycliques. Cette propriété d’invariants est donc utilisable dans beaucoup de cas. Par exemple considérons une machine a trois états : marche, repos et panne. Le modèle RdP de cette machine est présenté dans la figure 1.8.

Dans ce modèle, on a un invariant de marquage pour l’ensemble des places P  = {P1, P2, P3} :

M(P1)  + M(P2) + M(P3) = 1

On peut réécrire plus simplement cette relation :  m1 + m2 + m3 = 1

Dans la figure 1.9 on trouve un modèle d’un système de production composé de deux machines couplées. L’ensemble des places P  est : P  = {P1, P2, P3, P3, P4, P5, P6, P7}

Ce RdP a 3 invariants minimaux qui sont :

P’    = {P1, P2} 	    	(	m1 + m2 = 1

P’’   = {P3, P4, P5} 		(	m3 + m4 + m5  = 1

P ’’’ = {P6, P7} 	   		 (	m6 + m7 = 1

Les ensembles P’, P’’, P ’’’, sont des composantes conservatives. A partir de cet ensemble de relations, nous pouvons construite l’invariant suivant :

m1 + m2 + m3+ m4 + m5+ m6 + m7  = 3

Dans cet invariant nous pouvons trouver toutes les places du RdP. Ce type de réseau s’appelle : Réseau de Petri conservatif. Dans le cas général, un RdP R est dit conservatif si P  est une composante conservative. Dans une première partie de notre travail, nous nous intéresserons à ce type de Réseaux de Petri.

## 1.4.7  Composition synchrone de deux RdP

La synchronisation de deux RdP est une opération plus facile que celle de deux automates. C’est une opération structurelle, elle consiste à fusionner les transitions synchronisées sur le même événement.

Définition 1.8 : Le composé synchrone de deux RdP R1 = {P1, T1, (1, E1, Pré1, Post1,  M01}  et  R2 = {P2, T2, (2, E2, Pré2, Post2,  M02}  est un nouveau RdP  R = R1|| R2 = {P, T, (, E, Pré, Post, M0 }ou :

(

La synchronisation des RdP R1 et R2 présenté dans la figure1.10-a et 1.10-b  a été donnée dans la figure 1.9.

1.5  Grafcet

Le Grafcet (Graphe Fonctionnel de Commande Etape/Transition) est un graphe qui permet de décrire facilement les fonctionnalités d'un automatisme séquentiel (Blanchard, 1979). Il a été normalisé, dans un premier temps, par l'AFNOR (Association Française de Normalisation) en 1977 et ensuite par la CEI (Commission Electronique Internationale) en 1989. Le Grafcet a été modifié et accepté comme un langage de programmation des automates programmables industriels (API) dans le standard IEC1131. Il porte le nom de SFC (Sequential Function Chart). Dans le standard IEC 60848, le Grafcet est un langage de spécification de systèmes séquentiels. Dans notre travail, nous utiliserons cet outil pour présenter l’implantabilité des résultats de notre approche. Il y a des différences entre un modèle Grafcet et un modèle SFC. Ces différences ajoutent une autre étape de transformation du Grafcet vers SFC. Mais cette transformation se situe en aval de notre approche de simplification. Nous rappelons ci-dessous brièvement les notions de base de Grafcet.

## 1.5.1  Eléments de base

Un Grafcet est représenté par un graphe qui comporte deux types de nœuds, les étapes et les transitions (un Grafcet contient au moins une étape et une transition). Des arcs orientés relient soit une étape à une transition, soit une transition à une étape.

Une étape dans le Grafcet joue un rôle comme une place dans le RdP. Il y a trois possibilités pour une étape : active, inactive et étape initiale. Ces ensembles d’étapes sont représentés dans la Figure 1.11.

Étape : L'étape représente un état dans lequel le système est invariant vis à vis de ses entrées/sorties. Elle peut être active ou inactive. L'état du Grafcet est défini, à un instant donné, par l'ensemble de ses étapes actives.

Transition : La transition traduit la possibilité d'évolution d'un état vers un autre. Cette évolution est la conséquence du franchissement de la transition. Une transition est validée si toutes ses étapes immédiatement en amont sont actives.

Liaison orientée : Une liaison orientée relie une étape à une transition et inversement. Elle indique les configurations atteignables à partir d'un état donné.

## 1.5.2  Interprétation du graphe

L'interprétation d'un graphe ainsi constitué revient à associer des actions aux étapes et des réceptivités aux transitions, traduisant l'aspect séquentiel du système.

Les actions : L'action spécifie ce qui doit être fait lors de l'activation de l'étape. Une action peut être interne (compteur, armement de temporisation) ou externe (sortie de l'automate).

Les réceptivités : La réceptivité est une expression booléenne qui peut prendre les valeurs vraies ou fausses en fonction de l'état ou des changements d'état des variables qui la composent. La réceptivité conditionne le franchissement de la transition. Une variable peut être interne (état d'étape, temporisation) ou externe (entrée de l'automate). Elle est active soit sur un niveau soit sur un front.

## 1.5.3 Règles d'évolution

L'aspect dynamique est défini par les cinq règles d'évolution suivante :

Situation initiale : la situation initiale correspond aux étapes actives au début du fonctionnement. C'est donc le comportement au repos.

Franchissement d'une transition : une transition est dite validée lorsque toutes les étapes en amont de cette transition sont actives. Le franchissement d'une transition est effectif lorsque la transition est validée et lorsque la réceptivité associée est vraie.

Activation des étapes : le franchissement d'une transition entraîne immédiatement l'activation des étapes en aval de cette transition et la désactivation de ses étapes en amont.

Evolutions simultanées : plusieurs transitions simultanément franchissables sont effectivement franchies simultanément.

Activation et désactivation simultanée d'une étape : si, au cours du fonctionnement, une étape est simultanément activée et désactivée, alors elle reste active.

## 1.5.4 Validation du Grafcet

Dans de nombreuses méthodes de spécification ou de conception utilisant le Grafcet, il est recommandé d'utiliser quelques techniques pour la validation des modèles. La technique la plus importante est la validation par génération du graphe des situations accessibles Les approches proposées dans (Blanchard, 1979) (Roussel,  1994) pour la validation de Grafcet s'articulent autour du graphe des situations accessibles. Le but de ces approches :

- Tout d'abord calculer tout les comportements possibles du Grafcet, ce que traduit bien le graphe des situations accessibles.

- Ensuite valider le Grafcet par analyse des comportements obtenus.

- La phase de calcul des comportements du Grafcet consiste à dresser la liste exhaustive des situations accessibles et des possibilités d'évolutions entre ces situations.

La phase de validation repose sur la mise en place d'un langage formel pour l'expression des propriétés à vérifier, et l'utilisation d'un analyseur de systèmes de transitions, comme proposé dans (Leparc, 1994).

Ces approches sont donc basées sur l'exploitation du graphe des situations accessibles, ce qui permet de définir la notion de situation atteinte ou de situation accessible, et de mettre en évidence que le graphe des situations accessibles contient toutes les propriétés du Grafcet. Si on fait abstraction de la complexité combinatoire inévitable à ce type d'approche, la meilleure approche pour valider un Grafcet est la génération de son graphe de situations accessibles.

# 1.6  Comparaison RdP sauf et Grafcet

Le RdP sauf est proche de Grafcet, cependant il y a des différences importantes entre deux outils :

Evolutions simultanées : Dans le Grafcet, lorsqu’une étape valide deux ou plusieurs transition, il y a alors franchissement simultané de toutes les transitions. Dans un RdP sauf ce n’est pas possible, il y a un conflit. Donc on doit fait attention à ce problème. Ce problème sera discuté dans l’étape de transformation.

Réactivation :   Dans le Grafcet, lorsqu’une étape active est activée à nouveau, elle reste active, mais dans le RdP le nombre de marques est augmenté. Dans un RdP sauf,  ce problème n’existe pas.  Cependant il est possible qu’une place de contrôle synthétisée ait un marquage non binaire rendant le modèle global non sauf. Ce problème sera traité au cours de cette thèse.

## 1.7  Conclusion

Ce premier chapitre a présenté quelques notions essentielles sur les SED. Ils peuvent être modélisés par un langage, et si ce dernier est régulier, il est possible de construire un automate dont le langage sera précisément celui qui décrit le comportement du SED.

Les automates peuvent être utilisés dans la modélisation des SED. Lorsqu’il est décrit par plusieurs automates élémentaires l'opération de composition (synchrone ou asynchrone) est alors nécessaire pour modéliser le comportement global du Système. Les modèles SED dans le cas de systèmes réels conduisent souvent à des modèles de taille excessive du fait de l’explosion combinatoire du nombre d’états. Les réseaux de Petri (RdP) ont, par rapport aux automates, l’avantage d’être un modèle bénéficiant de structure plus riche, s’adaptant parfaitement à la description des SED.  Par un passage systématique du RdP vers l’automate, il est possible de profiter totalement des propriétés des deux modèles.

Le Grafcet est bien adapté à la spécification de la commande logique. Il est plus proche de la mise en œuvre. C’est pour cela qu’une partie de notre travail sera consacrée à développer une approche pour passer du contrôleur RdP synthétisé vers le Grafcet.

Chapitre 2

Synthèse de superviseur pour les systèmes à Evénements Discrets

Dans ce chapitre nous présentons la théorie de la supervision des SED. La problématique de cette étude sera décrite. Les concepts fondamentaux de cette théorie ainsi que les principaux résultats concernant la synthèse de superviseurs seront présentés. Dans une première parti nous présenterons l’approche de Ramadge et Wonham. La synthèse de contrôleur basée sur les Réseaux de Petri sera ensuite développée.

Chapitre 2

Synthèse de superviseur pour les systèmes à Evénements Discrets

# 2.1  Introduction

La théorie de la supervision des systèmes à événement discrets a été initiée par les travaux de Ramadge et Wonham (R&W) (Ramadge et al. 1987a, Ramadge et al. 1989]. Dans cette approche des modèles logiques sont utilisés pour décrire le fonctionnement d’un procédé. Un procédé est considéré comme un SED qui évolue spontanément en générant des événements. Le schéma de supervision est présenté dans la figure 2.1.

Dans ce schéma, un procédé est couplé à un superviseur. Les entrées du superviseur sont les sorties du procédé. Le rôle de superviseur est d’autoriser ou d’interdire l’occurrence d’événements dans le procédé. Par ce rôle, le superviseur peut changer le fonctionnement du procédé. Etant donnés un procédé et un ensemble de spécifications logiques de fonctionnement, l’objectif de la théorie R&W est de synthétiser un superviseur tel que le fonctionnement du procédé couplé au superviseur respecte les spécifications. De plus, on souhaite que le fonctionnement ainsi obtenu soit le plus permissif possible. La synthèse d’un tel superviseur est basée sur le concept de contrôlabilité.

Dans la figure 2.1, un superviseur unique est couplé au procédé. La supervision sera qualifiée de centralisée. En revanche, lorsque plusieurs superviseurs sont couplés à un même procédé, on parlera alors de supervision modulaire.

La théorie de la supervision des SED fournit de nombreux concepts et résultats théoriques. Néanmoins, seuls les concepts et résultats fondamentaux nécessaires dans la suite de notre étude seront présentés. Ainsi, nous nous focaliserons sur le concept de contrôlabilité qui est le concept clef de la théorie R&W, ainsi que sur la synthèse de la supervision par automates puis par les réseaux de Petri.

2.2  Concept de supervision

## 2.2.1  Principe de la supervision

Dans cette section, nous supposerons que le système à contrôler (Procédé P) est modélisé par un automate P.  Son comportement est donc donné par le langage L(P). Le comportement de P  peut s’avérer ne pas être entièrement satisfaisant dans le sens où il ne respecte pas certaines propriétés appelées objectifs de contrôle (Spécification). Il est donc nécessaire de réduire ce comportement dans le but d’assurer ces objectifs. Cette restriction est réalisée par le biais d’un superviseur qui peut être vu comme une fonction qui à partir de l’histoire du système, va envoyer à celui-ci l’ensemble des événements qui doivent être interdits pour rester dans l’ensemble des comportements décrits par l’objectif. Contrôler un système consiste donc à lui ajouter des contraintes supplémentaires, induisant une réduction du comportement du système à un comportement souhaité.

Un procédé couplé à un superviseur peut être perçu comme un système qui reçoit en entrée une liste d’événement interdits. Dans la figure 2.2, le procédé P reçoit en entrée la liste d’événements interdits( et en sortie donne l’ensembles des événement possible dans chaque état moins l’ensemble des événement interdit dans cette état. L’ensemble des événements possible dans l’état q de l’automate correspondant est présenté par ((q). Ce procédé sera appelé procédé supervisé (S /P).

Depuis un état q, le procédé supervisé S/P évolue de façon spontanée en produisant un événement  ( ( ((q) \( , où  ( ( ((q) \(  dénote l’ensemble des événements qui appartiennent à l’ensemble ((q)  et qui n’appartiennent pas à l’ensemble(. Cela signifie que le procédé supervisé peut générer un événement (  si ( peut être généré par le procédé en isolation et si ( n’est pas interdit.

Nous pouvons remarquer qu’un procédé supervisé peut être défini de façon équivalente en spécifiant en entrée la liste des événements autorisés. Si ( est l’alphabet des événements du procédé alors, la liste des événements autorisés correspond à l’ensemble ( \(.  La liste des événements interdits ou autorisés est fournie par le superviseur en fonction de l’ensemble des événements de sortie du système. Cette idée est présentée dans la figure 2.3 où l’indice i représente le temps logique. Dans cette figure, le procédé supervisé S/P  est supposé être dans un état q. Depuis cet état,  S/P  peut générer à l’instant logique i+1, l’événement (i+1. Cet événement est un élément de l’ensemble de ((qi) \( i. Fondamentalement, l’observation du procédé par le superviseur est asynchrone. L’occurrence de (i+1 peut conduire le superviseur dans un nouvel état. Immédiatement, la liste d’événements interdits ( i+1 est alors fournie au procédé et ainsi de suite. On appellera fonctionnement en boucle fermée, le fonctionnement du procédé couplé à son superviseur.

Remarque 2.1 : Le rôle du superviseur se cantonne à interdire l’occurrence d’événements dans le procédé. Il ne peut en aucun cas forcer des événement à se produire. Il s’ensuit donc que le superviseur ne peut que restreindre le fonctionnement du procédé.

(

En pratique, certains événements générés par un procédé ne peuvent pas être interdits. En effet, si l’on considère l’exemple de la machine de la figure 1.1, il paraît naturel que la panne de la machine ne puisse pas être interdite. Un tel événement sera appelé événement incontrôlable. Au contraire, on appellera événement contrôlable tout événement qui peut être interdit à n’importe quel moment.

De manière générale, si ( est l’alphabet des événements d’un procédé, on peut définir la partition suivante :   ( =  (c (  (u, où (c et (u dénotent respectivement les ensembles d’événements contrôlables et incontrôlables sur (. Comme les événements incontrôlables ne peuvent pas être interdits par la supervision, il est nécessaire d’exiger qu’une liste ( d’événements interdits ne contienne aucun événement incontrôlable. Ainsi, dans la figure 2.3 nous aurons pour tout i : ((qi) ((u = (.

Hypothèse 2.1: Deux événements indépendants ne peuvent pas être simultanément générés par le procédé.

(

L’hypothèse 2.1 est basée sur le fait que les procédés que nous considérons évoluent à des instants continus du temps. Comme un événement a une durée qui est nulle, la probabilité que 2 événements indépendants soient simultanément générés par le procédé est alors nulle. Dans la réalité cette hypothèse n’est pas toujours applicable. A cause du fonctionnement cyclique dans les systèmes de commande implantés, il est possible d’avoir des événements simultanés. Ce problème sera pris en compte lorsqu’il s’agira de transférer les résultats de notre travail du RdP vers le Grafcet.

## 2.2.2  Définition d’un superviseur

Conformément à la figure 2.3, un superviseur peut être perçu comme une machine à états dont les sorties sont des listes ((qi)  d’événements interdits. On peut remarquer qu’entre deux occurrences successives d’événements par exemple, (i et (i+1, la sortie ((qi) du superviseur reste inchangée. Ainsi, on peut représenter un superviseur par un modèle tel que la sortie ne dépend que de l’état. Un superviseur peut donc être modélisé par une machine de Moore.

Définition 2.1 : Le superviseur S peut être défini par le 6-uplet S = (V, Σ, ξ, v0, 2Σc, θ) où V est un ensemble fini d’états; Σ est l’alphabet d’entrée; ξ : V x Σ  →  V est la fonction de transition d’états; v0 est l’état initial; 2Σc est l’alphabet de sortie; et θ : V→ 2Σc est la fonction d’affectation de sortie.

(

Le superviseur S peut être perçu comme une machine à états déterministe qui évolue conformément à une modification de son entrée (sur l’occurrence d’un événement de Σ généré par le procédé) et qui change d’état selon ξ. Pour chaque état v, le superviseur S fournit en sortie une liste d’événements interdits Φ = θ(v). Rappelons que seuls les événements contrôlables peuvent être interdits par la supervision. Ainsi, chaque sortie de S est un élément de 2Σc, où 2Σc est l’ensemble de tous les sous-ensembles de Σc.

## 2.2.3  Supervision d’un système manufacturier

Exemple 2.1 : Considérons un système manufacturier composé de deux machines identiques : M1 et M2, et un stock entre ces deux machines. Conformément à la figure 2.4, les deux machines travaillent de façon indépendante, puisent des pièces brutes en amont et rejettent des pièces usinées en aval.

Modélisation du procédé : le procédé est supposé évoluer de façon spontanée en générant des événements (générateur d'événements). Son fonctionnement peut être décrit par un ensemble de séquences d'événements qui constitue un langage formel sur l'alphabet des événements.

Chaque machine de ce procédé peut être modélisée par un automate sans sorties (accepteur). Le graphe de transition d'états de l'automate des machines M1 et M2 est le même que celui de l’exemple qui est présenté au début du chapitre (figure 2.5).

Considérons la machine M1 (figure 2.5.a). Dans son état initial (état q0), la machine est à l'arrêt. L'événement d1 modélise le début du cycle de la machine, l'occurrence de cet événement conduit la machine dans l'état de marche (état q1). Dans notre exemple, nous supposons que d1 est simultané avec la prise d'une pièce en amont. De même, la fin de cycle (événement f1) est simultanée avec le dépôt d'une pièce en aval. Lorsque la machine M1 est en marche (état q1), l’occurrence de l’événement p1 conduit la machine dans un état de panne (état q2). Depuis cet état, la réparation de la machine, ramène la machine dans son état initial. La machine M2 possède un fonctionnement similaire à  M1.

Notons respectivement Σ1  et Σ2, les alphabets des machines M1 et M2. Nous avons :

Σ1 = {d1, f1, p1, r1}     et     Σ2 = {d2, f2, p2, r2}

Le fonctionnement du système manufacturier est alors défini sur un alphabet  Σ = Σ1 ( Σ2. Nous avons pris la convention de représenter par un arc barré, toute transition associée à un événement contrôlable. Ainsi, nous supposons que Σc = {d1, d2, r1, r2} et Σu = {f1, f2, p1, p2}.

Un modèle automate sans sortie de notre système manufacturier peut être obtenu en effectuant le composé synchrone des modèles M1 et M2. Le modèle P défini par P = M1 ||s M2 est représenté par son graphe de transition d'états dans la figure 2.6.

Dans l’automate P, un état est un couple (qi, qj ), où qi est un état de M1 et qj est un état de M2. Cet état (qi, qj ) est noté  qij dans la figure 2.6.

Modèle de la Spécification : On considère la spécification de fonctionnement suivante pour notre système manufacturier. Le fonctionnement de notre système manufacturier doit respecter la présence d’un stock de capacité limitée à 1, situé entre les 2 machines. Nous supposons donc à présent que les machines travaillent en série. Conformément à la figure 2.7, une pièce doit visiter M1 puis M2. La présence du stock entre M1 et M2 impose que : (1) la machine M2 ne peut commencer à travailler que si elle peut prendre une pièce dans le stock, c'est-à-dire, si le stock est plein, et (2) la machine M1 ne peut déposer une pièce dans le stock que si celui-ci est vide. Le stock est supposé vide dans son état initial.

Le superviseur S de la figure 2.8 permet de garantir le respect de cette spécification de fonctionnement. Dans cet automate les états v0 et v1 correspondent respectivement aux états : "stock vide" et "stock plein".

Lorsque le stock est vide, l'occurrence de l'événement contrôlable d2 est interdit (début du cycle de M2). Sur l'occurrence de l'événement f1 (fin du cycle de M1 et dépôt d'une pièce dans le stock), l'automate  S change d'état et passe dans l'état v1. Dans cet état, l'occurrence de l'événement f1 est interdite (fin du cycle de M1).

Fonctionnement désiré en boucle fermée : On appelle fonctionnement en boucle fermée, le fonctionnement du procédé couplé à son superviseur. Conformément à la figure 2.3, un événement peut être généré par le procédé supervisé si, il peut être généré par le procédé P en isolation et s’il est autorisé (non interdit) par le superviseur S. Par extension, une séquence d’événements ( est possible dans le fonctionnement en boucle fermée, si elle est possible dans le procédé en isolation ((( L(P)), et si elle est autorisée par le superviseur ((( L(S)). Si on note S/P la machine constituée du procédé P couplé au superviseur S, le langage L(S/P) représente alors le fonctionnement en boucle fermée du système. Le langage L(S/P) est simplement défini par :

L(S/P) = L(P) ( L(S).

Le modèle automate reconnaissant L(S/P) est obtenu en effectuant le composé synchrone de P et de S.

Définition 2.2 : Le langage L(S/P) généré par le procédé supervisé en boucle fermée est défini par :

• ε( L(S/P)

• [((( L(S/P)] ( [((( L(S/P)) ∧ ((( S(()) ∧ (((( L(P)) ]

Où (( S(() signifie que l’occurrence d’événement ( après le mot ( ne doit pas été interdit par le superviseur.

(

Un mot (( peut être généré par le procédé supervisé si le mot ( a été généré par le procédé supervisé et si l’événement ( est autorisé par le superviseur et le mot (( est accepté par le procédé non supervisé. Le mot vide ε est compris dans le langage L(S/P).

Le modèle de fonctionnement désiré en boucle fermé du système supervisé est donné dan la figure 2.9.

2.3  Contrôlabilité

## 2.3.1  Concept de contrôlabilité

Ramadge et Wonham ont introduit la notion de contrôlabilité pour des SED afin de caractériser les langages supervisés d’un procédé (Ramadge et al. 1987b). Etant donnés un procédé P et une spécification de fonctionnement SSpec, on souhaite synthétiser un superviseur S de façon à ce que le système en boucle fermé S/P, respecte la spécification. C’est-à-dire qu’on doit chercher le langage L(P) ∩ L(Sspec). Ce langage appelé fonctionnement désiré correspond à l’ensemble des séquences qui peuvent être générées par le procédé et qui sont tolérées par la spécification, ce langage est noté LD. Il n’est pas toujours possible (prise en compte d’événements incontrôlables Σu) de restreindre, par la supervision, le fonctionnement d’un procédé à n’importe quel sous - langage de ce fonctionnement. L’existence d’un superviseur S tel que L(S/P) = LD  réside dans le concept de contrôlabilité.

Définition 2.3 : Un langage K est dit contrôlable par rapport à un langage L(P) si :

K Σu ∩L(P) ( K

Où K représente le préfixe-clôture de langage de spécification et L(P) le langage de procédé.

(

On peut dire que le langage de spécification K est contrôlable par rapport à un langage L(P) si pour toute chaîne ( de K et pour tout événement incontrôlable τ de Σu , la chaîne (τ appartient à L(P), implique qu’elle appartient aussi à K.

La théorie de Ramadge et Wonham permet de résoudre ce problème. Nous allons présenter directement l’algorithme de Kumar (Kumar, 1991) qui permet de déterminer le langage contrôlable maximal permissif.

Pour présenter cet algorithme, il est d’abord nécessaire de définir quelques notions importantes.

Définition 2.4 : Soit P = (Q, (, (, q0) et Sspec = (V, (, (, v0) les modèles automates du procédé et de la spécification. Par composé synchrone des deux modèles,  L’ensemble des états interdits QI  sera  défini comme ci-dessous :

MI  = {(q,v) |  ( ( ( (u  avec (( q , () défini, et  ( (v, () non défini  }

(

Remarque 2.2: L’ensemble des états interdits donné par la définition 2.4 est un type d’états interdits. Un autre type d’états interdits correspond aux états de blocage.  Pour notre approche cette différence n’est pas importante.

(

Il y a aussi autre type d’état interdit qu’il faut ajouter à l’ensemble défini ci-dessus : ce sont les états faiblement interdits :

Définition 2.5 : Soit MPS l’ensemble des états possibles et autorisés par la spécification et MI  l’ensemble des états interdits. L’ensemble des  états faiblement interdits MF  sera  défini comme ci-dessous :

MF  = {qi  | qi ( MPS  ,  qj ( MI   ou qj ( MF  et ( ( (u  qi   qj  }

(

A partir des ensembles MF et  MI,, on peut construire deux autres ensembles d’états qui nous seront très utiles dans la suite de ce mémoire: 1) l’ensemble des états interdits frontière et, 2)  l’ensemble des états autorisés critiques .

L’ensembles des états interdits frontières correspond aux états interdits ou faiblement interdits atteignables par occurrence d’événements contrôlables. Formellement, cet ensemble est défini ci-dessous.

Soit MA l’ensemble des états autorisés par le système supervisé, MI  l’ensemble des états interdits et MF faiblement interdits

Définition 2.6 :.L’ensemble des  états interdits frontière  MIF  est  l’ensemble

MIF  = {qj  | qi ( MA  ,  qj ( MI   ou qj ( MF  et ( ( (C  qi   qj  }

(

L’ensemble des états autorisés critiques correspond aux états à partir desquels l’occurrence d’événements contrôlables mène à un état frontière.

Définition 2.7 : L’ensemble des  états autorisés critiques  MAC  sera  défini comme ci-dessous :

MAC  = {qi  | qi ( MA  ,  qj ( MIF   et ( ( (C  qi   qj}

(

Tous ces ensembles d’états sont présentés dans la figure 2.10.

Les deux groupes constitués par l’ensemble des états interdits frontières et l’ensemble des états autorisés critiques sont essentiels dans notre approche. Par l’interdiction de franchissement des événements contrôlables d’états autorisés critiques vers les états interdits frontières, on empêche l’atteignabilité de tous les états interdits.

## 2.3.2. Algorithme de Kumar

A partir des modèles automates P d’un procédé et Sspec d’une spécification de fonctionnement, l’algorithme de Kumar permet de vérifier la contrôlabilité du langage de spécification L(Sspec). De plus, dans le cas où le langage L(Sspec) n’est pas contrôlable, cet algorithme permet de synthétiser un modèle automate du langage suprême contrôlable du fonctionnement désiré supC(LD) (figure 2.11).

Algorithme de Kumar : Soit P = (Q, (, (, q0) et Sspec = (V, (, (, v0) les modèles automates du procédé et de la spécification. L’algorithme est basé sur les 4 pas suivants :

Pas 1. On construit le composé synchrone D de P et de Sspec, c’est-à-dire, D = P ||s Sspec. Le langage L(D) sera noté LD.

Pas 2. On détermine l’ensemble des états interdits.

Pas 3. On détermine l’ensemble des états faiblement interdits.

Pas 4. On supprime de D l’ensemble des états interdits ainsi que l’ensemble des états faiblement interdits (ainsi que les transitions associées à ces états). On supprime de D l’ensemble des états non accessibles, c’est-à-dire, tout état (q, v) tel qu’il n’existe pas de chemin permettant de rejoindre (q, v) depuis l’état initial.

Appliquons cet algorithme  sur notre exemple. La figure 2.12 donne l’automate final et l’ensemble des états interdits.

Par application de l’algorithme de Kumar pour notre exemple, nous trouvons les états interdits suivants : {(q13,v1), (q14,v1), (q15,v1) }.  Dans cet exemple il n’y a pas d’états faiblement interdits.

Le modèle final de cet automate est présenté dans la figure 2.13.

## 2.3.3  Remarques et conclusion sur l'approche RW

Si le modèle du procédé comporte n états et  le modèle de la spécification comporte m états, alors l'algorithme de Kumar permet de synthétiser un superviseur qui comporte (au plus) n.m états. Ainsi, la taille du superviseur est souvent bien plus grande encore que celle du procédé. Il résulte que dans bien des cas, l'explosion combinatoire due à l'utilisation de modèles automates rend impossible la synthèse de superviseurs.

Il apparaît clairement que maîtriser la taille des superviseurs est un objectif crucial pour l'applicabilité de l'approche RW. Un grand nombre des extensions qui ont été faites à partir de la théorie de R&W visent à répondre à cet objectif.

La théorie de R&W constitue actuellement une activité importante au sein de plusieurs groupes de recherche sur le plan international, cette théorie possède diverses extensions. Les travaux basés sur cette théorie sont très nombreux. L'approche classique utilise des automates à états et un point de vue centralisé. Les modèles obtenus sont de grande taille, ce qui pose un problème de calculabilité et de lisibilité. Différents travaux proposent des approches permettant de réduire cette taille par la remise en cause du point de vue centralisé : point de vue hiérarchique, modulaire sous observation partielle ou décentralisé (Lin et al. 1990) (Gaudin, 2004) (Takai, 2005). Une fois la commande obtenue, une implantation est nécessaire. Là aussi, différents travaux proposent des interprétations sous forme de schémas Ladder Diagram ou de Grafcet (Giua et al.,  1993)( Uzam et al., 1998)( Charbonnier, 1996).

La théorie RW a été aussi étendue afin de tenir compte des contraintes temporelles (Gaubert, 1995) (Brandin et al. 1994 )( Sava, 2002). Parmi les autres extensions de la théorie RW, nous citons l'extension aux systèmes hybrides (Uzam et al., 2006), et l'extension aux SED à structure vectorielle (Li et al., 1994).

Un outil informatique (logiciel TCT) à été développé dans l’équipe du Professeur Wonham « System Control Group » à l’université de Toronto. En exploitant les concepts de la théorie R&W, cet outil permet la synthèse de la commande par supervision des SED.

## 2.4  Synthèse de la commande basée sur les Réseaux de Petri

L’inconvénient majeur de la synthèse de la commande basée sur les automates est l’explosion combinatoire du nombre d’états quand il s’agit d’étudier des systèmes de taille réelle. Les RdP permettent de pallier à cet inconvénient. De plus, nous sommes intéressés par des outils de modélisation facilement implantables dans un automate programmable industriel (API). Le Grafcet est un outil dérivé des RdP, nous allons étudier les méthodes de synthèse de la commande basées sur les RdP saufs que nous adapterons ensuite au Grafcet. Le caractère sauf du RdP sauf permettra une implantation aisée dans les API.

La modélisation d’un système ou des spécifications par RdP est en général plus facile que par un  automate. Le modèle RdP de l’exemple 2.1 est présenté dans la figure 2.14.

Les transitions contrôlables sont représentées par un trait double.

Le problème de contrôlabilité apparaît dans les systèmes modélisés par RdP lorsqu’on veut synchroniser le modèle des spécifications avec le modèle du procède par des événements incontrôlables.

Prenons la spécification présentée dans la figure 2.8. Lors de synchronisation entre le modèle du procédé et le modèle de la spécification il y aura des états interdits à cause d’existence de l’événement incontrôlable f1. Les états interdits se produisent lorsque toutes les places en amont d’une transition contrôlable qui appartiennent au procédé sont marquées et les places qui appartiennent à la spécification, ne sont pas marquées. Le modèle de fonctionnement désiré en boucle fermée par RdP est présenté dans la figure 2.15.

Appelons RP le modèle RdP du procédé, RS le modèle de la spécification, RPS le fonctionnement désiré en boucle fermée, et Tu l’ensemble des transitions incontrôlables communes aux deux modèles.

Soit MP l’ensemble des marquages des places du procédé et  MS celui des spécifications. Les états interdits peuvent être déterminés en appliquant la définition ci-dessous :

Définition 2.8: L’ensemble des états interdits dans le modèle du système en boucle fermée RPS  est donné par l’expression :

MI  = {[MP ,MS ] |  ( t ( Tu , ( Pi ( (t & Pi (RP , m(Pi)=1 et ( Pj ( (t & Pj (RS , m(Pj)=0}

Où Tu est l’ensemble des transitions auxquelles sont associés des événements incontrôlables et (t présente l’ensemble des places en amont de la transition t.

(

A partir du RdP, on peut construire le graphe de marquage que nous considérons comme un automate. Dans la section précédente, nous avons vu comment on peut calculer l’ensemble des états faiblement interdits et l’ensemble des états interdits frontière à partir d’un automate. Nous allons appliquer cette technique sur l’automate déduit du RdP. A cause de l’importance de la notion d’états interdits nous l’expliquons par un exemple.

Exemple 2.2 : On considère un système composé de deux machines et d’un robot (Figure 2.16). Chaque machine opère sur une seule pièce brute à la fois. Lorsque la machine ait fini son travail (événement incontrôlable ftmi), le robot décharge la machine et lorsqu’il ait finit le déchargement de la machine (événement incontrôlable fdmi), il transfère la pièce vers un stock. Après la fin du transfert (événement incontrôlable ftri),  le robot revient à son état initial. Seul le début de tâche sur chaque machine (événement c1 et c2) est contrôlable. Les spécifications sont imposées par le robot.

Le modèle RdP du procédé et la spécification sont présentés dans la figure 2.17.

La composition synchrone entre les deux modèles RdP nous donne le modèle RdP en boucle fermée (Figure 2.18).

En raison de la synchronisation avec des événements incontrôlable ftm1 et ftm2 le procédé, ici ne peut pas respecter les spécifications, et donc il y a des états interdits. Nous allons donner une explication intuitive de l’état interdit. Supposons que le Robot soit entrain de décharger la machine M1, et que la machine M2 ait déjà démarré et soit arrivé à la fin de son travail. Dans cet état il est nécessaire que tout de suite le robot vienne pour prendre la pièce. Comme ce n’est pas le cas, la pièce est perdue. C’est donc un état qui ne doit jamais être atteint, c’est un état interdit. Par l’algorithme de Kumar (Kumar et al. 1996) on peut calculer formellement l’ensemble des états interdits et ensuite l’ensemble des états interdits frontière. Le graphe de marquage de ce système est présenté dans la figure 2.19.

MIF  = {M7, M8, M9, M10, M11} = {P2P5P7, P3P5P8, P1P5P9, P2P6P8, P2P4P9}

La synthèse du contrôleur optimal consiste à supprimer l’ensemble des états interdits frontières de l’ensemble des marquages accessibles. Cela fait qu’il est quasiment impossible de revenir au RdP de départ.

Pour pallier ces inconvénients, plusieurs méthodes de synthèse de commande basées sur les RdP ont été proposées. Dans de nombreux travaux, les spécifications dans la synthèse de commande basée sur les RdP, sont souvent données comme un ensemble d’états interdits en présence d’événements incontrôlables, ce type de problème a été étudié par plusieurs chercheurs.

Nous allons présenter ci-dessous les principales approches de synthèse de contrôleurs basées sur les RdP. Nous discuterons des avantages et inconvénients de chacune d'elles, cela nous permettra d'introduire notre travail de recherche. Dans les approches rencontrées dans la littérature les mots contrôleur et superviseur sont utilisés indifféremment. Dans la dernière partie de ce chapitre, nous discuterons de la signification exacte de chacun des deux termes pour bien situer notre contribution. Nous utiliserons l’exemple présenté dans cette section, dans le chapitre suivant.

## 2.4.1  Spécifications et contraintes linéaires

Dans de nombreux cas, les spécifications peuvent être représentées par des contraintes linéaires. L’ensemble des marquages admissibles est exprimé par un ensemble de contraintes linéaires (Contraintes Généralisées d’Exclusion Mutuelles CGEM). Certaines approches utilisent ce type de spécification pour construire un contrôleur. Cette méthode a été proposée par Giua (Giua et al. 1992) puis formalisée par Yamalidou et Moody (Yamalidou et al. 1996). Il s’agit d’une nouvelle approche pour construire un contrôleur en boucle fermée d’un système modélisé par un RdP. Le contrôleur se compose de places et d’arcs calculés à l’aide du concept d’invariants de marquage. Dans cette approche, les spécifications sont données par des contraintes linéaires entre les marquages des places du RdP.

L’idée consiste à construire un invariant de marquage pour chaque contrainte, de telle manière que l’ensemble des marquages atteignables soit réduit aux seuls marquages vérifiant la contrainte. Le contrôleur correspond à des places qui sont reliées aux transitions du RdP de procédé, de telle façon qu’il est garanti que le système n’atteindra pas un état interdit. Le procédé combiné du RdP du procédé et du contrôleur, possède des invariants de marquage nécessaire pour assurer que l’ensemble de contraintes ne sera pas violé. Dans le cas général, le contrôleur n’est pas nécessairement optimal, mais il est calculé facilement et sa taille dépend du nombre des contraintes. En outre, il peut être utilisé comme une très bonne estimation préliminaire pour les autres méthodes qui sont capables de calculer un contrôleur optimal d’un RdP. Sa dimension étant relativement petite, il simplifiera le calcul nécessaire pour atteindre le contrôleur optimal. Cette approche va être détaillée parce qu’elle sera utilisée dans notre travail de recherche. Un rappel concernant les contraintes linéaires est d'abord présenté, ensuit la synthèse du contrôleur  par l’idée d’invariants de marquage sera étudiée. Nous insisterons particulièrement sur le problème de l'optimalité de la solution obtenue.

2.4.1.1  Contraintes Généralisées d’Exclusion Mutuelles

Une CGEM est une condition qui limite la somme pondérée de marques dans un ensemble des places. Guia et al. ont discuté la puissance de modélisation de cette sorte de contrainte. Ils ont prouvé que pour seulement une classe limitée de systèmes, un état interdit  peut être exprimé comme une exclusion mutuelle. Il est aussi possible qu’une contrainte soit couverte par une autre contrainte. Mais ils n’ont  pas proposé une méthode systématique pour la réduction de nombre de contraintes. Nous présentons brièvement  ci-dessous l’approche de Giua  (Giua et al. 1992).

Définition 2.9 : Soit (N, M0( un RdP avec l’ensemble de places P. Un CGEM  définit un ensemble des marquages autorisés :

Ou  : P ( N est vecteur de poids, et n ( N +.

Le support de   est l’ensemble :    Qw = { p(P | l(p) > 0}

(

L’ensemble des CGEM (L, ) avec et = ( k1, …, km)T définie l’ensemble des marquages autorisés :

Il arrive souvent que des contraintes soient redondantes. Lorsque l’ensembles des états accessibles du RdP ( N, M0( est égal à, la contrainte est redondante  vis-à-vis de  ( N, M0(. On peut ainsi trouver deux ensembles des contraintes qui sont équivalentes.

Définition 2.10 : Deux l’ensembles CGEM  (L1,) et (L2,) sont équivalent vis–à–vis de ( N, M0(  si  .

(

2.4.1.2  Des états interdits vers les contraintes linéaires

Jusqu’ici, nous avons vu qu’il est possible de présenter l’ensemble des états autorisés par des contraintes linéaires. Mais est-il possible d’interdire l’ensemble des état interdits MIF par des contraintes linéaires ou peut-on trouver un ensemble des contraintes CGEM (L, ) tel que :

Guia a montré que dans le cas général ce n’est pas toujours possible de décrire l’ensemble des états interdits par des contraintes linéaires. Mais dans le cas des RdP saufs et conservatifs, cela est possible.

Théorème 2.1 Soit  ( N, M0(  un RdP sauf et conservatif et soit  MIF un ensemble des états interdits. Il y a un ensemble des contraintes  CGEM (L, ) tel que :

(

On peut trouver la démonstration formelle de ce théorème dans (Giua et al. 1992). Nous rappelons que le nombre entier k pour chaque contrainte est égal au nombre de places marquées moins un. Nous présentons intuitivement cette théorie par un exemple. Considérons la figure 2.14 (exemple de deux machines). Supposons que la spécification impose que les deux machines ne peuvent pas être en panne simultanément. Par  cette spécification et à partir du graphe de marquage, nous arrivons à l’ensemble des états interdits frontières :

MIF  = {P2P5, P2P6, P3P5}

Le RdP de cet exemple est conservatif. Si l’on considère le premier état interdit, la seule possibilité pour que les places P2 et P5 soient marquées en même temps est dans l’état P2P5. Cet état est facilement séparable par la contrainte m2 + m5 ≤ 1, où m2 et m5 présentent les nombres des marques dans les places P2 et P5.  De la même manière nous pouvons interdire chacun des états interdits par une contrainte linéaire.

P2 P5   interdit ( m2+m5 ≤ 1

P2 P6    interdit ( m2+m6 ≤ 1

P3 P5  interdit  ( m3+m5 ≤ 1

Nous établissons ci-dessous cette propriété dans le cas général :

Définition 2.11 : Soit M1 un marquage interdit de l’ensemble MIF d’un RdP sauf et conservatif et soit M  un marquage quelconque. Ce marquage peut être interdit par la contrainte équivalente suivante :

M1T .  M ( Card [Support (M1)] - 1

Où Card [Support (M1)] est le nombre des places marquées dans l’état M1.

(

2.4.1.3  Cas des RdP non conservatifs

Lorsque les réseaux ne sont pas conservatifs, on peut avoir un problème. Ce problème se présente quand un état est couvert par un  autre état comme l’illustre l’exemple ci-dessous (Remarque 1.2).

Reprenons l’exemple 2.1 et supposons que l’on impose qu’il n’y ait qu’une seule panne possible pour les deux machines. Ce type de comportement est rarement rencontré dans les cas réels mais nous l’utilisons pour mettre en évidence un contre-exemple. Le modèle en boucle fermée dans ce cas est donné dans la figure  2.20.

L’ensemble des états interdits MIF  et l’ensemble des états autorisés MA sont les suivants :

MIF = {P2P5, P2P4, P1P5,  P2P5P7}

MA= {P1P4P7, P2P4P7, P1P5P7, P1P6, P3P4}

Le problème principal, c’est que dans l’ensemble des états interdits, il y a des états pour qui les places marquées existent dans un état autorisé. Par exemple {P2P4} ( {P2P4P7}. Dans ce cas, il n’est pas possible de trouver une contrainte équivalente par le théorème 2.1. En effet par la contrainte m2 +m4 ≤ 1 l’état autorisé P2P4P7 sera interdit. La seule façon de résoudre ce type de problème est de revenir à la modélisation du procédé ou de la spécification. Pour notre exemple, l’ajout de la place P8 apporte une solution comme le montre la figure 2.21.  Il n’y a pas pour l’instant de règle générale pour résoudre ce type de problème.

2.4.1.4  Simplification des contraintes linéaires

Giua (Giua et al. 1992) et aussi Kattan (Kattan 2004) ont montré qu’il est possible de simplifier les contraintes. Mais ils ne présentent pas de méthode systématique pour arriver toujours au résultat le plus simple possible. Dans l’exemple présenté dans la figure 2.20, il y a deux états interdits P2P5,  P2P5P7. Si l’état P2P5 a été interdit par la contrainte m2+m5 ≤1, automatiquement l’état  P2P5P7 sera interdit et donc la contrainte m2+m5+m7 ≤ 2 sera redondante. Cette simplification est faite de manière manuelle. On comprend tout l’intérêt d’une telle technique. En diminuant le nombre de contraintes, on simplifie considérablement le calcul du superviseur. Notre contribution va consister à présenter deux méthodes systématiques pour la simplification des contraintes linéaires déduites de l’ensemble des états interdits. La première est applicable sur le RdP sauf et conservatif et la deuxième sur le RdP sauf général. Celles-ci seront présentées dans les chapitres 3 et 4.

2.4.1.5  Synthèse de contrôleur par la méthode des invariants

Nous allons décrire maintenant, comment les invariants de marquage peuvent être utilisés pour calculer de manière simple le contrôleur d’un procédé modélisé par un RdP.

Le système qui doit être contrôlé est modélisé par un RdP, ce réseau s’appelle modèle du procédé, la matrice d’incidence du réseau du procédé est WR. Il est possible que le comportement dynamique du procédé viole certaines contraintes imposées. Dans ce cas, un système de commande doit être synthétisé. Le contrôleur fonctionne en parallèle avec le procédé, son rôle est de surveiller le procédé et de prendre des actions correctives pour éliminer tout comportement indésirable.

Soit WC la matrice d’incidence du RdP correspondant au contrôleur. Ce RdP est formé des transitions du modèle du procédé et d’un ensemble séparé des places. Le RdP du système commandé est formé du RdP du procédé et celui du superviseur.

Pour l’exemple présenté dans la figure 2.13, considérons une spécification qui impose que lorsque la machine M1 est en marche la machine M2 ne doit pas être en panne. On peut présenter cette spécification par la contrainte ci-dessous :

M (P2) + M (P6) ( 1

Cela signifie que les places P2 et P6 ne peuvent pas être marquées en même temps.

Maintenant comment peut-on construire un contrôleur qui garantit cette contrainte ? Yamalidou et al. (Yamalidou et al. 1996) ont présenté une méthode qui consiste à ajouter une place de contrôle.

L’objectif de superviseur est de forcer le système à respecter des contraintes de type. On peut représenter ce type de contraintes de la manière suivante :

(2-1)

où : M (Pi) est le marquage de la place Pi,  li et k sont  les nombres entiers. Le nombre li représente le poids du marquage d’une place dans la contrainte et k la borne.

Par exemple pour la contrainte M (P2) + M (P6) ( 1 :

k = 1 et  l1 = 0, l2 = 1, l3 = 0, l4 = 0, l5 = 0, l6 = 1.

Chaque inégalité de type (2-1) peut-être transformée en une égalité en ajoutant une variable positive et entière M (Pc ), la contrainte devient : M (P2) + M (P6) + M (Pc) = 1,

Et en général :

li.  M (Pi  ) + M (Pc  )  =  k    			 (2-2)

Cette variable représente une nouvelle place Pc qui contient le marquage supplémentaire nécessaire pour satisfaire l’égalité. Elle garantit que la somme pondérée de marques dans les places du réseau de procédé reste toujours inférieure ou égale à k. Elle respecte donc la spécification. La place qui maintient la contrainte appartient au RdP du contrôleur.

La structure du réseau de contrôleur sera calculée en observant que l’introduction de la variable M(Pc) introduit un invariant de marquage dans le système contrôlé défini par (2-2).

Dans la matrice d’incidence W associée à un RdP correspond à sa structure (indépendante du marquage), une colonne correspond à la modification du marquage apportée par le franchissement de la transition correspondante. Soit  le vecteur caractéristique d’une séquence S qui mène de Mj à Mk. Le marquage atteint Mk est donné par l’équation fondamentale :

Mk = Mj + W .       				              (2-3)

Tout P-semi-flot X, tel que XT= [ l1 , …,li,…,ln, 1] = [LT, 1], où li ( IN, , permet d’avoir l'invariant de marquage donné par la relation suivante :

XT.Mk  = XT.Mj  = XT.M0               				(2-4)

En multipliant l’équation (2-3) par XT et en utilisant la relation (2-4) nous avons :

XT.Mk = XT..Mj + XT.W.  (   0 = XT.W.     (   XT.W = 0        				(2-5)

Soit WRC la matrice d'incidence du RdP correspondant au système contrôlé. Chaque place du contrôleur va ajouter une ligne à la matrice d’incidence du système (procédé et spécifications) WR. La matrice WRC du système contrôlé est composée de deux matrices, la matrice originelle du modèle WR et la matrice d’incidence du contrôleur Wc. A partir de relation (2-2), la matrice L est construite. Elle permet de calculer de manière algébrique la matrice d’incidence du contrôleur ainsi que c’est rappelé ci-dessous. C’est ce calcul extrêmement simple qui a rendu cette approche très populaire.

WC = - LT.WR					  (2-6)

Mc_ini = k - LT.MR_ini

Où Mc_ini est le marquage initial des places de contrôle et MR_ini est le marquage initial du procédé.

Prenons l’exemple de la figure 2.14, la matrice d’incidence du procédé WR est :

A partir de la contrainte (2-6), nous pouvons calculer la partie WC de la matrice incidence du système :

M (P2) + M (P6) ( 1  ( LT = [ 0 , 1 , 0 , 0, 0 , 1] ( WC  = [ -1 , 1 , 0 , 1 , 0, -1, 1, 0 ]

Le marquage initial de la place de contrôle est :

MC_ini= 1- 0 = 1

Le modèle du RdP final contrôlé est présenté dans la figure 2.22.

Le contrôleur fonctionne en parallèle avec le procédé. Son rôle est de surveiller le procédé et de prendre des actions correctives pour éliminer tout comportement indésirable. Si une place de contrôle n’est pas marquée, alors la transition correspondante est bloquée à condition que l’événement qui lui est associé soit contrôlable. Car le contrôleur n’est pas capable d’empêcher des événements incontrôlables de se produire. Ce problème est étudié dans la section suivante.

2.4.1.6  Problème des transitions incontrôlables

Soit Wu, la sous-matrice d’incidence représentant la partie incontrôlable, elle contient les colonnes de WR qui correspondent aux transitions incontrôlables. Le contrôleur peut violer les contraintes si WCU contient au moins un élément strictement positif, c’est-à-dire, s’il y a des arcs partant de la place  de contrôle vers une transition incontrôlable. La matrice d’incidence WRC  et les différentes sous-matrices déduites sont présentées dans la figure 2.23.

Si WCU contient des valeurs positives, les contraintes ne sont pas satisfaites. Pour résoudre ce problème, une méthode intuitive consiste à remonter les branches jusqu’à trouver une transition contrôlable qui soit en aval de la place de contrôle. Cette idée est présentée dans (Yamalidou et al. 1996). Mais cette méthode n’est pas toujours applicable. Moody dans (Moody et al. 2000) a présenté une méthode pour résoudre ce problème. Dans cette méthode les auteurs  modifient les contraintes L pour que WCU ne contienne pas des valeurs positives. Son principal inconvénient est qu'elle ne donne pas en général la solution optimale.

## 2.4.2  Synthèse de contrôleur par retour d’état

Le contrôle des RdP qui suit, est celui qui est présenté par E. Holloway et par Bruce H. Krogh dans (Holloway et al. 1990). Les auteurs ont utilisé le RdP pour contrôler les systèmes qui peuvent être modélisés par des graphes d’évènements cycliques et saufs. Ils constituent une classe particulière de SED (pas de possibilités de conflit ou de choix, ni de cumul). Ils ont montré comment synthétiser un contrôleur maximal permissif en boucle fermée qui garantit qu’aucun des états interdits ne sera atteint. Leur méthode ne nécessite pas une recherche exhaustive de l’espace d’état du système. Le RdP est contrôlé par inhibition d’événements appartenant à un sous ensemble Σc des événements contrôlables. Cet ensemble n’est pas spécifié directement mais est défini en munissant certaines transitions de places de contrôle.

Holloway et ses co-auteurs ont développé une approche pour une classe très large de RdP y compris les RdP non saufs (Holloway et al. 1996). Les inconvénients de cette approche sont que les expressions logiques associées aux transitions sont souvent complexes.

La condition de franchissement de transition contrôlée T correspond à la présence de jetons dans les places d’entrée de T et d’un jeton fictif dans les places de contrôle. On peut interpréter un contrôle comme étant un commutateur binaire qui laisse passer, ou ne laisse pas passer les jetons des ports d’entrée aux ports de sortie. La théorie de Krogh et Holloway sur le contrôle des SED représenté par des RdP tire avantage de la puissance d'expression des RdP pour modéliser les systèmes. Cette richesse permet de modéliser de façon simple des SED qui n'auraient pu être représentés pour des raisons de complexité. Dans le chapitre 5 nous présenterons une méthode de synthèse de contrôleur partant du même concept de base.

Uzam et Wonham ont  présenté dans (Uzam et al. 2006) une approche hybride pour construire le contrôleur. Ils ont proposé un contrôleur AUTONET pour calculer les conditions de franchissement des transitions contrôlables. L’avantage de  cette approche c’est qu’elle est applicable sur tous les types de RdP mais la taille de modèle du système augmente considérablement. Le contrôleur et le modèle d’un exemple ont été présentés dans la figure 2.25. L’unique avantage de cette approche est d’avoir le même formalisme RdP pour représenter le contrôleur et le procédé physique.

## 2.4.3  Synthèse de la commande avec la théorie des régions

Ce paragraphe représente une méthode optimale pour la synthèse de superviseurs sous forme de RdP basée sur la théorie des régions (Badouel et al. 1995, Ghaffari et al. 2003b). La notion d’optimalité est liée au nombre d’états atteignables par le système en boucle fermée, c’est-à-dire sous supervision.

Etant donné le modèle RdP borné du système, l’approche proposée permet de déterminer le RdP correspondant au comportement du système en boucle fermée. Le superviseur recherché doit être le plus permissif possible tout en tenant compte des spécifications, de la contrainte de vivacité et des transitions non contrôlables. Les spécifications considérées ici sont de type états interdits.

Dans ce paragraphe nous abordons le problème d’états interdits avec intégration de la contrainte de vivacité du procédé supervisé. Pour le modèle RdP, les spécifications du système sont données sous la forme d’une liste de marquages interdits. L’objectif est de déterminer un ensemble de places de supervision qui, une fois ajoutées au modèle du procédé, interdiront l’accès à ces états.

Fig. 2.25. Un modèle de système contrôlé par la méthode hybride présentée par Uzam

(Partie grise présente le modèle du contrôleur et la partie noire le modèle du système)

Etant donné un RdP borné quelconque et un ensemble de marquages interdits, on cherche à déterminer les places qu’il faudrait ajouter au réseau pour restreindre son graphe d'atteignabilité au sous-ensemble de marquages admissibles. Ces places de contrôle constituent la commande à imposer au  système  pour  respecter les contraintes  données. La méthode opère  en deux phases. Une première phase, basée sur le graphe de marquage, permet de déterminer l’ensemble de marquages admissibles. Puis, en utilisant la théorie des régions, des places de contrôle sont construites pour assurer le comportement désiré. Soit M0 le marquage initial du modèle RdP à superviser, et soit RC le graphe d’atteignabilité du modèle RdP du système commandé, pour déterminer l’ensemble des marquages autorisés on suit les étapes suivantes :

Etape 1 : Détermination de l’ensemble des marquages interdits.

Etape 2 : Génération du graphe des marquages partiels.

Etape 3 : Détermination de l’ensemble des marquages interdits frontières.

Etape 4 : Recherche de l’ensemble des marquages autorisés.

Etape 5 : Recherche du comportement autorisé du procédé Rc.

La commande par supervision doit restreindre le comportement du système commandé à RC en inhibant toute transition contrôlable qui mène à un marquage bloquant ou interdit. Le graphe d’atteignabilité obtenu correspond au comportement vivant maximal permissif du système commandé.

Réciproquement, les contraintes d’états interdits et de vivacité sont satisfaites par tous les marquages de RC, et aucun marquage ne mène de façon incontrôlable à l’extérieur de RC. On en conclut que le graphe RC obtenu constitue le comportement autorisé vivant maximal.

La théorie des régions permet de synthétiser un RdP à partir d’un automate à états fini. Cette méthode donne un superviseur optimal mais le nombre des inéquations en nombres entiers engendrées est important et il n’y a pas de méthodes efficaces pour résoudre de tels systèmes.

## 2.4.4  Vérification de l'absence de blocage par l’idée de siphons

Nous savons qu’il y a deux types d’états interdits (remarque 2.2): ceux qui proviennent des contraintes imposées par la spécification et ceux correspondant aux problèmes de vivacité et de  blocage. Pour résoudre le problème de blocage la notion structurelle de siphons peut être utilisée (David et al. 2005). Le problème de blocage apparaît lorsque un siphon devient vide. L’idée principale de cette méthode est de trouver tous les siphons et synthétiser un contrôleur de telle façon à ce que les siphons ne soient jamais vides (Ezpeletaa et al. 1995). Considérons l’exemple de la figure 2.26.

Un ensemble de places construit un siphon lorsque toutes les transitions en aval de cet ensemble constituent un sous-ensemble de toutes les transitions qui sont en amont. Par cette définition l’ensemble des places S1 = {P3, P5, P7, P8}   définit un siphon.

Pour qu’un ensemble des places ne devienne pas vide, on peut appliquer la contrainte linéaire comme ci-dessous :

m3+m5+m7+m8  ( 1 	   (

L1T  = [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1],    M  = [m1, m2, …, m8],   k = 1     (

L1T .  M  ( k

Par l’utilisation de l’approche basée sur les invariants de marquage présentée dans la section 2.4.2,  on peut construire un contrôleur qui résout le problème pour cet exemple (Iordache et al. 2001).

WC  = LT.WP = [-1, 1, 0, -1, 1, 0]

M0(Pc)= L1T .  M0 -   k = 1

La place de contrôle ajoutée est indiquée en pointillés dans la figure 2.26. Résoudre ce problème n’est pas toujours facile. Il peut arriver en ajoutant une place de contrôle, qu’un nouveau siphon est créé. Cela repose à nouveau le même problème. En général le nombre de siphons est grand entraînant un grand nombre de places de contrôle.  Pour résoudre ce problème, une méthode basée sur des siphons élémentaires a été proposée par (Li et al. 2004). Le problème principal de ces approches est qu’il n’y pas de garantie d’optimalité du contrôleur ; les transitions incontrôlables ne sont pas prises en compte.

2.5  Implantation d’un contrôleur

A la fin de synthèse d’un contrôleur on doit être capable d’appliquer ce contrôleur sur le système industriel. Un modèle RdP n’est pas directement applicable sur un automate programmable industriel (API). Selon la modélisation que nous avons faite, il est possible de transférer le modèle RdP soit vers un modèle Grafcet (Giua et al. 1993a, David et al. 2005) soit un modèle SFC (Music et al. 2000). Il est également possible de transférer le modèle RdP  vers  LD (Ladder Diagram) qui est un langage de programmation des API (Uzam  et al. 1998).

Si nous spécifions  le comportement d’un système par le modèle RdP, on peut le transfèrer vers le modèle Grafcet. Pour implanter ce modèle sur un API, (transférer le modèle Grafcet vers le modèle SFC) il faut préciser toutes les entrées\sorties du système et les opérations nécessaires. Pour notre approche de simplification cette dernière étape se situe en aval. Elle est juste étudiée pour montrer que le contrôleur obtenu est directement implantable.

Un modèle spécial de RdP a été présenté dans (Uzam  et al. 1998) qui s’appelle le modèle réseaux de Petri automatisé (Automation Petri Nets). Si le modèle RdP est de ce type, la transformation finale vers SFC ou LD sera  simple. Les problèmes de transformation d’un modèle RdP vers un modèle Grafcet seront discutés dans le chapitre suivant.

2.6  Superviseur et contrôleur

Dans la théorie de supervision proposée par Ramadge et Wonham, seul le système (procédé) modélisé peut émettre des événements alors que le superviseur a seulement un rôle d’inhibition de certains événements par un mécanisme qui est d’ailleurs absent du modèle. Entre autres conséquences, le système est seul maître du cadencement des événements. Dans de nombreuses applications, ce schéma n’est pas réaliste. Le système contrôlé émet des événements en réaction à des commandes qui lui sont envoyées manuellement ou par un contrôleur.

Pour résoudre le problème de ce modèle Balemi, dans (Balemi 1992) a proposé une approche entrées/sorties pour le contrôle des systèmes à événements discrets. Le sous-alphabet Σc s’interprète alors comme l’alphabet des commandes qui sont des entrées du procédé, les événements incontrôlables Σu modélisant les sorties du procédé. Le système réalise alors une espèce de fonction de transfert de l'action des entrées vers leur effet sur les sorties. Le modèle du superviseur devient alors tout à fait symétrique: il reçoit en entrée les sorties Σu du système et produit en sortie les commandes Σc du système. Le comportement du superviseur (que nous appellerons contrôleur), est encore modélisé par un langage sur Σ = Σc (Σu. Le comportement du procédé à contrôler est toujours décrit par le langage L(P) et la notion de langage marqué, tant pour le système que pour le contrôleur reste valable.

Dans ce nouveau schéma, le cadencement des événements est partagé entre le système et son contrôleur. Dans le modèle avec superviseur, le système impose au superviseur l’acceptation de tout événement incontrôlable. Dans le modèle avec contrôleur, le contrôleur n’a pas droit de produire les événements incontrôlables. Le superviseur interdit certains d’événements d’être générés dans le procédé et le contrôleur produit des événements qui agissent sur le procédé. Ces deux méthodes pour construire un système contrôlé sont présentées dans la Figure 2.27.

La différence importante entre contrôleur et superviseur, c’est que le contrôleur peut forcer des événements contrôlables dans le procédé et le contrôleur est nécessairement déterministe alors que le superviseur peut être non déterministe. Dans notre approche nous construirons un contrôleur qui peut empêcher ou forcer les événements contrôlables.

2.7. Conclusion

Malgré les nombreux travaux basés sur la théorie de R&W, il existe encore des difficultés d’implantation que l’on peut regrouper selon les quatre points suivants :

Les événements forcés : Dans la théorie de la supervision, il est supposé que le procédé génère des événements de façon spontanée. Le superviseur peut seulement interdire des événements contrôlables, et ne peut en aucun cas forcer des événements dans le procédé.

L’implantation du superviseur : Le passage de la synthèse à l’implantation n’est pas systématique. En effet, la procédure de synthèse donne un modèle de superviseur qui n’est pas directement utilisable pour faire de la commande.

Les difficultés de modélisation : La synthèse du superviseur requiert la connaissance des modèles automates du procédé et de ses spécifications. Une telle modélisation peut s’avérer parfois difficile et ce même pour des exemples assez simples.

La complexité : Le problème classique de l’explosion combinatoire de l’espace des états du système présente souvent des difficultés d’implantation.

Dans cette approche nous allons utiliser la méthode qui simplifie ces problèmes. Pour les problèmes de modélisation et complexité, nous utilisons le modèle RdP, l’analyse sera réalisée par les automates. Pour résoudre le problème d’implantation, nous utiliserons les RdP sauf qui sont transformables en un Grafcet (Giua et al. 1993a, David et al. 2005).

L’existence d’événements incontrôlables entraîne celle des états interdits. Nous avons vu différentes approches permettant de passer des états interdits à des contraintes linéaires. Le nombre de contraintes linéaires peut être très grand augmentant ainsi la complexité du système synthétisé.

Dans les chapitres 3 et 4 nous présenterons des méthodes pour la simplification du nombre et de la taille des contraintes.

Dans le chapitre 5 nous développerons une nouvelle méthode pour construire un contrôleur où des prédicats seront associés aux transitions.

# Chapitre 3

Simplification des contraintes linéaires pour les réseaux de Petri conservatifs et saufs

Dans ce chapitre nous allons présenter une méthode de réduction du nombre et de la taille (borne) des contraintes linéaires déduites des états interdits. Cette méthode est applicable sur les RdP conservatifs et saufs. Par l’utilisation de cette méthode nous pouvons construire un contrôleur maximal permissif.

# Chapitre 3

Simplification des contraintes linéaires pour les réseaux de Petri conservatifs et saufs

# 3.1  Introduction

Dans le chapitre précèdent nous avons vu que la méthode de Giua nous permet de construire un contrôleur pour empêcher d’atteindre les états interdits d’un RdP sauf et conservatif. L’inconvénient majeur de cette approche est dû au grand nombre de contraintes linéaires qui augmente la complexité du système contrôlé. Dans ce chapitre et le suivant, nous présentons deux méthodes systématiques pour réduire la taille et le nombre des contraintes linéaires qui sont déduites des états interdits. La méthode qui sera présentée dans ce chapitre, est applicable sur le RdP sauf et conservatif (Dideban et al. 2005). Pour cela nous avons besoin de l’ensemble des états conservatifs construit à partir des invariants. Cet ensemble est plus grand que l’ensemble des états accessibles. Cependant, les calculs nécessaires se font une seule fois  et hors ligne.

Nous avons vu qu’à partir de l’ensemble des états interdits frontières, il est possible de déduire les contraintes linéaires équivalentes (Giua et al. 1993b).

Soit Mi (MiT = [mi1, mi2, …, miN]) un état interdit de l’ensemble MIF (Définition 2.6).  Le support de Mi tel que défini dans définition 1.5 est : Support (Mi) = {Pi1Pi2Pi3...Pin} et correspond à l’ensemble des places marquées de l’état Mi. La contrainte linéaire interdisant cet état est présentée comme ci-dessous :

(3-1)

Où  n = Card [Support (Mi)] est le nombre de places marquées du marquage Mi, et mik est le nombre de marques (0 ou 1) dans la place  Pik de l’état Mi.

On  peut réécrire la contrainte linéaire déduite d’un état interdit par l’expression ci-dessous qui a été introduite dans la définition 2.11 :

MiT .  M ( Card [Support (Mi)] – 1        			  (3-2)

Par exemple :

MiT = [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] ( Card [Support (Mi)] = 3    	(  m2 + m3 + m7  ( 2

La relation (3-1) interdit seulement l’état Mi  pour les réseaux conservatifs et saufs. Lorsque les réseaux ne sont pas saufs, il est clair que nous ne pouvons pas représenter chaque marquage par une contrainte équivalente. Par exemple pour le marquage MT = [0, 1, 1, 0, 0, 0, 2], la contrainte équivalente peut interdire plusieurs états. C’est le cas de la contrainte  m2 + m3 + m7  ( 3  où  l’état M’T = [0, 1, 2, 0, 0, 0, 1]   sera interdit.

Le problème pour les réseaux non conservatifs sera étudié dans le chapitre suivant.

En général dans les systèmes réels, il y a un grand nombre d’états interdits, donc un grand nombre de contraintes linéaires. Si pour chaque contrainte linéaire, une place de contrôle est ajoutée, la complexité du système augmente. Le contrôleur doit avoir pour chaque état interdit frontière une place de contrôle. Pour l’exemple 2.2 du chapitre précédent que nous allons utiliser aussi dans ce chapitre, nous avons 5 états interdits et donc 5 contraintes linéaires qui sont :

MIF   = {P2P5P7, P3P5P8, P1P5P9, P2P6P8, P2P4P9}

m2 + m5 + m7 ≤ 2

m3 + m5 + m8 ≤ 2

m2 + m6 + m8 ≤ 2

m2 + m4 + m9 ≤ 2

m1 + m5 + m9 ≤ 2

On peut présenter chaque contrainte sous la forme d’une paire en ajoutant à l’état frontière interdit la borne de la contrainte correspondante. On obtient alors un ensemble CIF  tel que décrit ci-dessous :

CIF   = {(P2P5P7, 2), (P3P5P8, 2), (P1P5P9, 2), (P2P6P8, 2), (P2P4P92)}

Le problème que l’on se propose de résoudre est de réduire la taille (la borne) et le nombre des contraintes par la manipulation des différents espaces d'états (autorisé, interdit, non atteignable).  C’est ce que nous allons présenter dans la suite de ce mémoire.

# 3.2  Simplification du nombre et de la borne des contraintes

## 3.2.1  Présentation intuitive de la méthode de simplification

Il arrive que dans un système complexe composé de plusieurs éléments, l’état de certains  de ces éléments n’ait pas d’influence sur le comportement global du système. Pour illustrer cette idée, reprenons l’exemple 2.2 des deux machines et d’un robot. Le modèle RdP de ce système est représenté dans la figure 3.1.

Considérons l’état interdit Mi où la machine M1 est en marche (Place P2 marquée) et le robot est en train de transférer la pièce (Place P9 marquée). Cet état sera interdit quelque soit l’état de la machine M2. Cette situation pour le robot et la machine M1 (Xi sur la figure 3.2) est interdit et peut être représentée par la contrainte m2 + m9 ≤ 1. Par cette contrainte deux états P2P4P9 et P2P5P9  seront interdits. Cette contrainte simplifiée permet de considérer seulement le parti Xi.

Dans la section suivante nous présenterons des propriétés pour supprimer systématiquement des places redondantes au sens du couple contrainte-invariant et diminuer ainsi le nombre des contraintes.

## 3.2.2  Simplification par l’invariant

Dans les RdP conservatifs en plus de contraintes linéaires qui se déduisent des états interdits, nous avons aussi des équations déduites des invariants.  Nous pouvons utiliser ces équations pour simplifier les contraintes à l’aide de la propriété ci-après.

Propriété 3.1 :

Soit M = {(P1Pk …  Pj), (P2Pk …  Pj)...,(Pr Pk …  Pj)} un sous-ensemble  des états interdits quelconque d’un graphe de marquage et m1 + m2 +...mr  = 1 un invariant de marquage du RdP. Les r contraintes linéaires déduites de l’ensemble des états interdits sont équivalentes à une seule contrainte :

m1 + mk +…+ mj ≤ n-1

m2 + mk +…+ mj ≤ n-1

…             		    mk +…+ mj  ≤ n-2

mr + mk +…+ mj ≤ n-1

Où n est le nombre de places marquées.

Preuve:

Condition nécessaire:

La somme des tous les contraintes donne la contrainte suivent :

(m1+ m2+…+ mr) + r(mk +…+ mj) ≤  r(n-1)

m1+ m2 +...mr  = 1  (

1 + r(mk+…+mj) ≤  r(n-1)      	(  	mk +…+mj ≤  n -1 - 1/r

(mi:des nombres entiers )  	( 	mk+…+mj ≤  n-2

Condition suffisante :

mk +…+mj ≤  n-2

( i ( {1,…,r} m i ≤ 1     		( 	mi+mk+…+mj ≤ n-1

(

SoitM1 = {(P2P5P7),(P2P5P8),(P2P5P9)}un sous-ensemble des états interdits et m7 + m8 + m9 = 1 :

m2 + m5 + m7 ≤ 2

m2 + m5 + m8 ≤ 2       m2 + m5 ≤ 1

m2 + m5 + m 9 ≤ 2

Donc on peut utiliser une seule contrainte au lieu de trois contraintes.

Remarque 3.1: Il est possible d’utiliser cette propriété plus d’une fois pour réduire l’ensemble des états interdits.

(

Par exemple, supposons que l’ensemble des états interdits d’un RdP conservatif et sauf  est le suivant :

M1= {(P1P4P7P10), (P1P4P7P11), (P1P4P8P10), (P1P4P8P11), (P1P4P9P10), (P1P4P9P11)}

Supposons également que nous avons deux invariants :

m10 + m11 = 1, m7 + m8 + m9 = 1

Il est possible de diviser l’ensemble M1 en trois sous-ensembles. Pour chacun d’entre eux on peut utiliser la propriété 3-1.

M11= {(P1P4P7P10), (P1P4P7P11)}

m1 + m4 + m7 + m10 ≤ 3

m1 + m4 + m7 + m11 ≤ 3

M12= {(P1P4P8P10), (P1P4P8P11)}

m1 + m4 + m8 + m10 ≤ 3

m1 + m4 + m8 + m11 ≤3

M13= {(P1P4P9P10), (P1P4P9P11)}

m1 + m4 + m9 + m10 ≤ 3

m1 + m4 + m9 + m11 ≤ 3

Ainsi, en appliquant  la propriété 3-1, combinée à l’invariant (m10 + m11 = 1), le résultat est :

M2  = {(P1P4P7), (P1P4P8), (P1P4P9)}.

De même il est possible d’utiliser la propriété 3-1 avec d’autres éventuels invariants tel que m7 + m8 + m9 = 1 :

m1 + m4 + m7 ≤ 2

m1 + m4 + m8 ≤ 2

m1 + m4 + m9 ≤ 2

Le résultat final sera

M3 = {(P1P4)}        (      m1 + m4  ≤ 1

Reprenons l’exemple précèdent mais en supposant cette fois que :

M1= {(P1P4P7P10), (P1P4P7P11), (P1P4P8P10), (P1P4P8P11)}

À la fin de la première simplification, le résultat est :

M2 = {(P1P4P7), (P1P4P8)}.

Dans ce cas particulier, l’application directe de la propriété 3-1 ne nous permet pas de simplifier davantage les contraintes équivalentes.  Mais est-il possible d’exploiter davantage les invariants, pas nécessairement sous la même forme pour simplifier encore les contraintes ? c’est ce que nous allons voir dans la section qui suit.

## 3.2.3  Simplification par l’invariant partiel

Une situation intéressante peut arriver lorsque l’on considère l’ensemble des états interdits. A cause de l’absence d’une ou plusieurs places comme nous l’avons remarqué ci-dessus, nous ne pouvons pas utiliser  la relation d’invariant. Par exemple, dans l’ensemble M2, à la fin de la section précédent, nous ne trouvons pas P1P4P9, faute de quoi nous ne pouvons pas utiliser d’invariant pour plus de simplification. Néanmoins, on peut mettre à jour un autre type de relation du type : « il n’est pas possible que P7 et P8 soient marquées en même temps ». En effet :

m7 + m8 + m9 = 1   et m9 ≥ 0     (     m7+m8 ≤ 1

Dans ce cas, au lieu d’une égalité on peut utiliser l’inégalité m7 + m8 ≤ 1, cela peut aider à générer de nouvelles simplifications comme nous allons le voir ci-dessous.

Définition 3.1 : Soit Pi  = {P1,…, Pn} l’ensemble des places d’un invariant, m1 +…+ mn =1. L’ensemble Pi1  = {P1,…, Pm},   est un invariant partiel si Pi1 ( P. Dans ce cas on peut écrire :    m1 +…+ mm  ≤ 1, avec m < n.

(

Remarque 3.2 : Pour cette nouvelle simplification, le nombre de places et la borne de la contrainte ne sont plus corrélés, il faut donc indiquer la borne de la contrainte.

c1 = (Pi1 Pi2 …  Pin, k)

Lorsque la borne n’est pas indiquée, cela signifie que la borne k est égale à n-1.

(

La propriété 3.2, donnée ci-dessous, établit cette nouvelle simplification.

Propriété 3.2 :

Soit M = {(P1Pi …  Pj, k) (P2Pi …  Pj, k),...,(Pr Pi …  Pj, k)} un sous-ensemble de contraintes quelconque (états interdits et borne correspondante) et m1 + m2 +...mr  ≤ 1.

Les r contraintes linéaires sont équivalentes à une seule contrainte comme indiqué ci-dessous :

m1 +mi +…+ mj  ≤  k

m2 + mi +…+m j  ≤ k

…             ( m1 + m2 +…+ mr) + mi +…+ mj ≤  k

mr + mi +…+ mj  ≤ k					                                       		 (3-3)

Preuve:

Condition nécessaire

( q ( {1,…, r}        mq+ mi +…+ mj  ≤  k	  (       mi +…+ mj  ≤  k

Par la contrainte d’invariant partiel :                         m1 + m2 +…+ mr  ≤ 1       (

La somme des  deux contraintes  donne :              (m1 + m2 + …+ mr) + mi +…+ mj  ≤  k + 1

Nous allons montrer que la borne k +1 n’est jamais atteinte. En effet supposons qu’elle est atteinte, alors (m1 + m2 +…+ mr = 1) et  mi +…+ mj = k. Cependant,  si  mi +…+ mj = k,  et en tenant compte de l’ensemble des contraintes (3-3), alors m1 = m2 = … = mr = 0. Ainsi,  (m1+m2+…+mr) = 0, ce qui n’est pas. Donc la borne k +1  n’est jamais atteinte.

Condition suffisante :

(m1 +…+ mr) + mi +…+ mj  ≤  k

( q ( {1,…, r}  mq ≥ 0    (

( q ( {1,…,r} 	mq + mi +…+ mj ≤ k

(

Considérons à nouveau l’exemple présenté à la fin de la section 3.2.2. Soit l’ensemble des états interdits M1= {(P1P4P7P10), (P1P4P7P11), (P1P4P8P10), (P1P4P8P11)}.

Par l’utilisation de la propriété 3-1 nous avions trouvé l’ensemble des contraintes simplifiées suivant :

M2 = {(P1P4P7,2 ), (P1P4P8,2)}

Considérons l’invariant m7 + m8 + m9 = 1,   la place P9 n’apparaît pas dans M2, cependant on peut écrire :    m7 + m8  ≤ 1

Par l’utilisation de la propriété 3.2 nous avons :

m1 + m4 + m7  ≤ 2

m1+ m4 + m8 ≤ 2

Bien que la taille de la contrainte augmente, nous avons ici un avantage certain : le nombre des contraintes diminue et la borne de la contrainte reste inchangée. L’objectif final pour nous est la simplification du modèle final (le nombre de places et le nombre d’arcs). Celui-ci est atteint par la diminution du nombre de contraintes, de plus l’augmentation de la taille de la contrainte avec la borne constante diminue dans certains cas le nombre d’arcs. Ainsi, l’augmentation de la taille de la contrainte n’est pas toujours un point négatif.

# 3.3  Simplification par l’utilisation des états non atteignables

## 3.3.1) Etats non atteignables

L’objectif de notre approche est toujours de réduire la borne et le nombre des contraintes. Nous avons vu qu’en disposant de plus de contraintes, nous avons la possibilité d’arriver à un résultat plus simple. Dans le cas général, il y a beaucoup d’états qui ne sont pas utilisés. Si ces états peuvent aider à réduire les contraintes, il sera possible d’utiliser ces ensembles d’états et de les considérer comme des états interdits pour les besoins de la simplification. Cependant, à la fin du processus, il ne sera pas nécessaire de retenir une contrainte qui ne correspond pas à un état interdit effectif. Mais comment peut-on déterminer cet ensemble d’états ?

Ce sont les états non atteignables qu’on peut classer en deux catégories : 1) les états admissibles qui par interdiction des états interdits frontière deviennent non atteignables, et 2) les états non effectivement atteignables à partir du marquage initial. Dans l’exemple 2.2 que nous avons déjà utilisée dans ce chapitre, l’état P1P6P9 (figure 3.3) est un état non atteignable à partir de l’état initial P1P4P7.

Dans l’approche développée ici, on va s’intéresser uniquement aux états non atteignables qui permettront d’exploiter davantage les propriétés 3.1 et 3.2.  Pour connaître tous ces états, que nous appellerons états conservatifs, on calcule l’ensemble des invariants minimaux par la méthode présentée dans (David et al. 2005).

Définition 3.2 : Appelons MC l’ensemble des états conservatifs pour un système modélisé par un RdP conservatif. On considère un RdP R ; et soit  m  le nombre d’invariants, ni le nombre de places dans l’invariant i et Pi l’ensemble des places de cet invariant. L’ensemble MC est alors donné par l’expression :

MC =                                       (3-4)

(

Remarque 3.3 : L’état conservatif est un suite concaténée de m places. Chaque place de cette suite correspond à une place et une seule d’un invariant. On peut donc retrouver plusieurs fois la même place dans un état conservatif. En procédant ainsi, on obtient un ensemble structuré des états conservatifs qui facilitera la conception des algorithmes de simplification.

(

Remarque 3.4 : Dans un RdP conservatifs les états autorisées et les états interdits sont des états conservatifs, mais il est évident que la réciproque est fasse.

(

Nous expliquons la construction de cet ensemble sur un exemple simple. Prenons le modèle RdP présenté dans la figure 3.4.

Dans cet exemple il y a deux invariants :

m1 + m2 = 1   ( P1= {P1, P2}

m2 + m3 = 1   ( P2= {P2, P3}

L’ensemble des états conservatifs sera construit par une arborescence comme indiquée dans la figure 3.5 :

Il y  a quatre états conservatifs ; MC ={P1P2, P1P3, P2P2, P2P3}

L’état P1P2 et P2P3 sont des états non atteignables. L’état P2P2 est équivalent à P2 représente la marquage Mi = [0, 1, 0].

Comme dans la méthode de simplification des expressions logiques, nous considérons les états non atteignables comme des états interdits. Dans ce cas, l’ensemble des contraintes équivalent aux états interdits (CIF) sera modifié et nous avons un nouvel ensemble de contraintes que nous appelons (C0). Néanmoins l’ensemble des états autorisés (MA) toujours reste constant.

Maintenant nous construisons l’ensemble des états conservatifs pour l’exemple de la figure 3.1. Dans ce modèle nous avons 4 invariants indépendants :

m1 + m2 + m3 = 1   		( P1= {P1, P2, P3}

m4 + m5 + m6 = 1   		( P2= {P4, P5, P6}

m7 + m8 + m9 = 1          	( P3= {P7, P8, P9}

m3 + m6 + m7 + m9 = 1   	( P4 = {P3, P6, P7, P9}

La construction de l’ensemble des états conservatifs est présentée dans la figure 3.6 :

Le nombre d’états conservatifs pour cet  exemple est :    N = 3*3*3*4 = 108.

L’ensemble des états conservatifs est présenté dans le tableau 3.1. Le premier état (P3P7P4P1) a été indiqué sur la figure 3.6.

| L’état | S | L’état | S | L’état | S | L’état | S | L’état | S | L’état | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3P7P4P1 | Ф | P3P7P4P2 | Ф | P3P7P4P3 | Ф | P6P7P4P1 | Ф | P6P7P4P2 | Ф | P6P7P4P3 | Ф |
| P3P7P5P1 | Ф | P3P7P5P2 | Ф | P3P7P5P3 | Ф | P6P7P5P1 | Ф | P6P7P5P2 | Ф | P6P7P5P3 | Ф |
| P3P7P6P1 | Ф | P3P7P6P2 | Ф | P3P7P6P3 | Ф | P6P7P6P1 | Ф | P6P7P6P2 | Ф | P6P7P6P3 | Ф |
| P3P8P4P1 | Ф | P3P8P4P2 | Ф | P3P8P4P3 | 1 | P6P8P4P1 | Ф | P6P8P4P2 | Ф | P6P8P4P3 | Ф |
| P3P8P5 P1 | Ф | P3P8P5P2 | Ф | P3P8P5P3 | 0 | P6P8P5 P1 | Ф | P6P8P5P2 | Ф | P6P8P5P3 | Ф |
| P3P8P6 P1 | Ф | P3P8P6P2 | Ф | P3P8P6P3 | Ф | P6P8P6 P1 | 1 | P6P8P6P2 | 0 | P6P8P6P3 | Ф |
| P3P9P4P1 | Ф | P3P9P4P2 | Ф | P3P9P4P3 | Ф | P6P9P4P1 | Ф | P6P9P4P2 | Ф | P6P9P4P3 | Ф |
| P3P9P5 P1 | Ф | P3P9P5P2 | Ф | P3P9P5P3 | Ф | P6P9P5 P1 | Ф | P6P9P5P2 | Ф | P6P9P5P3 | Ф |
| P3P9P6 P1 | Ф | P3P9P6P2 | Ф | P3P9P6P3 | Ф | P6P9P6 P1 | Ф | P6P9P6P2 | Ф | P6P9P6P3 | Ф |
| P7P7P4P1 | 1 | P7P7P4P2 | 1 | P7P7P4P3 | Ф | P9P7P4P1 | Ф | P9P7P4P2 | Ф | P9P7P4P3 | Ф |
| P7P7P5P1 | 1 | P7P7P5P2 | 0 | P7P7P5P3 | Ф | P9P7P5P1 | Ф | P9P7P5P2 | Ф | P9P7P5P3 | Ф |
| P7P7P6P1 | Ф | P7P7P6P2 | Ф | P7P7P6P3 | Ф | P9P7P6P1 | Ф | P9P7P6P2 | Ф | P9P7P6P3 | Ф |
| P7P8P4P1 | Ф | P7P8P4P2 | Ф | P7P8P4P3 | Ф | P9P8P4P1 | Ф | P9P8P4P2 | Ф | P9P8P4P3 | Ф |
| P7P8P5 P1 | Ф | P7P8P5P2 | Ф | P7P8P5P3 | Ф | P9P8P5 P1 | Ф | P9P8P5P2 | Ф | P9P8P5P3 | Ф |
| P7P8P6 P1 | Ф | P7P8P6P2 | Ф | P7P8P6P3 | Ф | P9P8P6 P1 | Ф | P9P8P6P2 | Ф | P9P8P6P3 | Ф |
| P7P9P4P1 | Ф | P7P9P4P2 | Ф | P7P9P4P3 | Ф | P9P9P4P1 | 1 | P9P9P4P2 | 0 | P9P9P4P3 | Ф |
| P7P9P5 P1 | Ф | P7P9P5P2 | Ф | P7P9P5P3 | Ф | P9P9P5 P1 | 0 | P9P9P5P2 | Ф | P9P9P5P3 | Ф |
| P7P9P6 P1 | Ф | P7P9P6P2 | Ф | P7P9P6P3 | Ф | P9P9P6 P1 | Ф | P9P9P6P2 | Ф | P9P9P6P3 | Ф |

S (Situation) ;   1 : Autorisé      0 : Interdit         Ф : Non atteignable

Tableau  3.1. Ensemble des états conservatifs

## 3.3.2  Algorithme de simplification

Nous venons de voir qu’il est possible de diminuer le nombre de contraintes par l’utilisation de propriétés basées sur l’invariant de marquages ou sur un invariant partiel. Nous avons également vu qu’il  est  possible  de  considérer  les  états  non  atteignables. Nous  allons  voir  ci-dessous  que  cela permettra d’introduire de nouvelles simplifications. Pour systématiser l’utilisation des propriétés 3.1 et 3.2, nous présentons ci-dessous un algorithme simplifié permettant d’utiliser conjointement les deux propriétés de simplifications présentées dans ce chapitre.

Algorithme 3.1 :

Pas 1 : Calculer l’ensemble des invariant minimaux : soit m : le nombre d’invariants  ni : le nombre de places dans invariant i, Pi : l’ensemble de places de l’invariant i. Pij : jème place de l’ensemble Pi .

Pas 2 : Calculer l’ensemble des états conservatifs à partir des invariants :

MP =

Pas 3 : A partir de l’ensemble des états autorisés et interdits frontière, indiquer le type de chaque état :   0 : interdit     1 : autorisé    2 : non atteignable

Pas 4 : Application de la propriété 3.1 jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de simplification.

Pas 5 : Application de la propriété 3.2 jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de simplification.

Pas 6 : Sélection de l’ensemble final des contraintes.

Pas 7 : Fin

(

La sélection de l’ensemble final des contraintes sera présenté dans la section 3.4 et l’algorithme détaillé de simplification est présenté en annexe A.

## 3.3.3  Exemple d’application

On considère à nouveau l’exemple de la figure 3.1. En présence des états non atteignables, le nombre des états qu’on peut utiliser pour la simplification est augmenté. Pour notre exemple, nous allons d’abord considérer les 3 premiers invariants. Cela nous permettra d’avoir une présentation simple de la technique de simplification. A partir de ces 3 invariants, il est possible de construire un invariant qui contient toutes les places du RdP qui est alors conservatif. Comme ce RdP est sauf, alors tous les états atteignables sont couverts par ces invariants. Nous considérerons par la suite l’ensemble des 4 invariants.

En appliquant le « pas 1 » de l’algorithme 3.1, nous avons :

m = 3

P1= {P1, P2, P3}( n1 = 3

P2= {P4, P5, P6} (n2 = 3

P3= {P7, P8, P9}( n3 = 3

Le nombre des états conservatifs est : N = 3*3*3 = 27.

Les résultats des pas 2 et 3 sont donnés dans le tableau 3.2.

| L’état | S | L’état | S | L’état | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P7P4P1 | 1 | P7P4P2 | 1 | P7P4P3 | Ф |
| P7P5P1 | 1 | P7P5P2 | 0 | P7P5P3 | Ф |
| P7P6P1 | Ф | P7P6P2 | Ф | P7P6P3 | Ф |
| P8P4P1 | Ф | P8P4P2 | Ф | P8P4P3 | 1 |
| P8P5 P1 | Ф | P8P5P2 | Ф | P8P5P3 | 0 |
| P8P6 P1 | 1 | P8P6P2 | 0 | P8P6P3 | Ф |
| P9P4P1 | 1 | P9P4P2 | 0 | P9P4P3 | Ф |
| P9P5 P1 | 0 | P9P5P2 | Ф | P9P5P3 | Ф |
| P9P6 P1 | Ф | P9P6P2 | Ф | P9P6P3 | Ф |

Tableau  3.2. L’ensemble des états conservatifs pour 3 invariants

Maintenant, appliquant la propriété 3.1 correspondant au pas 4.

Pour avoir le maximum de contraintes simplifiées, nous allons considérer de manière équivalente les états interdits et les états non atteignables. Considérons le premier état non atteignable P7P4P3. Par permutation de la première position de cet état, correspondant au premier invariant (P1), on trouve  les états  P7P4P2 et  P7P4P1. Malheureusement ces états sont autorisés, et il n’y a alors pas de possibilité de simplification. Mais en opérant de la même manière pour les places du deuxième invariant, les trois états  P7P4P3, P7P5P3, P7P6P3 sont non atteignables et nous pouvons les simplifier.

(P7P4P3, 2), (P7P5P3, 2), (P7P6P3 ,2) (P7P3, 1)

En exploitant tous les états interdits et non atteignables, nous arrivons à l’ensemble ci-dessous :

C1 = {P7P3, P5P2, P5P3,  P7P6, P6P2, P6P3, P8P4P1, P8P2, P8P5, P9P2, P9P3, P9P5, P9P6}

L’ensemble  C1 contient toutes les contraintes simplifiées et celles qui ne l’ont pas été.

La simplification par la propriété 3.1 est résumée sur la figure 3.7.

| L’état | S | L’état | S | L’état | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P7P4P1 | 1 | P7P4P2 | 1 | P7P4P3 | Ф |
| P7P5P1 | 1 | P7P5P2 | 0 | P7P5P3 | Ф |
| P7P6P1 | Ф | P7P6P2 | Ф | P7P6P3 | Ф |
| P8P4P1 | Ф | P8P4P2 | Ф | P8P4P3 | 1 |
| P8P5 P1 | Ф | P8P5P2 | Ф | P8P5P3 | 0 |
| P8P6 P1 | 1 | P8P6P2 | 0 | P8P6P3 | Ф |
| P9P4P1 | 1 | P9P4P2 | 0 | P9P4P3 | Ф |
| P9P5 P1 | 0 | P9P5P2 | Ф | P9P5P3 | Ф |
| P9P6 P1 | Ф | P9P6P2 | Ф | P9P6P3 | Ф |

Figure 3.7. Application de la propriété 1

Dans l’algorithme 3.1 nous sommes arrivé au pas 5. Nous allons maintenant exploiter la propriété 3.2.

L’ensemble C1 est réécrit  en ajoutant la borne de contrainte. Celle-ci va être prise en compte à partir de maintenant (Remarque 3.2) :

C2 = {(P7P3, 1), (P5P2, 1),  (P5P3, 1),  (P7P6, 1),  (P6P2, 1),  (P6P3, 1),  (P8P4P1, 2), (P8P2, 1),  (P8P5, 1),  (P9P2, 1), (P9P3, 1),  (P9P5, 1),  (P9P6, 1)}.

La propriété 3.2 est applicable pour les deux contraintes c1= (P7P3, 1) et  c2= (P9P3, 1) pour donner la contrainte c3  suivante :

{(P7P3,1),(P9P3,1)}     c3 = (P7P9P3, 1)

Nous ne pouvons pas appliquer la propriété 3.2 pour les contraintes c1= (P7P3, 1) et  c2 = (P5P3, 1), parce que les places P7 et P5 ne sont pas dans le même invariant.

L’ensemble des contraintes  après une première utilisation de la propriété 3.2  est donné dans l’ensemble C3 :

C3 = {(P9P7P3, 1), (P6P5P2, 1),  (P5P2P3, 1), (P6P5P3, 1), (P9P7P6, 1), (P6P2P3, 1), (P8P4P2P1, 2), (P8P4P5P1), 2), (P9P8P2, 1), (P9P8P5, 1), (P9P2P3, 1), (P9P5P6, 1)}

Il est possible de simplifier davantage en appliquant encore la propriété 3.2. Pour  c11 = (P6P5P2, 1)  et  c12 = (P6P5P3, 1),  on obtient la contrainte c13 :

{(P6P5P2, 1), (P6P5P3, 1)}     c13 = (P6P5P2P3, 1)

Aussi pour c21= (P5P2P3, 1) et  c22= (P6P2P3, 1)  nous avons :

{(P5P2P3, 1), (P6P2P3, 1)}     c23 = (P6P5P2P3, 1)

Les contraintes simplifiés c13 et c23 sont identiques, on en supprime une. L’ensemble  C4 sera construit en utilisant la propriété 3.2 jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de simplification.

C4 = {(P9P7P3, 1), (P6P5P2P3, 1), (P9P7P6, 1), (P8P4P2P1, 2), (P8P4P5P1, 2), (P9P8P2, 1), (P9P8P5, 1), (P9P2P3, 1), (P9P5P6, 1)}

Dans cet ensemble, il y a des contraintes qui ne concernent aucun état interdit. On peut les supprimer. D’autres contraintes peuvent être redondantes dans le sens où elles sont la conséquence de contraintes plus simples et seront aussi supprimées. L’ensemble final C5 des contraintes est :

C5  = {(P6P5P2P3, 1), (P9P8P2, 1), (P9P8P5, 1), (P9P2P3, 1), (P9P5P6, 1)}

Ces suppressions sont systématisées par la définition de la  relation de couverture, notée R(Mi,cj).  Cette relation représente la couverture d’un état interdit Mi par la contrainte cj.

Définition 3.3 : Soit C = {c1, c2, …, cm} l’ensemble des contraintes simplifiées et MIF = {M1, M1,…, MN} l’ensemble des états interdits frontières. La relation R: MIF ( C( {0, 1} est définie comme suit :

Ou ci est la contrainte équivalente à Mi.

(

La relation de couverture peut être déterminée par la propriété suivante :

Propriété 3.3 : Soit Mi = Pi1Pi2,…, Pin un état interdit et ci =(Pi1Pi2,…, Pin, n-1) la contrainte correspondante et soit cj = (Pj1Pj2,…, Pjm, k-1) une contrainte simplifiée, où k ≤ m et k ≤ n,.

La contrainte  cj couvre ci si au moins k éléments de cj existent dans ci.

(

Preuve :

Supposons que les k premiers éléments de cj sont égaux à k éléments de ci :

{Pi1Pi2,…, Pik}= {Pj1Pj2,…, Pjk}   								(3-5)

cj = (Pj1Pj2,…, Pjm, k-1) est vérifiée donc :

mj1 + mj2 +…+ mjm ≤  k-1  ( mj1+ mj2 +…+ mjk ≤ k-1				 		(3-6)

(3-5) , (3-6) ( mi1+ mi2 +…+ mik ≤ k-1						 	(3-7)

Le RdP est sauf ( mi(k+1)+mi(k+2)+…+min≤ n – k  						 (3-8)

(3-7) , (3-8) ( mi1+ mi2 +…+ mik + mi(k+1) + mi(k+2)+…+min ≤ n - k + k-1 (

mi1 + mi2 +…+ min ≤ n-1

(

Exemple 3.1: Prenons l’état interdit M1 = P2P5P7  et la contrainte simplifiée c1  = (P6P5P2P3, 1) ; ( n =3,  m = 4, k = 2 et 2 places de l’ensemble des places de M1 (P2 et P5) existent dans l’ensemble {P6P5P2P3} donc :

m2 + m3+ m5+ m6 ≤ 1  ( m2 + m5+ m7 ≤ 2 signifie que la contrainte c1 couvre la contrainte équivalente à l’état M1.

La relation R(Mi,cj) entre chaque état interdit et une contrainte de C5est présenté dans le tableau 3.3.

| R(Mi,cj) cj Mi | P2P5P7 | P3P5P8 | P1P5P9 | P2P6P8 | P2P4P9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (P6P5P2P3, 1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (P9 P8P2, 1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (P9P8P5, 1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (P9P2P3, 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (P9P5P6, 1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Tableau  3.3.  Relation R(Mi, cj)

L’utilisation des propriétés 3.1 et 3.2 garantit que cet ensemble de contraintes n’interdit aucun état autorisé. Cependant une contrainte peut couvrir plusieurs états interdits, il sera alors nécessaire de faire un choix final. Celui-ci est présenté dans la section suivante où le contrôleur maximal permissif est déterminé.

Nous allons appliquer l’algorithme 3.1 en considérant les 4 invariants du RdP de la figure 3.1.

C5’ = {(P9P2P3, 1), (P9P5P6, 1), (P9P8P2, 1), (P9P8P5, 1), (P3P6P9P2, 1), (P3P6P9P5, 1),   (P6P5P2P3, 1), (P6P9P2P3, 1), (P3P9P5P6, 1)}

# 3.4  Contrôleur maximal permissif

## 3.4.1  L’idée principale

Pour avoir un contrôleur optimal nous devrons respecter deux conditions :1) tous les états interdits doivent être effectivement interdits, et 2) aucun état autorisé ne doit être interdit. Si ces deux conditions sont vérifiées, l’ensemble des états autorisés (MA) est égal à l’ensemble des états qui vérifient  les contraintes (MNI). La théorie présentée par Guia (Théorème 2.1) et les propriétés que nous avons utilisées garantissent l’équivalence entre les contraintes de départ et les contraintes simplifiées finales. Nous montrons cette équivalence dans la figure  3.8.

## 3.4.2  Le choix optimal

Après la simplification, un même état interdit peut être couvert par plusieurs contraintes. Il faut faire un choix, les règles pour ce choix sont similaires à celles de la méthode de Mac Cluskey pour simplifier les expressions logiques (Morris Mano, 2001).

L’algorithme pour ce choix est présenté ci-après mais avant la présentation de cet algorithme, nous présentons la relation de couverture d’un état par un ensemble de contraintes. Elle indique qu’un état est couvert par au moins une contrainte.

Définition 3.4 : Soit C = {c1, c2, …, cm} l’ensemble des contraintes simplifiées et MIF = {M1, M1,…, MN} l’ensemble des états interdits frontières. La relation Cv(Mi,C ) : MIF ( C( {0, 1} est définie comme suit :

(

Propriété 3.4 : Pour le RdP conservatif et sauf, ( Mi ( MIF, Cv(Mi, C) = 1.

Preuve:

Cette propriété est vraie grâce à l’équivalence qu’il y a dans la construction des ensembles de contraintes (Figure 3.8).

(

On déduit de la propriété 3.4 que l’ensemble des états autorisé (MA) est égal à l’ensemble des états accessibles qui est vérifié par  l’ensemble de contraintes C (MNI).

L’algorithme 3.2 permet de déterminer l’ensemble final des contraintes.

Algorithme 3.2: Détermination de  l’ensemble des contraintes final.

Soit Mi ( MIF  une état interdit, ck ( C5 une contrainte simplifiée, CF ; l’ensemble final de contraintes (à déterminer). R(Mi, ck) ; la relation de couverture entre contrainte ck et état interdit Mi,   Cv(Mi, C5) ; le couverture Mi  par l’ensemble C5 .

Pas 1: Trouver l’état interdit Mi tel que Cv(Mi, C5 )  vérifie : i) non nulle, ii) la  plus simple,           et  iii) CV (Mi,CF )  = 0 ;

S‘ il n’y a pas de  Mi ,  aller au pas 4 ;

Pas 2: a) Trouver l’ensemble des contraintes {c1,…, ck,…, cm} telle que : R(Mi, ck)= 1,

b) Trouver la contrainte cj  dans l’ensemble {c1,…, ck,…, cm}  telle qu’elle couvre le plus grande nombre d’état Mr. avec  Cv (Mr, CF)  = 0, et c) Prendre la plus simple contrainte cj en cas égalité.

Pas 3: enregistrer cj  dans CF ;  aller au pas 1.

Pas 4: Fin.

(

L’application de l’algorithme 3.2 sur l’ensemble des contraintes C  calculé à partir des 3 invariants et l’ensemble des états interdits MIF  est donné dans le tableau 3.4.

C5= {(P6P5P2P3, 1), (P9P8P2, 1), (P9P8P5, 1), (P9P2P3, 1), (P9P5P6, 1)}

MIF   = {P2P5P7, P3P5P8, P1P5P9, P2P6P8, P2P4P9}

| cj Mi | P2P5P7 | P3P5P8 | P1P5P9 | P2P6P8 | P2P4P9 | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (P6P5P2P3, 1) | √ | √ | - | √ | - | √ |
| (P9 P8P2, 1) | - | - | - | √ | √ | √ |
| (P9P8P5, 1) | - | √ | √ | - | - | √ |
| (P9P2P3, 1) | - | - | - | - | √ | - |
| (P9P5P6, 1) | - | - | √ | - | - | - |
| CV(Mi,CF) | √ | √ | √ | √ | √ |  |

Tableau  3.4.  Relations R(Mi, cj) et  Cv(Mi,CF ) et l’ensemble CF

On choisit d'abord la contrainte telle qu’il existe un état interdit ne pouvant être couvert que par celle-ci. Ensuite, pour les états interdits qui sont couverts par deux ou plusieurs contraintes, il faut choisir la contrainte  qui contient le plus d'états interdits non affectés ou la contrainte la plus simple.

Exemple : l’état P2P5P7 est couvert par une seule contrainte,  donc il faut retenir la contrainte c1 = (P6P5P2P3),1). En choisissant cette contrainte, les deux états P3P5P8, P2P6P8   sont couverts. Il reste alors deux états P1P5P9, P2P4P9.Pour chaque état nous avons deux choix et il n’y a pas des différences entre ces choix. Nous choissions les deux premières dans le tableau.

CF = {(P6P5P2P3, 1), (P9P8P2, 1), (P9P8P5, 1)}

Comme nous venons de le voir dans cet exemple, il peut arriver d’avoir plusieurs réponses équivalentes. Le critère de choix final sera la structure du contrôleur lié au nombre d'arcs entre la place de contrôle et le modèle du système. Après le calcul des étapes de contrôle, il sera  possible de faire ce choix.

Pour notre exemple qui est un modèle RdP conservatif, en observant le tableau 3.4, on vérifie bien que ( Mi (MIF, Cv(Mi,CF) = 1.

Nous avons utilisé la même approche pour notre exemple en considérant 4 invariants. Le résultat est donné dans le tableau 3. 5.

C5’  = {(P9P2P3, 1), (P9P5P6, 1), (P9P8P2, 1), (P9P8P5, 1), (P3P6P9P2, 1), (P3P6P9P5, 1),   (P6P5P2P3, 1), (P6P9P2P3, 1), (P3P9P5P6, 1)}

C’F = {(P6P5P2P3, 1), (P6P9P2P3,1), (P3P9P5P6, 1)}

Pour cet exemple, il n’y a pas de différences importantes entre les réponses dans le cas de  3 ou 4 invariants. Après le calcul des places de contrôle nous verrons les différences qu’il y a entre ces deux cas.

| cj Mi | P2P5P7 | P3P5P8 | P1P5P9 | P2P6P8 | P2P4P9 | C’F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (P9P2P3, 1) | - | - | - | - | √ | - |
| (P9P5P6, 1) | - | - | √ | - | - | - |
| (P9P8P2, 1) | - | - | - | √ | √ | - |
| (P9P8P5, 1) | - | √ | √ | - | - | - |
| (P3P6P9P2, 1) | - | - | - | √ | √ | - |
| (P3P6P9P5,1) | - | √ | √ | - | - | - |
| (P6P5P2P3, 1) | √ | √ | - | √ | - | √ |
| (P6P9P2P3,1) | - | - | - | √ | √ | √ |
| (P3P9P5P6, 1) | - | √ | √ | - | - | √ |
| CV(Mi,CF) | √ | √ | √ | √ | √ |  |

Tableau  3.5.  Relations R(Mi, cj) et Cv(Mi,CF )en considérant 4 invariants et l’ensemble CF

## 3.4.3  Calcul du contrôleur maximal permissif

Pour calculer des places de contrôle pour chaque contrainte linéaire, nous utilisons la méthode basée par les invariants (Yamalidou et al. 1996). Cette méthode a été présentée en détail dans la section 2.4.2.5.

Yamalidou a montré que si tous les événements sont contrôlables, le contrôleur est maximal permissif. Cependant, s'il y a des événements incontrôlables, la méthode développée présentée dans (Moody et al. 2000) et (Basile et al. 2006) ne donne pas la solution optimale dans le cas général. Le problème existe quand une place de contrôle est synchronisée avec une place du procédé par un événement incontrôlable comme indiqué dans la figure 3.9.

Dans l’exemple présenté, le procédé ne peut pas respecter des règles de franchissement normal d’un RdP. Supposons que la place de contrôle PC ne soit pas marquée et P1 est marquée. A cause de l’incontrôlabilité de la transition t1, lorsque l’événement (u se produit la transition t1  sera franchie alors que le franchissement de cette transition a été interdit par la place de contrôle. C'est la définition de base du concept de contrôlabilité. Cela signifie que le nombre des états accessibles sera plus grand que cela donné par le modèle RdP. Nous indiquerons cet ensemble d’états par  MAC.

Nous allons montrer que le contrôleur obtenu est maximal permissif même si des transitions incontrôlables existent.

Remarque 3.5 : un marquage de MAC  est diffèrent du marquage de MA à cause des places de contrôle supplémentaires. C'est seulement un codage pour cet ensemble. Pour pouvoir comparer les deux ensembles de marquages et donc les deux automates, nous n’avons pas considéré les places de contrôle pour les éléments de MAC.

(

Propriété 3.5 : Soit MNI  l'ensemble d'états autorisés par les contraintes déduites de CF et MAC  l'ensemble des états accessibles dans le système commandé. Pour les RdP conservatifs, si MA = MNI  alors  MAC est isomorphe à MA et le contrôleur obtenu est maximal permissif.

Preuve:

Par l’approche basée sur les invariants nous avons toujours :

MNI  (  MAC                             							       	  (3-9)

Montrons que :

MAC  (  MNI

Supposons que    ( Mi ( MAC  et    Mi ( MNI

( ( (u ((u et ( Mj ( MNI,  Mj  Mi

Par ailleurs  MA = MNI  (   Mj ( MA et  Mi( MA

Mi ( MA (   Mi( MIF	  (MIF = MR \ MA )

Il est clair que si :  Mj  Mi   Donc  Mj ( MIF (La définition des états interdits)

Mj ( MA     et   Mj ( MIF   (contradiction) donc

MAC  (  MNI    						(3-10)

(3-9) et (3-10)      (    MNI  =  MAC       (            MAC =  MA

(

Maintenant, appliquons cette méthode sur notre exemple.

( Mi (MIF  Cv(Mi,CF) = 1 (       MNI =  MA      (   Le contrôleur est maximal permissif.

CF = {(P6P5P2P3, 1), (P9P8P2, 1), (P9P8P5, 1)}

Nous considérons d’abord le cas de 3 invariants.

m2 + m3 + m5 + m6  ≤  1

m2 + m8 + m9  ≤  1

m5 + m8 + m9  ≤  1

Soit W la matrice d'incidence du RdP correspondant au système contrôlé. Chaque place du contrôleur va ajouter une ligne à la matrice d’incidence du procédé WR. La matrice W sera composée de deux matrices, la matrice originelle du modèle du procédé WR et la matrice d’incidence du contrôleur Wc :

WC1 = - LT1.WR

Mc_ini = k  - LT1.MR_ini

Le modèle RdP final est représenté dans la figure 3.10.

Nous calculons WC2 en utilisant les trois contraintes pour le cas de 4 invariants.

m2 + m3 + m5 + m6  ≤  1

m2 + m3 + m6 + m9  ≤  1

m3 + m5 + m6 + m9  ≤  1

La matrice WC2 est la même que celle qui a été calculée dans le cas de 3 invariants. Dans la majorité des cas nous arrivons au même résultat. La seule différence ici concerne les contraintes (P9P2P3, 1), (P9P5P6, 1)} où les sorties de places de contrôle sont modifiées. Ce changement est montré dans la figure 3.11. Il est évident que ce changement ne change pas le graphe de marquage.

Dans le modèle final nous voyons qu'il y a des  places de contrôles qui ont des transitions de sortie incontrôlables (le modèle n’est pas structurellement contrôlable selon la définition (Basile et al. 2006), mais cela ne conduit jamais à un mauvais fonctionnement. Quand une place de contrôle n'est pas marquée, il y a au moins une place d'entrée de cette transition incontrôlable qui appartient au procédé et qui n'est pas marquée. Cette propriété est garantie grâce à la vérification des propriétés 3.3 et 3.4.

# 3.5  Du modèle RdP vers le modèle Grafcet

Le modèle RdP contrôlé final n’est pas directement implantable dans un automate programmable industriel (API). Pour pouvoir réaliser effectivement la commande, le RdP peut être traduit en Langage Ladder ou Grafcet ou SFC. On peut trouver dans la littérature certaines approches qui proposent des méthodes pour ces traductions (David et al. 2005, Uzam et al. 1998, Giua et al. 1993, Music et al. 2000).

3.5.1. Le modèle RdP interprété de commande

Le modèle RdP interprété de commande (RdPIC) est transformable en un  modèle Grafcet. Selon la définition présentée dans (David et al. 2005), un RdPIC possède les quatre caractéristiques suivantes :

- Il est non temporisé

- Il est sauf

- Il est déterministe

- Ses possibilités d’entrées et de sorties sont étendues pour être homogènes avec celles du Grafcet

Notre modèle RdP contrôlé est-il un modèle RdPIC ?

- Il est non temporisé.

- Le modèle RdP initial dans notre approche est toujours sauf, mais il est possible d’avoir des places de contrôle synthétisées dont le marquage est non Booléen. On peut transformer la place de contrôle non sauf en un modèle Grafcet équivalent comme présenté dans la figure 3.12.

- Le modèle RdP peut être non déterministe, alors que le modèle Grafcet doit être toujours déterministe pour réaliser effectivement la commande. Dans la section 1.4.3 nous avons présenté le conflit effectif dans le RdP sauf et synchronisé. Dans ce cas le même événement est associé aux transitions en sortie des places en conflit. C’est un cas que l’on rencontre rarement. La résolution de ce problème consiste à choisir une stratégie pour lever les conflits : priorité, aléatoire, alternatif, … .

- Dans un RdPIC seuls des événements interviennent, ceci est compatible avec les réceptivités d’un Grafcet.

Remarque 3.6 : Dans les implantations sur API, à cause du fonctionnement synchrone par cycle,, il est possible que deux événements indépendants se produisent dans le même cycle. Cela peut créer de nouveaux conflits effectifs qu’il faut résoudre au niveau de l’application matérielle.

(

L’élaboration d’un algorithme systématique de construction du grafcet à partir du RdP contrôlé est une de nos perspectives de recherche.

## 3.5.2  Modèle Grafcet de l’exemple

Dans notre exemple, la transformation du modèle RdP présenté dans la figure 3.10 à un modèle Grafcet est simple. En effet, toutes les places de contrôle ajoutées sont binaires et le e modèle est déterministe. Le modèle Grafcet final est donné dans la figure 3.13. Ai représente les opérations exécutées par la machine i sur une pièce. Bi représente le déchargement d’une pièce de la machine i. C représente l’opération d’évacuation de la pièce par le robot tandis que D représente le transfert d’une pièce vers un stock.

# 3.6) Etude de cas

| CAS | Nombre d’états interdits | Borne de la contrainte primaire | Nombre de contraintes finales | Borne de la contrainte finale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 36 | 12 | 13 | 7 |

Pour présenter l’efficacité de notre méthode, nous l’avons appliquée sur des différents exemples trouvés dans la littérature. Nous les présentons brièvement ci-dessous et nous donnons ensuite les résultats de la simplification obtenue dans le tableau 3.6.

Tableau 3.6 : Réduction du nombre des contraintes pour les différents cas

Cas 1 : Un système composé de deux machines et d’un robot étudié dans ce chapitre.

Cas 2 : Un système composé de deux machines et d’un poste d’assemblage présenté dans (Kattan  2004).

Cas 3 : Un système composé de 5 machines où 3 machines peuvent exécuter un travail 1 et 2 machines un travail 2. La gamme de chaque pièce consiste à faire d’abord l’opération 1  et ensuite l’opération 2 (Dideban et al.  2004).

Cas 4 : L’exemple du chat et de la souris présenté dans (Yamalidou et al.  1994).

Cas 5 : Un zone d l’exemple AGV (Automated Guided Vehicle) présenté dans Yamalidou et al.  1994).

Cas 6 : Boucle Externe de l’AIP (AIP, 2001)  qui sera présentée en détail dans le chapitre suivant.

Les résultats de ce tableau montre qu’en moyenne, il y a une réduction de 66% pour le nombre des contraintes et 46% pour la borne des contraintes.

La méthode qui est présentée dans ce chapitre est applicable pour les systèmes modélisés par des réseaux de Petri saufs et conservatifs. Notre objectif est de réduire la borne des contraintes mais lorsque la borne de contrainte est différente de 1 ; il est possible que le marquage initial pour les places de contrôle devienne non sauf.  Nous avons proposé ici une  méthode de  réduction en plusieurs étapes successives, ce qui permet de diminuer la borne, et donc de faire en sorte que le modèle RdP final peut rester sauf.

# 3.7  Conclusion

Nous avons proposé dans ce chapitre une solution structurelle de synthèse de contrôleurs facile à mettre en œuvre. La solution obtenue par notre approche donne le contrôleur optimal. Cette optimalité vient de l’équivalence entre l’ensemble des marquages autorisées MA et l'ensemble des contraintes linéaires déduites de l’ensemble des états interdits MIF. L’idée de base est d’utiliser l’invariant de marquage et les états non atteignables pour simplifier des contraintes linéaires. L’introduction des marquages non atteignables permet de simplifier ces contraintes. Des propriétés générales ont été établies et illustrées sur un exemple simple. En fin nous avons introduit la technique de transformation d’un modèle RdP contrôlé vers un modèle Grafcet. Nous allons dans le chapitre suivant montrer qu’il est possible de lever la propriété de RdP conservatif pour réaliser les simplification des contraintes.

# Chapitre 4

Simplification des contraintes linéaires des Réseaux de Petri saufs par la notion de sur - état

Dans ce chapitre nous allons présenter une autre méthode de réduction du nombre et de la borne des contraintes linéaires. Cette méthode est applicable sur les RdP saufs. L’idée principale de cette méthode est basée sur le notion de sur – état. Par l’utilisation de cette méthode nous pouvons construire un contrôleur maximal permissif lorsqu’il existe.

# Chapitre 4

Simplification des contraintes linéaires des Réseaux de Petri saufs par la notion de sur-état

# 4.1  Introduction

Dans le chapitre précédent nous avons présenté une méthode de réduction pour les réseaux conservatifs et saufs. Cette méthode a permis une réduction significative du nombre de contraintes. Elle présente cependant deux inconvénients majeurs : 1) le RdP doit être conservatif, et 2) le nombre des états conservatifs est souvent beaucoup plus grand que le nombre d’états accessibles, ce qui aggrave davantage le problème de l’explosion combinatoire.

Dans ce chapitre nous présentons une méthode de simplification des contraintes applicable pour les RdP saufs non nécessairement conservatifs (Dideban 2005, Dideban et al. 2007). L’avantage de cette méthode est que nous n’aurons besoin ni des états conservatifs ni de la propriété de RdP conservatif. Cette méthode est basée sur la notion fondamentale de « sur – état ».

# 4.2  Sur – état

## 4.2.1  Définition

Un sur-état peut représenter un état complet ou une partie de celui-ci. Nous le définissons de la manière suivante ;

Définition 4.1 : Soit  M2 = P21 P22 …P2m  un état atteignable, M1 = P11 P12 …P1n  est un sur-état de M2  si :

M1  (  M2

(

Par exemple l’état M1 = P2P5 est un sur-état de l’état M2 = P2P5P7.

Reprenons l’exemple 2.2, l’exemple de deux machines et un robot. Le modèle RdP de système est représenté dans la figure 4.1.

Dans notre façon de représenter un état par son support, chaque élément du support apporte une information sur l’état du système.  Par exemple dans l’état P2P4P7, P2 signifie que la machine M1 est dans l’état de marche,  P4 signifie que la machine M2 est dans l’état  de repos et P7 signifie que la robot R1 est également dans l’état de repos. Donc si au lieu d’un état, nous prenons une partie de cet état (un sur-état), la déduction des informations reste possible. Si nous nous intéressons à l’état de repos du robot, c’est P7 qui le représente. P7 est un sur-état de l’état  P2P4P7. En conclusion on peut dire qu’un sur-état représente une situation d’une partie du système et l’autre partie peut être dans différentes configurations. Mais ceci n’est qu’une interprétation qui n’est absolument pas nécessaire au développement théorique de notre approche.

L’appellation sur-état dans cette définition vient du fait que la contrainte correspondante à un sur-état couvre celle de l’état. Par exemple la contrainte m2 + m5 ( 1 relative au sur-état M1 = P2P5  couvre les deux contraintes suivantes :

m2 + m5 + m7 ( 2

m2 + m5 + m8 ( 1

Ces deux contraintes interdisent les états M2 = P2P5P7 et M3 = P2P5P8 qui vérifient bien M2  (  M1  et M3  (  M1. Donc par utilisation de la seule contrainte m2 + m5 ( 1, les deux états M2 et M3 sont interdits.

Remarque 4.1 : À chaque sur-état bi, nous associons une contrainte ci de la façon suivante

bi = (Pi1P i2P i3 …P in)   (    ci = (Pi1P i2P i3 …P in , n-1)

Cela signifie que:

mi1 +  mi2 + …+ min  (  n-1

(

Remarque 4.2 : Soit Mi  = (Pi1P i2P i3 …P in) un sur-état de Mj = (Pj1P j2P j3 …P jm) (Mi  (  Mj et n (  m). Il y a deux relations d'inclusion qui vont en sens contraire, une inclusion ensembliste et une inclusion de marquage :

- L'ensemble des places marquées dans le sur-état Mi est inclus dans l'ensemble des places marquées dans l'état Mj.

- L'ensemble des marquages couverts par  Mi contient le marquage Mj.

(

Il est clair que l’application de la contrainte équivalente associée à un sur–état  garantit que l’état d’origine sera interdit. Nous le présentons par la propriété suivante :

Propriété 4.1 : Soit M1 et M2  deux vecteurs de l’ensemble {0, 1}N et c1 et c2 les deux contraintes correspondantes. Si M1  ≤  M2 (M1est un sur-état de M2) et c1 est vraie, donc c2 est aussi vraie :

M1  ≤ M2 and     c1 :    M1T. M ( Card[Support(M1)]- 1

(  c2:    M2T. M ( Card[Support(M2)]- 1

Preuve:

Le modèle RdP de système est sauf donc :

(M2T - M1T).M  ( Card[Support(M2)] - Card[Support(M1)]

Et:

M2T. M = (M2T - M1T+ M1T).M = (M2T - M1T).M + M1T.M

Par l’utilisation de la contrainte  c1, nous avons :

(M2T - M1T).M + M1T.M ( (Card[Support(M2)] - Card[Support(M1)]) +  Card[Support(M1)] – 1

(     M2T. M ( Card [Support (M2)] - 1

(

L’utilisation des sur-états n'est pas toujours simple. Parfois il est possible que la contrainte équivalente à un sur-état interdit également des états autorisés. Nous présentons dans ce chapitre une méthode de simplification qui garantit que les contraintes interdisent seulement les états interdits.

Remarque 4.3 : Il est possible de déterminer des contraintes déduites de sur-états, sans tenir compte du fait que ces contraintes peuvent interdire des états autorisés. Dans ce cas, il sera possible que le contrôleur ne soit pas maximal permissif.

(

4.2.2  Ensemble des sur-états

Dans la section précédente, nous avons vu que l’utilisation des contraintes équivalentes aux sur-états est plus intéressante que des contraintes équivalentes aux états originaux. Elles couvrent en général plusieurs états. Il reste à définir alors quel sur-état doit-on utiliser ?

L'objectif final est de construire l'ensemble minimal de sur-états que l'on peut interdire. Donc plus l'expression du sur-état est simple (en terme du nombre de places marquées), plus elle regroupera de contraintes. Pour atteindre cet objectif, on doit construire l’ensemble des sur-états des états interdits. L’ensemble des sur-états pour un état est défini comme les parties de l’ensemble de places marquées de cet état :

Définition 4.2 : Soit  M = {Pi1 i2Pi3…Pin} un état du système. L’ensemble des sur-états de M, noté Msur est égal à l'ensemble des parties de M sans l'ensemble vide.

(

Par exemple, l’état interdit :

M1 = P2P5P7      donne :

{P2, P5, P7, P2P5, P2P7, P5P7, P2P5P7}

Remarque 4.4 : Chaque état est un sur-état de son  état d’origine.

(

Pour les besoins de notre approche,  nous allons calculer l’ensemble des sur-états pour les états interdits frontière.

Pour les états interdits frontières MIF, l'union de ces ensembles MIFsur noté B1 pour avoir une notation systématique, est calculé  comme suit :

Nous reprenons l’exemple figure 4.1

MIF   = {P2P5P7, P3P5P8, P1P5P9, P2P6P8, P2P4P9}.

Pour cet exemple B1 est calculé comme ci-dessous :

M1=  P2P5P7  (    {P2, P5, P7, P2P5, P2P7, P5P7, P2P5P7}

M2=  P3P5P8  (    {P3, P5, P8, P3P5, P3P8, P5P8, P3P5P8}

M3=  P1P5P9  (    {P1, P5, P9, P1P5, P1P9, P5P9, P1P5P9}

M4=  P2P6P8  (    {P2, P6, P8, P2P6, P2P8, P6P8, P2P6P8}

M5=  P2P4P9  (    {P2, P4, P9, P2P4, P2P9, P4P9, P2P4P9}

B1 = M1surM2sur M3surM4surM5sur ={P1 ,P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 , P9 , P2P5 , P2P7 , P5P7 , P3P5 , P3P8 , P5P8 , P1P5, P1P9, P5P9, P2P6 , P2P8 , P6P8 , P2P4, P2P9, P4P9, P2P5P7 , P3P5P8, P1P5P9 , P2P6P8, P2P4P9}

Les sur-états de l’ensemble B1 couvrent tous les états interdits. Mais il est possible que certains sur-états couvrent des états autorisés. C’est par exemple le cas du sur-état P1. Dans la section suivante nous présentons une approche pour trouver les sur-états qui ne couvrent que les états interdits.  C’est bien de ceux-là dont nous avons besoin pour faire la synthèse d’un contrôleur.

# 4.3  Construction de l’ensemble minimal de contraintes

Comme cela a été le cas dans la méthode de simplification présentée dans le chapitre 3, celle présentée ici comportera aussi trois étapes. Dans la première étape, les contraintes seront simplifiées en utilisant la notion de sur-états. Dans la deuxième étape on cherchera à trouver des invariants partiels, proche de l’application de propriété 3.2. Dans la troisième étape, nous appliquons la méthode de construction du contrôleur maximal permissif présentée dans la section 3.4.

## 4.3.1  Simplification des contraintes en utilisant les sur-états

Soit MIF  l’ensemble des états interdits frontières et MA  l’ensemble des états autorisés. L’idée de base de la simplification consiste à construire l’ensemble MIFsur / MAsur. C’est ce qui est présenté ci-dessous par l’algorithme simple 4.2.

## Algorithme 4.1 :

Pas 1 : Calculer B1 (l’ensemble des sur-états pour tous les états interdits de MIF) et A1 (l’ensemble des sur-états pour tous les états autorisées de MA)

Pas 2 :

2.1 Si B1 est vide allez au pas 3.

2.2 Soit bi un sur-état de l’ensemble B1,

Si bi ( A1  supprimer bi  de B1

Si non {

B2 = B2  ( {bi},

Supprimer tous les sur-états bj ( B1 tels que :   bi ( bj

}

Aller au pas 2

Pas 3 : Fin

(

Notre objectif est de trouver une méthode permettant de réduire le nombre et la taille des contraintes. Nous avons déjà construit l'ensemble de tous les sur-états des états interdits pour l’ensemble MIF dans la section 4.2.2:

B1 ={P1 ,P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 , P9 , P2P5 , P2P7 , P5P7 , P3P5 , P3P8 , P5P8 , P1P5, P1P9, P5P9, P2P6 , P2P8 , P6P8 , P2P4, P2P9, P4P9, P2P5P7 , P3P5P8, P1P5P9 , P2P6P8, P2P4P9}

B1 couvre tous les états interdits, mais dans B1 il y a des sur-état aussi simples que P1 ou P2.. On voit bien que ces sur-états couvrent des états autorisés.  Par exemple P1 couvre les états autorisés P1P4P7, P1P4P9, P1P5P7, P1P6P8. Donc il faut supprimer de B1 tous les éléments de A1.

Soit MA  l’ensemble des états autorisées :

MA  = {P1P4P7, P2P4P7, P3P4P8, P1P4P9, P1P5P7, P1P6P8}

A1 ={P1 , P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 , P9 , P1P4 , P1P7, P4P7, P2P4, P2P7, P3P4, P3P8, P4P8, P1P5, P1P9, P4P9, P5P7 , P1P6 , P1P8 , P6P8 , P1P4P7, P2P4P7, P3P4P8, P1P4P9, P1P5P7, P1P6P8}

On appellera : B2 =  B1 / A1 l’ensemble des sur-états interdits ne couvrant aucun état autorisé.

Corollaire 4.1 : Soit B1 l’ensemble des sur-états des états interdits et A1 l’ensemble des sur-états des états autorisés. L’ensemble des contraintes équivalentes à l’ensemble des sur-états B2 =  B1 \ A1 est vérifié par tous les états autorisés.

(

Il est possible que certains états interdits ne soient pas couverts par B2, cela peut arriver dans des RdP non conservatifs. Dans ce cas le contrôleur synthétisé ne sera pas maximal permissif. Ce problème sera ultérieurement traité dans ce chapitre.

Pour notre exemple,

B2 ={P1 ,P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 , P9 , P2P5 , P2P7 , P5P7 , P3P5 , P3P8 , P5P8 , P1P5, P1P9, P5P9, P2P6 , P2P8 , P6P8 , P2P4, P2P9, P4P9, P2P5P7 , P3P5P8, P1P5P9 , P2P6P8, P2P4P9}

= {P2P5, P3P5, P5P8, P5P9, P2P6, P2P8, P2P9, P2P5P7, P3P5P8, P1P5P9, P2P6P8, P2P4P9}

Enfin il peut arriver que dans cet ensemble il y ait des sur-états qui couvrent d’autres sur-états. Par exemple P2P6P8 couvre par P2P6. Donc le sur état P2P6P8 dans cet ensemble est redondant et on doit le supprimer. L’ensemble B3  sera construit comme la suit :

B3 =  B2 – {b2i ( B2│( b2j ( B2  b2j ( b2i}

B3 = {P2P5, P3P5, P5P8, P5P9,  P2P6, P2P8, P2P9, P2P5P7, P3P5P8, P1P5P9, P2P6P8, P2P4P9}

= {P2P5, P3P5, P5P8, P5P9, P2P6, P2P8, P2P9}

## 4.3.2  Réduction du nombre de contraintes en construisant des invariants partiels

Dans la première méthode de la simplification, deux propriétés ont été présentées dans le cas des RdP conservatifs. Notons que jusqu’ici le résultat de la simplification, est proche de celui obtenu par la méthode de simplification des RdP conservatifs en utilisant uniquement la première propriété de simplification (Propriété 3.1). Pour appliquer la deuxième propriété nous avons utilisé des contraintes d’inégalités déduites des invariants de marquage. Dans la section suivante nous présentons une méthode de construction de contraintes sans le besoin d’invariants. Dans cette méthode comme nous le verrons dans l’exemple, il est possible d’arriver à un nombre de contraintes plus réduit que celui déduit des invariants.

## 4.3.2.1 Construction de l’invariant partiel

Nous allons construire des invariants partiels indépendamment de la théorie de la conservation classique de RdP. Cette construction repose sur une propriété que nous allons d’abord  établir dans le cas de deux sur-états et ensuite généraliser à n sur-états. Cela permettra d’utiliser à nouveau la propriété 3.2.

Remarque 4.5 : Jusqu’ici le sur-état à interdire et la contrainte correspondante contenaient la même information. Mais dans la simplification en utilisant l’invariant partiel que nous développons ici, la borne de la contrainte va changer. Nous manipulerons donc la contrainte au lieu du sur-état.

(

Propriété 4.2. Soient  mi1 et mi2  les nombres de marques dans les places Pi1 et Pi2. Si Pi1Pi2 n'est pas un sur-état des états autorisés (ne couvre pas un état autorisé), alors l’ensemble des états autorisés vérifie:

mi1 + mi2  ≤ 1

Preuve :

Supposons que Pi1Pi2 n'est pas un sur-état des états autorisés et que pour l’état autorisé Mi, son marquage ne vérifie pas cette contrainte donc :

mi1 + m i2 > 1

Pour les RdP saufs :

mi1 + m i2 = 2 ( mi1 = m i2 = 1

Ce qui signifie que le sur-état Pi1Pi2 de Mi est dans les états autorisés. Ceci est contraire à l’hypothèse, donc :

mi1 + mi2 ≤ 1

(

La propriété 4.2 montre que si la contrainte supplémentaire pour la simplification dans la propriété 3.2 construite à partir des invariants n’existe pas, on peut néanmoins la construire pour deux variables. Il est possible d’aller au-delà de deux variables. Pour ça nous montrons comment on peut augmenter la taille de la contrainte d’invariant partiel par l’ajout d’une variable.

Supposons que la contrainte d’un invariant partiel soit mi1 +…+ min ≤ 1.Nous montrons par la propriété 4.3 dans quelles conditions on peut développer cette contrainte  en ajoutant la variable correspondant au marquage d’une place Pi(n+1).

Propriété 4.3 (Extension de la propriété 4.2) : Considérons la contrainte mi1 +…+ min ≤ 1 vérifiée par l’ensemble des états autorisés. Si l’ensemble des  sur-états {Pi1Pi(n+1) , …, PinPi(n+1)} ne sont pas dans l’ensemble de sur-état autorisés, alors la contrainte mi1 +…+ min + mi(n+1) ≤ 1 est vérifiée par l’ensemble des états autorisés.

(

Preuve :

La preuve est proche de la propriété 4-2.

Supposons que l’état autorisé Mi ne vérifie pas cette contrainte donc :

mi1 + m i2 + …+ m in + mi(n+1) > 1.

Nous avons :

mi1 +…+ min ≤ 1                                             mi1 +…+ min = 1 ( ( mik = 1( k ([1,n])

mi(n+1) ≤ 1 (pour les RdP saufs)                        mi(n+1) = 1

Ce qui signifie que le sur-état  PikPi(n+1) est un sur-état de Mi. Ce qui n’est pas.

(

## 4.3.2.2  Simplification par l’invariant partiel

Le point de départ de cette simplification est l’ensemble des sur-états interdits calculé dans la section 4.3.1. Elle utilise l’invariant partiel déterminé par la propriété 4.3 et la propriété 3.2 que nous rappelons ci-dessous.

Propriété 3.2 :    Soit M = {(P1Pk …  Pj, k),...,(Pr Pk …  Pj, k)} un sous – ensemble  des contraintes vérifiant m1 + m2 +... + mr  ≤ 1. Les r contraintes linéaires sont équivalentes à une contrainte comme ci-dessous :

m1 + mk +…+ mj ≤  k

m2 + mk +…+ mj ≤  k

…             		( m1 + m2 +…+ m) + mk +…+ mj ≤ k

mr + mk +…+ mj ≤ k

(

Maintenant, appliquons les propriétés 4.3 et 3.2 sur notre exemple. Le résultat de la dernière étape permet d’établir à partir de l’ensemble B3, l’ensemble des contraintes C3 :

B3 = {P2P5, P3P5, P5P8, P5P9, P2P6, P2P8, P2P9}(

C3 = {(P2P5, 1), (P3P5, 1), (P5P8, 1), (P5P9, 1), (P2P6, 1), (P2P8, 1), (P2P9,1)}

L'exploitation de la propriété 4.3 consiste à trouver le nombre maximal de sur-états qui ne différent que d'une seule place. C'est le cas de l'ensemble {(P2P5, 1), (P3P5, 1), (P5P8, 1), (P5P9, 1)}. Le sur-état P2P3  n’existe pas dans les états autorisés donc la contrainte m2 + m3 ≤ 1 est construite. Mais le sur-état P3P8  existe dans les états autorisés et il n’est pas possible de créer une contrainte contenant la variable m8. Cependant il est possible de développer cette contrainte en ajoutant la variable m9. La figure 4.2 présente les 6 contraintes nécessaires pour la simplification.

L’application de la propriété 3.2, en utilisant les 6 contraintes calculées dans la figure 4.2 donne les 3 résultats indiqués dans la figure 4.3.

C4 = {((P2P3P5P9, 1), (P2P5P8P9, 1), (P2P5P6P9, 1)}

Il est possible de simplifier d’avantage les contraintes de la figure 4.3 en utilisant les propriétés 4.3 et 3.2. Finalement  nous arrivons à 2 contraintes simplifiés comme la suit :

C5  = {(P2P5P8P9, 1), (P2P3P5P6P9, 1)}

# 4.4  Le contrôleur maximal permissif

## 4.4.1  Le meilleur choix

La méthode pour la sélection finale à partir des contraintes simplifiées est identique à la méthode présentée pour les RdP conservatifs. L’ensemble final des contraintes simplifiées a été calculé.

C5  = {(P2P5P8P9, 1), (P2P3P5P6P9, 1)}

Pour la sélection finale, nous avons besoin des relations de couverture. Nous pouvons utiliser les définition 3.3 pour R(Mi,cj) et 3.4 pour Cv(Mi,CF).

Le tableau 4.1 donne les relations R(Mi,cj) et Cv(Mi,CF) pour notre exemple.

| cj Mi | P2P5P7 | P3P5P8 | P1P5P9 | P2P6P8 | P2P4P9 | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (P2P5P8P9, 1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (P2P3P5P6P9, 1) | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| CV(Mi,CF) | √ | √ | √ | √ | √ |  |

Tableau  4.1  Relations R(Mi, cj) et CF et Cv(Mi,CF )

Les  deux contraintes couvrent toutes les états interdits. Donc nous avons deux solutions possibles. Après le calcul des places de contrôle, nous verrons que les résultats pour les deux solutions sont les mêmes.

CF = {(P2P5P8P9, 1)}

Pour cet exemple, nous voyons que :   ( Mi (MIF  Cv(Mi,CF) = 1

A partir des contraintes données par CF on peut construire le contrôleur. Nous avons vu dans le chapitre 3 que ce contrôleur est toujours maximal permissif pour un RdP conservatif. On va voir dans la section suivante que ceci n’est pas toujours le cas pour un RdP non conservatif.

## 4.4.2  Problème des RdP non conservatifs

Les résultats du travail présenté par Giua (Giua et al. 1992) ont montré que l’ensemble des états interdits est équivalent à l’ensemble des contraintes linéaires lorsque le modèle RdP est conservatif.  Le problème qui apparaît dans le cas de RdP non conservatif, c’est que la contrainte équivalente à un état interdit peut empêcher un état autorisé. Cela arrive dans le cas où l’ensemble des places marquées d’un état interdit est inclus dans l’ensemble des places marquées d’un état autorisé ou quand un sur-état interdit est un sur-état des états autorisés. Par exemple si M1 = P2P3P5  un état interdit et M2 = P2P3P5P7 un état autorisé, la contrainte équivalente à l’état M1 interdit l’état autorisé M2. Dans la construction de l’ensemble B2 (Section 4.3.1), nous supprimons tous les sur-états autorisés de l’ensemble des sur-états interdits. Donc dans ce cas, la contrainte équivalente à l’état M1 sera  supprimée de l’ensemble final. Ce problème est illustré dans l’exemple ci-dessous :

Exemple 4.1 : Prenons un système composé de deux machines Ma1 et Ma2.  La machine Ma1 peut tomber en panne, mais seule une panne est possible. La spécification impose de faire travailler les machines l’une après l’autre : Ma1, Ma2, Ma1, et ainsi de suite.  Les événements c1 et c2 sont contrôlables et les autres événements sont incontrôlables. Le modèle RdP de ce système est présenté dans la figure 4.5.

Le graphe de marquage de ce modèle est donné dans la figure 4.6.

## L’ensemble des états autorisés et l’ensemble des états interdits frontières sont :

MA = {P1P3P5P7, P2P3P5P7, P1P3P6P7, P1P4P6P7, P1P3P5}

MIF  = {P1P4P5P7, P2P4P5P7, P2P3P6P7P2P4P6P7, P2P3P5, P1P4P5}

L’ensemble des sur-états B1 sera calculé comme ci-dessous :

B1 = {P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P1P4, P1P5, P1P7, P4P5, P4P7, P5P7, P2P4, P2P5, P2P7, P2P3, P2P6, P3P6, P3P7, P6P7, P4P6, P3P5, P1P4P5, P1P4P7, P1P5P7, P4P5P7, P2P4P5, P2P4P7, P2P5P7, P2P3P6, P2P3P7, P2P6P7, P3P6P7, P2P4P6, P2P4P7, P2P6P7, P4P6P7, P2P3P5, P1P4P5P7, P2P4P5P7, P2P3P6P7, P2P4P6P7}

Nous calculons directement B3 :

B3 = {P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P1P4, P1P5, P1P7, P4P5, P4P7, P5P7, P2P4, P2P5, P2P7, P2P3, P2P6, P3P6, P3P7, P6P7, P4P6, P3P5, P1P4P5, P1P4P7, P1P5P7, P4P5P7, P2P4P5, P2P4P7, P2P5P7, P2P3P6, P2P3P7, P2P6P7, P3P6P7, P2P4P6, P2P4P7, P2P6P7, P4P6P7, P2P3P5, P1P4P5P7, P2P4P5P7, P2P3P6P7, P2P4P6P7}= { P4P5, P2P4, P2P6}

L’ensemble des contraintes simplifiées final est :

C3  = {(P4P5, 1), (P2P4, 1), (P2P6, 1)}

Le sur-état P2P3P5 qui est un état interdit, a été supprimé de cet ensemble.

Le tableau 4.2 contient les relations  R(Mi,cj) et Cv(Mi,CF).

| cj Mi | P1P4P5P7 | P2P4P5P7 | P2P3P6P7 | P2P4P6P7 | P2P3P5 | P1P4P5 | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (P4P5, 1) | √ | √ | - | - | - | √ | √ |
| (P2P4, 1) |  | √ |  | √ |  |  |  |
| (P2P6, 1) | - | - | √ | √ | - | - | √ |
| CV(Mi,CF) | √ | √ | √ | √ | - | √ |  |

Tableau  4.2  Fonction R(Mi, cj) et CF et Cv(Mi,CF ) de exemple 4.1

Nous voyons que pour cet exemple l’état P2P3P5 n’est couvert par aucune contrainte, donc : Cv(P2P3P5, CF) = 0, C’est la raison pour laquelle on ne peut pas construire le contrôleur maximal permissif.

Dans la section suivant nous généraliserons cette idée pour établir une condition nécessaire et suffisante pour avoir un contrôleur maximal permissif.

Ce type de comportement est rarement rencontré dans les systèmes réels. Nous l'avons construit artificiellement. Néanmoins, dans cet exemple nous pouvons modifier le modèle du système en ajoutant la place P8 pour que l’état interdit ne soit pas un sur-état des états autorisés. Ce modèle est présenté dans la figure 4.7.

## 4.4.3 Condition d’optimalité

Pour avoir un contrôleur maximal permissif, il est nécessaire que l’ensemble des états autorisés (MA) soit égal à l’ensemble des états non interdit (MNI) qui vérifient l’ensemble des contraintes finales CF. Cette égalité sera vraie lorsqu’il existe au moins une contrainte pour chaque état interdit. Ce ci est formalisé par la propriété ci-après :

Propriété 4.4 : Soit MNI l’ensemble des états non interdits donné par l’ensemble des contraintes C3. L’ensemble MNI est égal à l’ensemble MA si et seulement si  ( Mi (MIF   Cv(Mi, C3) = 1. Le contrôleur synthétisé est maximal permissif.

Preuve:

Condition nécessaire :

Supposons ( Mi ( MIF  Cv(Mi, C3) = 0 donc Mi n’est interdit par aucune contrainte et bien sûr  Mi ( MNI,  mais Mi est un état interdit ( Mi( MA  ( MA  ( MNI

Condition suffisante :

Si  ( Mi ( MIF  Cv(Mi, C3) = 1 signifie que ( Mi ( MIF  ( cj ( C3  tel que cj interdit Mi. Donc tous les états interdits sont non atteignables.

Maintenant nous devons monter qu’aucun état admissible n’est  interdit.

Supposons  ( Mk ( MA tel que Mk soit interdit, donc il faut que ( cl ( C3 tel que le marquage Mk ne vérifie pas  cl.  Par la propriété de simplification 3.2,  l’ensemble des contraintes C3  est  équivalent à l’ensemble des contraintes déduites de B3. Donc il faut qu’il existe un sur-état interdit de l’ensemble B3 qui interdise Mk.  Or nous avons supprimé de l’ensemble B3 tous les sur-états autorisés.

En conclusion, il n’y a aucun  Mk ( MA tel que Mk soit interdit et donc l’ensemble MNI est égal à l’ensemble MA.

(

Si  ( Mi ( MIF  Cv(Mi, C3) = 1 il est clair qu’en appliquant l’algorithme 3.2, on peut choisir l’ensemble minimal CF tel que ( Mi ( MIF, Cv(Mi, CF) = 1 et dans ce cas,  l’ensemble MNI sera identique à l’ensemble MA .

Pour l’exemple que nous traitons dans ce chapitre, nous voyons que dans le tableau 4.1, ( Mi ( MIF  Cv(Mi, CF) ) = 1. Donc le contrôleur construit sera maximal permissif.

CF = {(P2P5P8P9, 1)}

La méthode pour le calcul des places de contrôle à partir des contraintes simplifiées est identique à la méthode présentée pour les RdP conservatifs. Nous l’appliquons sur notre exemple dans la section suivante.

## 4.4.4  Calcul de la place de contrôle

En utilisant la méthode de calcul pour les places de contrôle présentée dans la section 3.4, nous calculons le contrôleur final.

WC = - LT.WR

Mc_ini = k  - LT.MR_ini

Le modèle RdP final est représenté dans la figure 4.8.

Comme nous pouvons le voir dans la figure 4.8, le modèle final est très simple comparé au modèle final déterminé dans le chapitre 3. Dans la conclusion nous discuterons des différences qu’il y a entre les deux méthodes sachant d’ores et déjà que celle présentée dans ce chapitre est plus générale.

# 4.5  Application sur un système manufacturier

Dans cette section, nous appliquons cette méthode à un système industriel d’assemblage constitué de convoyeurs et de postes robotisés. Notre objectif est de déterminer un contrôleur pour la boucle extérieure du système. Elle est composée d’un convoyeur et d’une station d’assemblage. Les palettes viennent de la boucle centrale, cheminent sur le convoyeur jusqu’à la station d’assemblage. Quand l’assemblage est terminé la palette revient sur le convoyeur, puis elle est remise sur la boucle centrale pour subir d’autres opérations (Figure 4.9).

Nous avons choisi les spécifications suivantes :

1) le nombre de palettes entre l’ancrage devant station et la butée est limité à 1.

2) le nombre de palettes entre la sortie du poste de présentation (SPDP)  et l’ancrage du poussoir est limité à 3.

Les événements associés à chaque transition sont explicités au tableau 4.3.

| Evénement | Action | Evénement | Action | Evénement | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPA1 | Détection palette devant Ancrage 1 | OA1 | Ouverture ancrage 1 | APA1 | Absence palette devant Ancrage 1 |
| FA1 | Fermeture ancrage 1 | DPB | Détection palette devant Butée | SRT | début lecture étiquette |
| FEE | Fin écriture étiquette | OB | Ouverture Butée | SPDP | Sortie palette du PDP |
| FB | Fermeture Butée | OA2 | Ouverture Ancrage 2 |  |  |

Tableau 4.3. Evénements associés aux transitions

Nous avons modélisé ce système par un modèle RdP sauf. L’ensemble des places {P0, P1, P2, P3} présente la situation de la palette près de l’ancrage et l’ensemble {P10, P11, P12, P13, P14, P15} celle de la butée. La place P16 présente la situation de la palette entre l’ancrage et la butée. Chaque place est présentée dans le tableau 4.4.

| Nom de place | Description | Nom de Place | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Fermeture de l’ancrage 1 L’absence de palettes | P9 | Trois palettes entre butée et actuateur |
| P1 | Présence de palettes devant l’ancrage | P10 | Butée est fermé |
| P2 | Ouverture de l’ancrage | P11 | Présence de palette devant butée |
| P3 | Absence de palet lorsque l’ancrage est ouvert | P12 | Opération de lecture, assemblage et écriture. |
| P4 | Absence de palettes entre l’ancrage et butée | P13 | Fin d’assemblage |
| P5 | Une palette entre l’ancrage et butée | P14 | Butée est ouvert |
| P6 | Zéro palette entre butée et actuateur | P15 | Absence de palette après butée |
| P7 | Une palette entre butée et actuateur | P16 | Présence de palette entre l’ancrage et butée |
| P8 | Deux palettes entre butée et actuateur |  |  |

Tableau 4.4. Description de chaque place

Le modèle RdP de ce système avec ses spécifications est donné dans la figure 4.10. Le composé synchrone entre le modèle du système et celui des spécifications donne le RdP correspondant au comportement désiré en boucle fermée (figure 4.11).

L’événement incontrôlable SPDP (Sortie palette du PDP) entraîne l’existence d’états interdits. Les transitions t6, t7 et t8 concernées par cet événement incontrôlable ne respectent pas les conditions de franchissement contraintes par les spécifications. Par exemple si la place P14 est marqué (la palette est en train de sortir de la butée) et qu’aucune place de l’ensemble {P6, P7, P8} ou place P5 ne sont marquées, alors la palette passera devant le détecteur (l’événement SPDP). Donc les spécifications seront violées. Pour empêcher ce problème, on doit empêcher d’avoir un état dans lequel la place P14 est marquée  et une des places de l’ensemble {P6, P7, P8} et la place P5 ne sont pas marquées. Il y a trois possibilités pour cette situation et donc nous avons trois états interdits :

MIF = {P0P5P9P14, P1P5P9P14, P3P5P9P14}

Par application de la première propriété de simplification, on peut trouver le sur-état P9P14 qui n’existe pas dans les sur – états des états autorisés et couvre tous les états interdits. Donc si nous utilisons la contrainte équivalente à ce sur-état, on peut construire un contrôleur maximal permissif.

La contrainte correspondante à ce sur-état est :

m9+m14 ( 1

En utilisant la méthode présentée pour les RdP conservatif, nous obtenons le même résultat.

Par la méthode de Yamalidou nous pouvons calculer la place de contrôle. Le résultat final est présenté dans la figure 4.12.

Le modèle RdP n’est pas directement applicable sur le API. Mais on peut transférer le modèle RdP à un modèle SFC ou Grafcet applicable sur le API. Cette transformation est présentée dans la figure 4.13. Les opérations  A, B, C, D, E correspondent, respectivement, aux opérations dans les places  P0, P2, P10 , P12,  P14 selon la description de ces places dans le tableau 4.4,.

Dans le modèle Grafcet de la figure 4.13, il y a une transition et une étape que l’on peut supprimer. L’événement  contrôlable SRT « début de lecture d’étiquette », n’est pas été utilisé pour le contrôle et donc on peut supprimer la transition t13 et l’étape X11.  Cela signifie que si un palet est détecté devant de butée (DPB), l’opération de lecture d’étiquette peut commencer immédiatement.

# 4.6  Conclusion

Nous avons présenté une méthode systématique pour réduire le nombre de contraintes linéaires correspondants aux états interdits. Ceci est réalisé en utilisant intuitivement les états non atteignables et en construisant de manière systématique des contraintes sur les marquages interdits par la détermination de sur-états. Ces sur-états correspondent à un ensemble de marquages ayant une même propriété (interdits ou autorisés). Des propriétés générales ont été établies et illustrées sur un exemple simple et ensuite sur un système d’assemblage. Les propriétés donnant des conditions nécessaires et suffisantes d’existence d’un contrôleur maximal permissif ont été établies. Grâce aux simplifications réalisées, ce contrôleur est de taille réduite. Lorsque celui-ci existe, il est possible de le déterminer de manière simple par la technique des invariants.

Dans ce chapitre nous avons présenté une deuxième méthode de simplification des contraintes linéaires. Alors que la première méthode introduite dans le chapitre précédent est applicable seulement sur les RdP saufs et conservatifs. La deuxième méthode est applicable pour les RdP saufs mais pas nécessairement conservatifs. Le premier exemple présenté dans ce chapitre, montre qu’il est possible d’obtenir avec cette méthode, un résultat plus réduit et plus simple.  La comparaison des résultats obtenus par l’application de cette méthode sur l’ensemble des exemples présentés dans la section 3.5, montre qu’en moyenne, il n y a pas de différences importantes entre les résultats des deux méthodes (tableau 4.5).

| CAS | Nombre d’états interdits | Nombre de contraintes finales par méthode 1 | Nombre de contraintes finales par méthode 2 | Borne de la contrainte primaire | Borne de la contrainte finale par méthode 1 | Borne de la contrainte finale par méthode 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 36 | 13 | 13 | 12 | 7 | 7 |

Tableau 4.5 : Réduction du nombre des contraintes pour les différents cas pour les méthodes

La méthode présentée dans ce chapitre reste néanmoins plus intéressante car elle en nécessite pas d’hypothèse de RdP conservatif.

# Chapitre 5

Synthèse de contrôleur par retour d’état

Dans ce chapitre nous allons présenter une nouvelle méthode de synthèse de contrôleur par retour d’état. Dans cette méthode nous ajoutons des conditions aux transitions contrôlables pour empêcher l’atteignabilité des états interdits.  Par les méthodes de réduction que nous avons présentées dans les chapitres précédents, nous pouvons simplifier ces conditions et  construire un contrôleur maximal permissif.

# Chapitre 5

Synthèse de contrôleur par retour d’état

# 5.1  Introduction

Dans les méthodes de synthèse de contrôleurs présentées dans les chapitres 3 et 4, le contrôleur a été déterminé par l’ajout de places. Dans ces approches le contrôleur est obtenu par une modification de la structure du modèle. Il est possible d’utiliser une autre méthode de synthèse de contrôleur s’inspirant des RdP  interprétés de commande (RdPIC). Au lieu d’ajouter des places de contrôle, nous concevons une commande pour chaque transition contrôlable. Cette commande peut autoriser ou interdire le franchissement de cette transition. Nous verrons qu’il est parfois possible d’obtenir un résultat plus simple par cette méthode. La structure du modèle RdP contrôlé par cette méthode est présentée dans la figure 5.1.

De nombreuses approches utilisent cette méthode pour empêcher des états interdits, en général en forme de Contraintes Généralisées d’Exclusion Mutuelles (CGEM) (Holloway et al. 1990), (Boel et al. 1995), (Holloway et al. 1996), (Ghaffari et al. 2003). L’avantage de ces approches, est qu’elles n’ont pas besoin de construire le graphe de marquage. Cependant l’inconvénient majeur de ces approches est que le temps de calcul du contrôle en temps réel est long et que le modèle final est complexe.

Dans ce  chapitre nous présenterons une novelle méthode de synthèse de contrôleurs (Dideban et al. 2006a,b). Dans cette méthode nous ajoutons des conditions pour les transitions contrôlables. L’avantage de notre contribution comparée aux approches indiquées plus haut, c’est que nous obtenons un contrôleur plus simple et donc la complexité de modèle est diminué. L’inconvénient est de construire le graphe de marquages, cependant ce calcul se fera hors ligne. Pour présenter cette méthode de synthèse de contrôleur, nous présentons d’abord l’idée de base et ensuite nous calculons le contrôleur, puis nous le simplifions. Nous illustrerons cette idée sur l’exemple du système industriel qui a été présenté dans le chapitre 4. A la fin de ce chapitre, nous comparerons cette méthode de synthèse avec les méthodes présentées dans les chapitres précédents.

# 5.2 Contrôle par retour d’état

## 5.2.1. L’idée principale

Notre objectif  est d’empêcher des états interdits par le contrôle des transitions contrôlables. Pour empêcher des états interdits, il faut connaître l’ensemble des états à partir desquels les états interdits sont atteignables. Cet ensemble a été déjà défini comme des états autorisés critiques dans la définition 2.7. Nous reprenons l’exemple 2.1 dont le modèle RdP est présenté dans la figure 5.1. L’ensemble des états critiques est présenté dans la figure 5.2.

Dans cet ensemble, pour chaque transition contrôlable nous avons un sous-ensemble des états critiques. Il y a deux transitions contrôlables  et donc deux sous-ensembles :

Mt1C = {P1P5P7, P1P6P8, P1P4P9}

Mt4C = {P2P4P7, P3P4P8, P1P4P9}

Pour chaque transition contrôlable ti, il faut créer un contrôle Uti,  tel que le franchissement de la transition ti dans l’ensemble des états critiques MACti  soit interdit.

A partir de l’ensemble des états critiques, on peut calculer la condition de franchissement. Par exemple à partir de l’ensemble Mt1C = {P1P5P7, P1P6P8, P1P4P9}, la condition de franchissement de t1  exige que cette transition ne soit pas franchie à partir de tout marquage de cet ensemble. Cette condition peut être calculée comme ci – dessous :

Condition de franchissement t1 =  (m1m5m7+ m1m6m8+ m1m4m9)

Le symbole « » signifie le complément logique. Cette condition sera d’autant plus compliquée que le nombre d’états critiques pour chaque transition augmente.

Notre objectif dans ce chapitre est de présenter une méthode de synthèse de contrôleurs simple et efficace.

## 5.2.2  Calcul du contrôle

En utilisant l’algorithme de Kumar, on peut calculer l’ensemble des états interdits frontières MIF. A partir de cet ensemble il est possible de calculer l’ensemble des états autorisés critiques MAC selon la définition 2.7. Dans l’ensemble des états autorisés critiques, on peut préciser les sous-ensembles  pour toutes les transitions contrôlables ti. Les états critiques pour une transition ti () sont les états tels que le franchissement de cette transition conduit à un état interdit.

Définition 5.1 : Soit  MA l’ensemble des états autorisés et MIF l’ensemble des états interdits frontières. L’ensemble des états critiques pour la transition contrôlable ti ((c   est défini comme suit :

= {mi ( MA ( mi  mj    ,mj (  MIF }

(

A l’opposé des états critiques, nous avons les états sains. Les états sains  pour une transition contrôlable ti () sont  les états tels que le franchissement de cette transition conduit à un état autorisé.

Définition 5.2 : Soit  MA l’ensemble des états autorisés. L’ensemble des états sains pour la transition contrôlable ti ((c    est défini comme suit :

= {mi (  MA  ( mi   mj , mj( MA }

(

Mais comment peut-on contrôler une transition pour qu’elle soit franchissable dans l’ensemble des états sains et ne le soit pas dans l’ensemble des états critiques ?

Il y a deux possibilités : soit on peut interdire le franchissement seulement à partir des états critiques ou soit on autorise le franchissement seulement dans les états sains.

Définition 5.3 : Soit   l’ensemble des états critiques pour transition ti et  l’ensemble des états sains  pour cette transition.  Le contrôle Uti (Mj) ( {0,1} est défini comme ci-dessous :

(

La relation entre le contrôle et le modèle du système est présentée dans la figure 5.3.

Soit Mj = Pj1Pj2… Pjn un état critique pour la transition ti. Dans notre approche, nous considérons des RdP saufs. Donc le nombre de marques dans chaque place (mjr) est une variable Booléenne. Par conséquent on peut calculer le contrôle Uti (Mk)  à l’aide de l’expression logique con_Mj :

con_Mj =  mj1mj2  …  mjr  …  .mjn =

Le variable Booléenne con_Mj est égal à 1 lorsque l’état actuel de système est l’état Mj. Le complémentaire de cette variable pour la transition ti, donne le contrôle Uti (Mk)  pour cette transition comme présenté dans la figure 5.4. ci est un événement contrôlable.

Nous présentons cette idée par la propriété suivante :

Propriété 5.1: Soit Mj = Pj1Pj2… Pjn un état critique pour une transition ti. En utilisant le contrôle Uti(Mk), on peut interdire l’atteignabilité de cet état :

Preuve :

Supposons que le système est dans l’état Mj.

Uti(Mj) =  (mj1mj2mj3…mjn)` =

Donc la transition contrôlée par Uti(Mk) n’est pas franchissable. En d’autres termes, les états interdits concernés ne sont pas atteignables.

(

En général le nombre d’états critiques pour une transition est souvent supérieur à 1. Dans ce cas,  on peut calculer le contrôle Uti(Mk) selon la propriété 5.2.

Propriété 5.2 : Soit , l’ensemble des états critiques de la transition ti, le contrôle Uti (Mk)  est calculé comme suit :

(

Les opérations  sont les opérations Booléennes sur les variables mi.

Cette propriété correspond à l’union des conditions pour chaque état.

Par l’utilisation du contrôle Uti(Mk), on peut interdire le franchissement de ti à partir de l’ensemble .

Le problème principal de cette méthode est qu’en général la condition calculée est complexe. Pour résoudre ce problème nous présentons une méthode de simplification proche de la méthode de simplification des contraintes linéaires.  Nous présenterons ensuite une condition nécessaire et suffisante pour avoir un contrôleur maximal permissif. Une approche duale consiste à autoriser le franchissement de ti dans les états sains. Elle sera présentée dans la section 5.4.

# 5.3  Simplification du contrôle

La simplification des contrôles est comme celle des contraintes. Nous pouvons utiliser deux méthodes proches des méthodes présentées pour les RdP conservatifs et pour les RdP saufs en cas général.

Les règles générales pour la simplification sont les règles de la simplification d’expressions logiques. Mais en plus de ces règles, nous utilisons également les équations d’invariants. Cela peut  aider pour avoir plus de simplification.

Dans un RdP, pour le franchissement d’une transition, en plus de la condition logique qui doit être vraie, la transition doit être validée par les places en amont. Ceci peut aider pour plus de simplification en prenant en compte l’ensemble des états  indifférents. La méthode de simplification que nous utilisons est proche de la méthode de simplification des sur-états.

## 5.3.1  Simplification du contrôle en utilisant la notion de sur-état

Comme nous avons dit, il est possible de simplifier le contrôle en utilisant les règles de simplification d’expressions logiques. Mais l’idée de sur-état, nous permet d’avoir une simplification plus efficace.

Soit Mj = Pj1Pj2…Pjn un état critique pour la transition ti, le contrôle Uti(Mk) = (mj1mj2mj3…mjn) empêche le franchissement de cette transition pour l’état Mi. Il est évident que le contrôle Uti(Mk) = (mj1)peut également empêcher le franchissement de cette transition pour l’état Mj. Comme celui pour l’état on peut définie le contrôle équivalent à un ou un ensemble de sur-états.

Corollaire  5.1: Pour chaque sur-état  Mj =  Pj1Pj2  …  Pjr  …  .Pjn et un ensemble des sur-états Ci ={ M1,  M2,…, Mm},   le contrôle concerné sera comme ci-dessous :

Ut(Mk) =  (mj1mj2mj3…mjn)

(

Ut(Mk) est calculé par le complémentaire de la condition d’interdiction.

En utilisant le contrôle concerné à chaque sur-état, on peut l’interdire, mais il est possible que par ce contrôle les états autorisés deviennent non accessibles. Le problème c’est que le contrôle déduit de sur-état peut interdire le franchissement de cette transition même pour les états sains. Donc on peut utiliser un contrôle simplifié lorsqu’il n’interdit pas le franchissement de cette transition pour les états sains. C’est la même idée qui a été exploitée dans le chapitre 4. Pour résoudre ce problème on supprime de l’ensemble de sur-états des états critiques, des sur-états qui existent dans l’ensemble des sur-états des états sains.

Soit C1t l’ensemble des sur-états des états critiques et S1t l’ensemble des sur-états des états sains, le contrôle concerné par l’ensemble  C2t = C1t \ S1t  interdit le franchissement de la transition t en excluant les états sains.

Dans cet ensemble C2t, il y a souvent des états redondants qu’il faut supprimer Cela arrive quand des sur-états sont couverts par d’autres.

En général le nombre d’états critiques pour une transition est supérieur à 1. Il faut donc choisir le sur-état de contrôle qui interdit le franchissement de la transition pour le maximum d’états. Une méthode de choix final semblable à celle déjà utilisée pour la simplification des contraintes sera appliquée.

L’algorithme 5.1 permet de faire la synthèse d’un contrôleur basée sur cette méthode de simplification.

Algorithme 5.1 :

Soit G un graphe de marquage représenté par un 4-tuplet (M [MA, MIF], ([(c, (u], (, M0).

Pas 1 : Pour  ( t ((c  calculer l’ensembleet  à partir de l’ensemble MA, MIF.

Pas 2 : Pour chaque transition t, calculer l’ensemble des sur-états C1 et S1 pour l’ensemble  et .

Pas 3 : Calculer la condition d’interdiction, C2 :  C2= C1\ S1

Pas 4 : Construire C3 en supprimant les termes redondants de l’ensemble C2.

Pas 5 : Construire C4 en appliquant l’algorithme de choix final identique à celui présenté dans la section 3.4.2.

Pas 6 : Calculer les contrôles concernés pour chaque ensemble de sur-états selon la  corollaire 5.1

Pas 7 : Fin

(

Appliquons cet algorithme à notre exemple. Nous avons déjà calculé l’ensemble des états critiques pour les transitions contrôlables t1 et t4, ce qui correspond au pas 1 :

Mt1C = {P1P5P7, P1P6P8, P1P4P9}

Mt4C = {P2P4P7, P3P4P8, P1P4P9}

Les ensembles des états sains pour ces transitions sont :

Mt1S = {P1P4P7}

Mt4S = {P1P4P7}

Pas 2 : soit C1t1, l’ensemble des sur-états des états critiques de la transition t1 et   S1t1, l’ensemble des sur-états des états sains.

C1t1 = {P1, P5, P7, P6, P8, P4, P9, P1P5, P1P7, P5P7, P1P6, P1P8, P6P8, P1P4, P1P9, P4P9, P1P5P7, P1P6P8, P1P4P9}

S1t1 = {P1, P4, P7, P1P4, P1P7, P4P7, P1P4P7}

Pas 3 : à partir de l’ensemble C2t1= C1t1\ S1t1, nous pouvons calculer le contrôle qui garantit l’interdiction de cette transition dans les états critiques.

C2t1= C1t1\ S1t1 = {P5, P6, P8, P9, P1P5, P5P7, P1P6, P1P8, P6P8, P1P9, P4P9, P1P5P7, P1P6P8, P1P4P9}

Pas 4 : cependant dans l’ensemble C2t1 il y a des sur-états redondants. Par exemple les sur-état P5  et P1P5 constituent une redondance, parce que si la condition relative à P1P5 (m1m5) est égale à un, automatiquement  la condition concernée à P5   sera aussi égale à un. En supprimant ces termes nous obtenons :

C3t1= {P5, P6, P8, P9}

Deux questions principales demeurent: Est-ce que le contrôle sera maximal permissif ? Et deuxièmement est-ce qu’il est nécessaire d’utiliser tous l’ensemble C3tj, pour le contrôle de cette transition?

Nous donnons les réponses à ces questions dans la section suivante et nous pourrons ainsi exécuter les pas 5 et 6 de l’algorithme.

## 5.3.2  Le contrôle maximal permissif

Pour répondre aux questions posées dans la section précédente, nous présentons d’abord la définition de la relation de couverture ci-dessous :

Définition 5.4 : Soit ck un sur-état de l’ensemble des sur-états simplifiées C3ti ={c1,…, ck, …,  cm}et Mj  un état de l’ensemble des états autorisés critiques de transition ti MtiC= {M1,…, Mj,…, Mn}. Les relations Rti: MtiC ( C3ti( {0, 1} et CVti: MtiC ( C3ti( {0, 1} sont définies comme suit :

Où cj est la contrainte équivalente à Mj.

(

Les relations  Rt1(Mj, ck) et CVt1( Mj, C3t1) pour notre exemple sont présentées dans le tableau 5.1.

| cj Mj | P1P5P7 | P1P6P8 | P1P4P9 |
| --- | --- | --- | --- |
| P8 | 0 | 1 | 0 |
| P5 | 1 | 0 | 0 |
| P6 | 0 | 1 | 0 |
| P9 | 0 | 0 | 1 |
| CVt1( Mj, C3t1) | 1 | 1 | 1 |

Tableau  5.1  Relations Rt1 (Mj, ck) et CVt1( Mj, C3t1)

Nous voyons que pour cet exemple :

( Mj( Mt1C  ( CVt1( Mj, C3t1) = 1

Nous montrons ci-dessous que cette condition est nécessaire et suffisante pour avoir un contrôle maximal permissif. Appelons MNI l’ensemble des états accessibles (non interdits) par application ce contrôle.

Propriété 5.3 : L’ensemble des contrôles Uti(C3ti, Mk) pour ( ti(∑c  donne un contrôleur maximal permissif, ou ce qui est équivalent, l’ensemble des états non interdits MNI  est égal à l’ensemble des états autorisés MA, si et seulement si :

( ti(∑c, ( Mj( MtiC  CVti( Mj, C3ti) = 1

Preuve :

Condition nécessaire :

Si MNI  = MA, montrons que cela implique : ( ti(∑c, ( Mk  ( MtiC    CVti( Mk, C3ti) = 1.

Supposons qu’il existe un état Mk, tel que CVti (Mk, C3ti) = 0 (

Selon la corollaire 5.1 pour l’ensemble C3ti :     Uti(Mk) =  = 1   (

Mk (Mk ( MtiC )    Mk  (Mk( MIF) (

Donc un état Mk’( MIF  sera accessible et bien évidement l’ensemble des états non interdits par ce contrôle (MNI) n’est pas égal à l’ensemble des états autorisés MA.

Condition suffisante :

Si ( ti(∑c  , ( Mk ( MACti  CVti( Mk, C3ti) = 1, montrons que cela implique MNI = MA.

Supposons qu’il existe un état Mk, tel que :

Mk (MNI et  Mk (MA  ( ( Mk ( MtiC  tel que  Mk     Mk    (

Uti( Mk) = 1 (

Uti(Mk) =   (  (

Donc dans l’état Mk :   (  Mj ( C3ti    (

Mk  n’a  pas été couvert par aucune Mj ( C3ti  et :

CVti( Mk ,  C3ti) = 0, ce qui n’est pas.

(

Par cette propriété, nous avons obtenu la condition nécessaire et suffisante pour avoir un contrôleur maximal permissif. Il reste à répondre à la deuxième question concernant la nécessité d’utiliser tout l’ensemble C3ti, pour le contrôle de la transition ti.

La réponse de cette question sera donnée par l’algorithme de sélection final qui a déjà été présenté pour l’ensemble des contraintes dans la section 3.4.2. Par application de cet algorithme sur notre exemple (Pas 5 de l’algorithme 5.1), on obtient l’ensemble CFti (voir tableau 5.2.).

L’ensemble CFt1 est calculé comme suit :

CFt1= {P5, P6,  P9}

Selon le corollaire 5.1, le contrôle de cette transition sera (Pas 6 de l’algorithme 5.1):

| ci Mj | P1P5P7 | P1P6P8 | P1P4P9 | CFt1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P8 | 0 | 1 | 0 | - |
| P5 | 1 | 0 | 0 | √ |
| P6 | 0 | 1 | 0 | √ |
| P9 | 0 | 0 | 1 | √ |
| CVt1( Mj, CFt1) | √ | √ | √ |  |

Tableau  5.2  Sélection l’ensemble final  CFt1

Ut1(Mk) = (m5+ m6+ m9)

Pour répondre exactement aux mêmes objectifs, Il est possible de calculer la condition de franchissement par une méthode duale à celle présentée dans cette section.

# 5.4 Simplification en utilisant la méthode duale

## 5.4.1  Calcul de la condition de franchissement

Dans la méthode de synthèse de contrôle que nous avons présentée ci-dessus, nous avons calculé la condition nécessaire à l’interdiction de franchissement à partir des états critiques. Nous savons qu’une transition ne peut être franchie que dans les états sains. Il est alors possible de calculer la condition de franchissement de cette transition comme suit :

Uti( Mk) =

Comme pour la condition d’interdiction on peut définit le contrôle concerné pour chaque sur-état puis pour un ensemble des sur-états comme suit :

Corollaire 5.2 : Pour chaque sur-état  Mj =  Pj1Pj2  …  Pjr  …  .Pjn et un ensemble des sur-états Si = {M1, …, Mj,…, Mm},   le contrôle concerné sera :

Ut(Mk) =  (mj1mj2mj3…mjn)

(

Il est possible que cette condition soit plus simple que la condition d’interdiction. Les méthodes de calcul et de simplification de cette condition sont identiques à celles présentées dans la section 5.3. Il suffit de permuter les deux concepts « critique » et « sains ».

L’algorithme 5.2 permet de faire la synthèse d’un contrôleur basée sur cette idée.

Algorithme 5.2 :

Soit G un graphe de marquage représenté par un 4-tuplet (M [MA, MIF], ([(c, (u], (, M0).

Pas 1 : Pour  ( t ((c  calculer l’ensembleet  à partir de l’ensemble MA, MIF.

Pas 2 : Pour chaque transition t, calculer l’ensemble des sur-états C1 et S1 pour l’ensemble et .

Pas 3 : Calculer la condition de franchissement, S2 : S2= S1\ C1

Pas 4 : Construire S3 en supprimant les termes redondants de l’ensemble S2.

Pas 5 : Construire S4 en appliquant l’algorithme de choix final identique à celui présenté dans la section 3.4.2.

Pas 6 : Calculer les contrôles concernés pour chaque ensemble de sur-états selon la corollaire 5.2

Pas 7 : Fin

(

- Application de l’algorithme 5.2 à l’exemple de la figure 5.1

Les ensembles C1t1 et S1t1, respectivement ensembles des sur-états des états critiques et sains, ont été déjà calculés (Pas 1 et 2).

C1t1 = {P1, P5, P7, P6, P8,  P4, P9, P1P5, P1P7, P5P7, P1P6, P1P8, P6P8, P1P4, P1P9, P4P9, P1P5P7, P1P6P8, P1P4P9}

S1t1 = {P1, P4, P7, P1P4, P1P7, P4P7, P1P4P7}

Pas 3 :

En utilisant l’ensemble S2t1= S1t1\ C1t1, nous pouvons calculer le contrôle qui garantit le franchissement excepté dans les états critiques.

S2t1= S1t1\ C1t1  = {P4P7, P1P4P7}

Pas 4 :

Dans l’ensemble S2t1 il y a des sur-états redondants. En supprimant ces termes nous avons :

S3t1= {P4P7}

Pas 5 :

Par l’application de l’algorithme de choix final, nous avons l’ensemble :

SFt1= {P4P7}

Pas 6 :

Et le contrôle :

Ut1(Mi) = m4m7

La condition nécessaire et suffisante pour avoir un contrôleur maximal permissif est exactement la même que celle présentée dans la propriété 5.3.

## 5.4.2  Le modèle final

De manière duale nous avons calculé deux contrôleurs pour la transition t1. Il est possible que l’un des deux ne soit pas maximal permissif. Si les deux le sont, nous avons la possibilité de choisir la solution la plus simple. Pour notre exemple, la condition de franchissement est plus simple :

Ut1(Mk) =  m4m7

L’algorithme complet pour calculer un contrôleur est donné dans l’algorithme 5.3.  Il correspond à la fusion des algorithmes 5.1 et 5.2.

Algorithme 5.3 :

Soit G un graphe de marquage représenté par un 4-tuplet (M [MA, MIF], ([(c, (u], (, M0).

Pas 1 : Pour  ( t ((c  calculer l’ensembleet  à partir de l’ensemble MA, MIF.

Pas 2 : Pour chaque transition t, calculer l’ensemble des sur-états C1 et S1 pour l’ensembleet.

Pas 3 : Calculer la condition d’interdiction (franchissement) C2 (S2) :

C2= C1\ S1    (S2= S1\ C1)

Pas 4 : Construire C3(S3) en supprimant les termes redondants de l’ensemble C2 (S2).

Pas 5 : Appliquer l’algorithme de choix final comme celui présenté dans la section 3.4.2 pour construire : C4 (interdiction) et  S4 (franchissement).

Pas 6 : Parmi les 2 contrôleurs calculés, combien sont-ils maximaux permissifs ?

Si  2 aller au pas 7.

Si 1 choisir celui qui est maximal permissif et aller au pas 8.

Si 0 pas de contrôleur maximal permissif, aller au pas 9.

Pas 7 : Choisir le contrôleur le plus simple donné par C4 ou S4.

Pas 8 : Calculer les contrôles concernés pour chaque ensemble de sur-états selon les corollaires 5.1 ou 5.2 selon le pas 6.

Pas 9 : Fin

(

Pour avoir le contrôleur global nous devons calculer la condition associée à chaque transition contrôlable. Nous allons calculer cette condition pour la transition contrôlable t4, de la même manière que pour t1.

C1t4 = {P2, P3, P7, P1, P8,  P4, P9, P2P4, P2P7, P4P7, P3P4, P3P8, P4P8, P1P4, P1P9, P4P9, P2P4P7, P3P4P8, P1P4P9}

S1t4 = {P1, P4, P7, P1P4, P1P7, P4P7, P1P4P7}

C2t4 = C1t4\ S1t4 = {P2, P3, P8, P9, P2P4, P2P7, P3P4, P3P8, P4P8, P1P9, P4P9, P2P4P7, P3P4P8, P1P4P9}

S2t4  = S1t4\ C1t4  = {P1P7, P1P4P7}

C3t4 = {P2, P3, P9, P8}

Mt4C = {P2P4P7, P3P4P8, P1P4P9}

S3t4 = {P1P7}

Mt4S = {P1P4P7}

Le modèle final du RdP contrôlé est présenté dans la figure 5.5.

Les règles pour la transformation d’un modèle RdP vers le modèle Grafcet sont les mêmes que celles présentées dans le chapitre 3. Le modèle Grafcet de l’exemple est présenté dans la figure 5.6

# 5.5  Application de la  méthode de contrôle sur le système AIP

Nous appliquons cette méthode sur l’exemple de AIP qui a été présenté dans la section 4.5. Le modèle en boucle fermée de ce système est représenté dans la figure 5.7.

Pour cet exemple  il y a 3 états interdits :

MIF = {P0P5P9P14, P1P5P9P14, P3P5P9P14}

A partir de cet ensemble d’états, on peut calculer l’ensemble des états critiques et sains pour toutes les transitions contrôlables. Dans cet exemple l’ensemble des états critiques pour les transitions contrôlables sont vides sauf pour la transition t15.

Remarque 5.2 : Lorsque l’ensemble des états critiques pour une transition est vide, cela signifie que cette transition est toujours franchissable et il n’est pas besoin de calculer la condition de franchissement ou d’interdiction.

(

Les ensembles des états critiques et sains pour la transition t15 sont :

Mt15C= {P0P5P9P13, P1P5P9P13, P3P5P9P13}

Mt15S= {P0P5P6P13, P1P5P6P13, P3P5P6P13,  P0P5P7P13, P1P5P7P13, P3P5P7P13,  P0P5P8P13, P1P5P8P13, P3P5P8P13}

L’ensemble des sur-états des états critiques (C1t15) et sains (S1t15) est calculé comme suit :

C1t15 = {P0, P1, P3, P5, P9, P13, P0P5, P0P9, P0P13, P5P9, P5P13, P9P13, P1P5, P1P9, P1P13, P3P5, P3P9, P3P13, P0P5P9, P0P5P13, P0P9P13, P5P9P13, P1P5P9, P1P5P13, P1P9P13, P3P5P9, P3P5P13, P3P9P13,  P0P5P9P13, P1P5P9P13, P3P5P9P13}

S1t15= {P0, P1, P3, P5, P6, P7, P8, P13, P0P5, P0P6, P0P13, P5P6, P5P13, P6P13, P1P5, P1P6, P1P13, P3P5, P3P6, P3P13, P0P7, P5P7, P7P13, P1P7, P3P7, P0P8, P5P8, P8P13, P1P8, P3P8,  P0P5P6, P0P5P13, P0P6P13, P5P6P13, P1P5P6, P1P5P13, P1P6P13, P3P5P6, P3P6P13,  P0P5P7, P0P7P13, P5P7P13, P1P5P7, P1P7P13, P3P5P7, P3P7P13,  P0P5P8, P0P8P13, P5P8P13, P1P5P8, P1P8P13, P3P5P8, P3P8P13, P0P5P6P13, P1P5P6P13, P3P5P6P13, P0P5P7P13, P1P5P7P13, P3P5P7P13, P0P5P6P13, P1P5P8P13, P3P5P8P13}

Les ensembles C2t15, S2t15, C3t15 et S3t15 sont :

C2t15= C1t15\ S1t15 = {P9, P0P9, P5P9, P9P13, P1P9, P3P9, P0P5P9, P0P9P13, P5P9P13, P1P5P9,  P1P9P13, P3P5P9, P3P9P13,  P0P5P9P13, P1P5P9P13, P3P5P9P13}

S2t15= S1t15\ C1t15 ={P6, P7, P8, P0P6, P5P6, P6P13, P1P6, P3P6, P0P7, P5P7, P7P13, P1P7, P3P7, P0P8, P5P8, P8P13, P1P8, P3P8,  P0P5P6, P0P6P13, P5P6P13, P1P5P6, P1P6P13, P3P5P6, P3P6P13,  P0P5P7, P0P7P13, P5P7P13, P1P5P7, P1P7P13, P3P5P7, P3P7P13,  P0P5P8, P0P8P13, P5P8P13, P1P5P8, P1P8P13, P3P5P8, P3P8P13, P0P5P6P13, P1P5P6P13, P3P5P6P13, P0P5P7P13, P1P5P7P13, P3P5P7P13, P0P5P6P13, P1P5P8P13, P3P5P8P13}

En supprimant les termes redondants, nous obtenons :

C3t15= {P9}( CFt15 = {P9}( Ut15(Mk) = m9

S3t15={P6, P7, P8}( SFt15 = { P6, P7, P8}}( Ut15(Mk) = m6+ m7+ m8

Les deux conditions donnent le contrôleur maximal permissif. Mais il est évident que la condition d’interdiction est plus simple que la condition de franchissement de cette transition. Le modèle final du RdP contrôlé est présenté dans la figure 5.8.

# 5.6  Les différents méthodes de Simplification

## 5.6.1  Comparaisons des méthodes de synthèse de contrôleurs

Dans les chapitres 3, 4 et 5, nous avons présenté trois méthodes pour la synthèse de contrôleurs. Les résultats des méthodes présentées dans les chapitre 3 et 4 sont presque les mêmes. Dans les deux méthodes nous ajoutons des places de contrôle par l’approche basée sur les invariants.  L’avantage important de la méthode présentée dans le chapitre 4 c’est qu’il est applicable pour les réseaux saufs non nécessairement conservatifs alors que la méthode présentée dans le chapitre 3 est applicable seulement sur les réseaux saufs et conservatifs. Il n’y a pas de résultat concernant les complexités des modèles contrôlés obtenus par les deux approches. Tout dépend du cas étudié.

La construction du graphe de marquage augmente la complexité de deux méthodes, mais celui-ci est construit hors ligne. Pour la méthode de simplification des RdP conservatifs, la construction de l’ensemble des états conservatifs est en général plus grand que l’ensemble des états accessibles. Dans la deuxième méthode, il est nécessaire de construire l’ensemble des sur-états pour les états interdits. Nous remarquons qu’en réalité la construction de l’ensemble des sur-états des états autorisés n’est pas nécessaire.

L’avantage des méthodes du chapitre 3 et 4 par rapport à la méthode présentée dans ce chapitre est que la dynamique du système est plus visible sur le modèle RdP. Mais l’avantage de la méthode présentée ici est qu’elle peut donner un résultat plus simple que les autres méthodes.

A cause de l’existence de deux possibilités pour le choix final, pour la méthode présentée dans ce chapitre (la condition d’interdiction et la condition de franchissement), il y a plus de chances d’avoir un contrôleur maximal permissif. S’il n’existe pas un contrôleur maximal permissif par la méthode présentée, on peut corriger la méthode comme on explique par un petit exemple. Par exemple soit M t1= {P0P9P13, P1P5} l’ensemble des états critiques et M t1S= {P0P9, P1P5P13} l’ensemble des états sains. Nous voyons qu’il y a un état critique qui couvre un état sain et il y a également un état sain qui couvre par un état critique. Donc par les méthodes présentées nous ne pouvons pas construire un contrôleur maximal permissif. Dans ce cas on peut changer la condition de franchissement comme suit :

Condition de franchissement t1 = m0 m9 m13 + m1 m5 m13

Généraliser cette idée est un travail qu’on voudrait faire dans nos futurs travaux de recherche.

En conclusion, on peut dire que pour les trois méthodes présentées dans cette approche, il n’y a pas une méthode qui donne toujours le contrôleur le plus simple. Il faut exploiter les trois méthodes et choisir la solution la plus simple.

## 5.6.2 Comparaisons des méthodes de simplification avec la simplification des expressions logiques

L’idée de simplification que nous avons utilisée dans ces méthodes est proche de la simplification des expressions logiques. Il y a des points communs et des différences entre simplification des contraintes et simplification des expressions logiques. Le point commun important est que nous utilisons la ou les compléments d’une variable pour la simplification. Par exemple dans les expressions logiques nous avons toujours c + c = 1 donc :

abc + abc= ab(c + c) = ab

Dans la simplification des contraintes si

m3 + m4 + m5 =1 et MIF = {P1P2P3, P1P2P4, P1P2P5}  ( MIF = {P1P2}

Dans l’expression logique le complément d’une variable est toujours une seule variable et est présenté par le symbole de complément soit «  » ou «    ». Mais pour les places cela peut être plus d’une variable, comme nous avons vu dans l’exemple.

L’autre différence qui a été utilisée dans ce chapitre, c’est que dans les expressions logiques, lorsque celle-ci est égale à un, la sortie de la fonction associée devient vraie. Alors que pour le RdP, dans le franchissement d’une transition, en plus de la vérification de la condition, la transition doit être validée par les places en amont. Cette différence peut nous aider pour plus de simplification en augmentant l’ensemble des états  indifférents.

# 5.7  Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté une méthode efficace pour résoudre le problème des états interdits pour les RdP saufs. L'idée fondamentale est d'utiliser des conditions plus simples pour empêcher les états interdits à partir des états critiques. Cette condition est représentée par une expression logique associée aux transitions contrôlables. Pour calculer cette condition il y deux possibilité : soit on peut calculer la condition de franchissement, soit la condition d’interdiction. A la fin on peut choisir la plus simple condition. Nous avons établi une condition nécessaire et suffisante garantissant l’optimalité du contrôleur.

Chapitre 6

Conclusion et Perspectives

# 6.1  Conclusion

La synthèse de contrôleurs pour les systèmes à événements discrets a été abondamment étudiée dans la littérature à partir des outils automates et Réseaux de Petri. La théorie de la synthèse de contrôleurs a été introduite par Ramadge et Wonham en utilisant les automates. L’inconvénient principal de cette approche est l’explosion du nombre d’états pour les systèmes complexes. Il existe différentes approches qui utilisent les modèles RdP pour pallier ce problème.  Parmi  ces approches, les plus simples ne résolvent pas  le problème de l’optimalité du contrôleur, et les plus complexes sont difficiles à mettre en œuvre.

Dans notre travail, nous proposons une méthode systématique et facile de mise en œuvre pour la synthèse du contrôle des systèmes à événements discrets. Nous modélisons les systèmes par  des modèles RdP saufs. Deux méthodes distinctes  sont  utilisées. La première consiste à ajouter des places de contrôle pour empêcher l’atteignabilité des états interdits, et la deuxième revient à ajouter des conditions pour les transitions contrôlables. Nous avons alors été confrontés au problème des transitions incontrôlables pour garantir l’optimalité et à la complexité apportée par le nombre des places de contrôle qui peut être très grand.

Pour résoudre ces problèmes, nous avons utilisé l’approche principale de Ramadge et Wonham ainsi que le travail de Kumar en construisant le graphe de marquage pour déterminer les états interdits dans le cas général où il y a des événements incontrôlables. Ensuite par utilisation du théorème introduit par Giua, nous avons traduit l’ensemble des états interdits en un ensemble des contraintes linéaires. L’utilisation de méthodes de simplification des contraintes  constitue la contribution fondamentale de cette thèse. Grâce à elles, il est possible de réduire le nombre et la borne des contraintes et ainsi construire un modèle contrôlé simple et facile de mise en ouvre.

La première méthode de simplification présentée est applicable sur les RdP saufs et conservatifs alors que la deuxième est applicable sur les RdP saufs dans le cas général. Ces méthodes sont basées sur deux propriétés fondamentales. Ces  deux propriétés viennent des relations de l’invariant de marquage de places qui peut être total ou partiel. Par l’utilisation de la première propriété, la borne et le nombre des contraintes sont diminués alors que par l’utilisation de la deuxième propriété seul le nombre des contraintes est diminué.La méthode de synthèse de contrôle en appliquant la méthode de simplification pour les RdP conservatifs et saufs donne toujours le contrôleur maximal permissif.

L’équivalence entre les états interdits et les contraintes linéaires n’est pas toujours possible pour les RdP saufs. Nous avons alors déterminé les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir un contrôleur maximal permissif en se basant sur notre méthode de simplification. Dans beaucoup de cas les résultats des deux méthodes sont comparables, néanmoins le résultat final peut être plus ou moins simple et dépend du cas étudié. Une comparaison a été faite au niveau du contrôleur obtenu pour un ensemble d’exemples. L’avantage principal de ces méthodes de synthèse de contrôleurs est que le modèle RdP contrôlé est très proche du modèle initial.

La deuxième idée qui a été utilisée pour la synthèse est l’utilisation des conditions pour le franchissement des transitions contrôlables. Cette méthode a été présentée dans le chapitre 5. Elle consiste à interdire le franchissement lorsqu’un état critique est atteint. Les méthodes qui utilisent cette idée, ont en général besoin d’un calcul long en temps réal. En appliquant notre méthode de simplification, nous arrivons à un contrôleur simple dans la plupart des cas.

Pour pouvoir implanter les contrôleurs obtenus, nous  présentons une méthode pour la transformation d’un RdP vers un Grafcet. Si le modèle RdP est le RdP Interprété de Commande (RdPIC), la transformation est facile. Lorsque ce n’est pas le cas, nous avons résolu deux problèmes : le premier a lieu quand les places de contrôles sont non saufs  et le deuxième lorsque le modèle RdP du contrôleur est non déterministe.

# 6.2  Perspectives

Dans notre thèse nous avons considéré les systèmes qui peuvent être modélisés par des RdP  saufs avec des événements contrôlables et incontrôlables. Il est possible de développer une approche pour un cadre plus général :

- Existence des événements non observables :

- Prise en compte du temps dans les dates d’occurrence des événements. Cela peut permettre la construction de contrôleur maxiamal permissif. On sait que le temps peut rendre un système contrôalble.

- Déterminer un contrôleur maximal permissif alors que la propriété 5.3 n’est pas vérifiée. Une solution manuelle à ce problème est donnée dans la section 5.4.1.

- Appliquer la méthode de synthèse de contrôleur par retour d’état pour les RdP non saufs :

La méthode que nous avons utilisée pour la synthèse de contrôleurs par retour d’état dans le chapitre 5 peut être généralisée pour les RdP non saufs. Dans  ce cas, pour une place non sauf on peut indiquer le marquage non unitaire par une puissance. Par exemple  le marquage  Mi = [0,0,1,0,2,1] peut être représenté par l’expression m3m52m6. Elle sera vérifiée lorsque l’état actuel couvre cet état.  Bien sûr que dans ce cas la complexité de méthode sera beaucoup augmentée.

- Développer un logiciel pour systématiser les étapes à partir de la synthèse du contrôleur.

- Application partielle de la méthode de simplification:

Pour les systèmes complexes, il est possible que le nombre des places et le nombre d’invariants devienne très grand. A cause de la croissance exponentielle du nombre des états conservatifs, l’espace mémoire et le temps de calcul deviennent prohibitifs. La question ouverte est de savoir si on peut casser cette complexité en divisant le problème global en sous-problèmes tout en maintenant l’optimalité de la solution.

Append A :

Algorithme 1 : Application de la propriété 3.1 pour la simplification :

Soit m : le nombre d’invariant, ni : le nombre de place dans l’invariant i, Pi : l’ensemble des places d’invariant i. Pij : j èm place de l’ensemble Pi .

Pas 1 : Soit  un état conservatif. Commencer par  [0,0,…,0]

Pas 2 : Changer le vecteur J pour trouver un nouveau état, soit interdit soit non atteignable. Si il n’y a pas, aller au pas 4 si non soit Jk le vecteur d’un  état concerné.

Pas 3 : pour toute les élément jki du vecteur Jk, si pour  le 0 ≤  jki <ni  Mk ( MA,, indiquer jki  comme un invariant supprimé du  vecteur Jk.( Par exemple  remplacer par un caractère spécial comme *). Enregistrer le M qui peut être modifié dans l’ensemble des contraintes simplifiées C1. Aller au pas  2.

Pas 4 : Comparer toutes les contraintes de C1 ;

S’il y a des sur-états c1, c2,…, cr qu’ont la même invariant supprimé ji et sont différent seulement dans un invariant jk , et r=nk 	ajouter une nouvelle contrainte en supprimant l’invariant jk et marquer toutes les  contraintes c1 , c2,…, cr  comme des contraintes sélectionnées. Aller au pas 4 .

En cas contraire supprimer tous les contraintes sélectionnées.

Pas 5 :  Fin

Algorithme 2 : Application de la propriété 3.2 pour la simplification :

Pas 1: Soit C une contrainte simplifiée de l’ensembleC1, représenté dans l’ensemble C2 comme ci-après:

(Dan l’algorithme 1, ji a été un nombre entier ou le symbole *, mais ici Ji est un ensemble de nombres entiers ou le symbole *. On peut utiliser le symbole * comme l’existence de tous les possibilités de Ji )

Pas 2 : Comparer les deux contraintes CL et CK, si toutes moins une élément (élément)  soit égal, soit un couvert par l’autre, calculer un nouveau contrainte CLK : [JLKm,… J LKr,…, J LKi,…, J LK1]  JLKr = J Lr ( J Kr , JLKi = JLi (JKi  (i({1,…, m}-{r}) si non  aller au pas 4.

Pas 3: Enregistrer le contrainte CLK  dans l’ensemble des contraintes simplifiés C2 si il n’existe pas une contrainte CI qui couvre CLK :

Supprimer de l’ensemble C2, toutes les contraintes qui couvrent par CLK.

Aller au pas 2.

Pas 4 : Fin

# Référence

AIP, 2001,  Atelier Inter - établissement de Productique, Grenoble, France,   http://gilco.inpg.fr/~ tollenaere/aip-ds/

Badouel E., L. Bernardinello and P. Darondeau, 1995, “Polynomial algorithms for the synthesis of bounded nets”, Proc. of CAAP'95 , Springer Verlag LNCS 915,  364-378.

Balemi S., 1992, “Control of Discrete Event Systems: Theory and Application”, Thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich.

Basile F., Chiacchio P., Giua A., 2006, “Suboptimal supervisory control of Petri nets in presence of uncontrollable transitions via monitor places”, Automatica, 42, 995-1004 .

Blanchard M., 1979, Comprendre, Maîtriser et appliquer le GRAFCET.  CEPADUES Editions, Toulouse.

Boel, R. K., Ben-Naoum, L., and Van Breusegem, V. 1995. “On the forbidden state problems for a class of controlled Petri nets”. IEEE Trans. on Automatic Control 40(10): 1717–1731.

Brandin B. A., W. M. Wonham, 1994, “Supervisory control of Timed Discrete Event Systems”. IEEE Transactions on Automatic Control,Vol. 39 (2) : 329-342.

Charbonnier F., 1996,  Commande supervisée des systèmes à événements discrets, thèse de doctorat, INPG, France.

David R., Alla H., 2005, “Discrete, Continuous, and Hybrid Petri Nets”, Springer, ch 1-3.

Dideban A., Alla H., 2004, « Des états interdits vers les contraintes linéaires », note interne, Laboratoire d’automatique de Grenoble.

Dideban A., Alla H., 2005, “From forbidden state to linear constraints for the optimal supervisory control”, CEAI, vol.7, No. 3, pp 48-55.

Dideban A., 2005, “Synthèse optimale d’un contrôleur par construction de l’ensemble minimal de contraintes”,   RS- JESA, Vol. 39 (1-2-3), MSR05, page 127-141.

Dideban A., Alla H., 2006a, “Synthesis of Feedback Control Logic for Safe and Controlled Petri Nets”, Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2006), 16-18 May, Theran, IRAN.

Dideban A., Alla H., 2006b, “Solving the problem of forbidden states by feedback control logical synthesis”, The 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society,7-10 Nov, Paris, FRANCE.

Dideban A., Alla H., 2007, “Determination of Minimal Sets of Control Places for Safe Petri Nets”, American Control Conference, 11-13 July, New York City, USA.

Ezpeletaa J., J. M. Colom, J. Martinez, 1995, "A Petri Nets Based deadlock prevention policy for flexible manufacturing systems”, IEEE Trans. On Robotics and Automation, 11, pp. 173-184.

Gaubert S., 1995, “Performance evaluation of (max,+) automat”, IEEE Transactions on Automatic Control,Vol. 40 (12) : 2014-2025.

Gaudin B., 2004, « Synthèse de contrôleurs sur des systèmes à événement discrets structurés », thèse de doctorat, Institut de formation supérieure en informatique et communication de l’université de Rennes, France.

Ghaffari A., Rezg N. and Xie X, 2003a., “Feedback control logic for forbidden – state problems of Marked graphs: application to a real manufacturing system”, IEEE Trans. Automatic Control, 48(1):18-29.

Ghaffari A., N. Rezg and X.-L. Xie, 2003b, "Design of Live and Maximally Permissive Petri Net Controller Using Theory of Regions", IEEE Trans. On Robotics and Automation,  19(1).

Giua A., F. DiCesare and M. Silva, 1992, “Generalized mutual exclusion constraints on nets with uncontrollable transitions”. In Proc. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Chicago, IL, pp. 974-979.

Giua A., F. DiCesare,  1993a, "Grafcet and Petri Nets in Manufacturing ", in Intelligent Manufacturing: Programming Environments for CIM, W.A. Gruver and J.C. Boudreaux (Eds.), pp. 153-76, Springer-Verlag,.

Giua A., F. DiCesare and M. Silva, 1993b, “Petir net supervisors for generalized mutual exclusion constraints”, Proc. 12th IFAC World Congresse, Sidney, Australia.

Holloway L. E. and Krogh B. H., 1990, “Synthesis of feedback logic for a class of controlled Petri nets”. IEEE Trans. Autom. Control, AC-35, 5, 514-523.

Holloway L. E., X. Guan, L. Zhang,1996, “A Generalisation of state avoidance Policies for Controlled Petri Nets”. IEEE Trans. Autom. Control, AC-41, 6, 804-816.

Iordache M. V., J. O. Moody, and P. J. Antsaklis, 2001, “A method for the synthesis liveness enforcing supervisors in Petri nets,” in Proc. Amer.Control Conf., pp. 4943–4948.

Kattan B. 2004, « Synthèse structurelle d’un contrôleur basée sur le Grafce », Thèse de doctorat, UJF, France.

Kumar R., 1991, “Supervisory Synthesis Techniques for Discrete Event Dynamical Systems”, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Université du Texas, Austin.

Kumar R., L.E. Holloway, 1996, “Supervisory control of deterministic Petri nets with regular specification languages”, IEEE Trans. Automatic Control, 41(2):245-249.

Leparc P., 1994, “Apports de la méthodologie synchrone pour la définition et l’utilisation du langage Grafcet ” , Thèse de doctorat de l’université de Rennes 1.

Li Y., W. M. Wonham, 1994, Control of discrete-event systems-part ii: controller synthesis. IEEE Trans. Automatic Control, 39(3):512-531.

Li Zhi Wu , MengChu Zhou, 2004, “Elementary Siphons of Petri Nets and Their Application to Deadlock Prevention in Flexible Manufacturing Systems", IEEE Transactions on systems, Man, And Cybernetics—Part A: Systems And Humans, Vol. 34, No. 1.

Lin F., W. M. Wfonham, 1990, “Decentralized control and coordination of discretevent systems with partial observation”. IEEE Transactions of Automatic Control, 35(12):1330-1337.

Moody J. O., Antsaklis P., 2000, “Petri net supervisors for DES with uncontrollable and unobservable transition”, IEEE Trans. Automatic Control, 45(3):462-476.

Morris Mano M., 2001, “Digital Design”, Prentice Hall , ch 3.

Music G., MAtko D., Zupancic B., 2000, “Modelling, synthesis, and simulation of supervisory process control systems”, Mathematical and computer modelling of dynamical systems, Vol. 6, No. 2 : 169-189

Ramadge P. J., Wonham W. M., 1987a, “Modular feedback logic for discrete event systems”, SIAM Journal of Control and Optimization, 25 (5):1202-1218.

Ramadge P. J., W. M. Wonham, 1987b, “Supervisory control of a class of discrete event processes”, SIAM Joural of Control and Optimization, 25 (1):206-230.

Ramadge P. J., Wonham W., 1989, “The Control of Discrete Event Systems”, Proceedings of the IEEE; Special issue on Dynamics of Discrete Event Systems, Vol. 77, No. 1:81-98.

Roussel J. M., 1994, “Analyse de Grafcets par génération logique de l'automate équivalent”, Thèse de doctorat de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan.

Sava A. T., 2002, “Sur la synthèse de la commande des systèmes à événements discrets temporisés”, thèse de doctorat, INPG, France.

Takai S., 2005, “Supervisory Control of a Class of Concurrent Discrete Event Systems Under Partial Observation”, Discrete Event Dynamic Systems, 15, 7-32.

Uzam M., Jones A. H., 1998, “Discrete event control System Design Using Automation Petri Nets and their Ladder Diagram Implementation” Int J Adv Manuf Tech, 14: 716-728.

Uzam M., Wonham W., 2006, “A hybrid approach to supervisory control of discrete event systems coupling RW supervisors to Petri Nets” Int J Adv Manuf Tech, 28: 747-760.

Wonham W. M., 2005, “Supervisory Control of Discrete-Event Systems”, research report, http://www.control.toronto.edu/people/profs/wonham/wonham.html.

Yamalidou K., Moody J., Lemmon M.and Antsaklis P., 1996, “Feedback control of Petri Nets based on place invariants”, Automatica, 32(1):15-28.

Yamalidou E.,  J. O. Moody, M. D. Lemmon and P. J .Antsaklis. 1994, “Feedback control of Petri nets based on place invariants”. Technical Report ISIS-94-002.2, ISIS Group, University of Notre Dame.

# Footnotes

- Le vecteur X  solution de XT. W est appelé P- invariant  ou  P – semi – flot.

- Pour une seule contrainte nous avons une matrice avec une seule ligne

Automaton - Net

Il sera défini dans la suite de ce chapitre

Lorsque il n’y pas d’ambiguïté, le mot frontière sera supprimé

# Text boxes

f1

f2

f1

r2

f1

d1

(q14, v1)

(q15, v1)

d1

d1

(q13, v1)

Fig. 2.10. Les ensembles des états possibles

: États faiblement interdits

: États interdits de départ

: États interdits frontières de départ

: États autorisé

: États autorisé critiques

: États aiblement interdits frontières

supC(LD)

S/P :

p2

r2

r1

(q25, v0)

p1

(q15, v0)

f2

p2

(q24, v0)

(q05, v1)

(q04, v1)

f1

(q14, v0)

Fig. 2.23.  Matrice d’incidence WRC  et les ensembles de sous- matrices

LD

L(P)

Fig. 2.11. Langage suprême contrôlable d’un fonctionnement désiré

Les Places de contrôle

(q05, v0)

(q03, v1)

(q23, v0)

(q04, v0)

Les transitions incontrôlables

WCU

f2

WRU

f2

p2

……………………………………………..

p1

……………………………………………..

f1

r2

……………………………………………..

r1

r1

P1

P2

P3

…

…

Pn-1

Pn

Pn +1

Pn +2

….

Pn +r

d2

v1

Σ \ {f1, d2}

v0

Σ \ {f1, d2}

d1

r2

f2

( ((v1) = {f1}

f1

p2

t1,    t2,  ….,    …,   tm,  tm+1,  tm+2, …,   ... , tm+j

d1

p1

(q13, v0)

((v0) = {d2} (

S  :

d2

(q03, v0)

q25

q24

q15

q14

q05

q04

f2

f2

p2

p2

p1

p1

f1

f1

r2

r2

r1

r1

r1

d2

d2

d2

d1

Fig. 2.13. Modèle final de système supervisé sans états interdits

Fig. 2.7. Le système manufacturier sous la contrainte de stock

Pièce usinée

r2

Fig. 2.8. Modèle automate de la spécification

f2

p2

Stock

Pièce brute

M2

P :

M1

d1

f1

p1

q23

q13

q03

Fig. 2.6. Modèle synchrone  de deux machines

d1

( b )

( a )

M2:

r2

d2

f2

p2

q5

q4

q3

M1 :

r1

d1

S’/P :

f1

p1

p2

q2

q1

r2

q0

Fig. 2.5. Modèles des machine M1 et M2

Fig. 2.4. Un système manufacturier

r1

Pièce usinée

Pièce usinée

Pièce brute

(q25, v0)

p1

(q15, v0)

f2

p2

(q24, v0)

(q05, v1)

(q04, v1)

Pièce brute

M2

M1

Superviseur

S

Fig. 2.3. Schéma de supervision avec indice de temps

(i+1( (( qi) \((qi)

((qi)

Procédé supervisé S/P

(Dans l’état qi )

Fig. 2.2. Procédé supervisé

( ( (( q) \((q)

((q)

Procédé supervisé S/P

(Dans l’état q)

Fig. 2.1. Schéma de supervision

Autorisation/ Interdiction

Événements générés

Superviseur

Procédé

f1

(q14, v0)

(q05, v0)

(q03, v1)

(q23, v0)

(q04, v0)

f2

f2

p2

p1

f1

r2

r1

r1

d2

d1

r2

f2

p2

d1

p1

(q13, v0)

(q03, v0)

Fig. 2.12. Modèle automate du système supervisé avec des états interdits

PC

M2

M1

P8

P7

M2

M1

t7

t8

t6

t5

t4

t3

t2

t1

d2

P6

P5

P4

P3

P2

P1

r2

f2

p2

r1

d1

f1

p1

Fig. 2.21.  Modèle RdP modifié

P7

M2

M1

t7

t8

t6

t5

t4

t3

t2

t1

d2

P6

P5

P4

P3

P2

P1

r2

f2

p2

r1

d1

f1

p1

Fig. 2.20.  Modèle RdP en boucle fermée

t7

t8

t6

t5

t4

t3

t2

t1

P8

P7

d2

P6

P5

P4

P3

P2

P1

r2

f2

p2

r1

d1

f1

p1

Fig. 2.15.  Modèle en boucle fermée RdP pour exemple 2.1

M2

M1

t7

t8

t6

t5

t4

t3

t2

q0

t1

d

a

r

d2

P6

P5

P4

P3

P2

t

P1

r2

f2

p2

r1

d1

f1

p1

f

Fig. 1.1 : Changement d’état par occurrence des événements dans un SED

m

A :

p

Fig. 2.14.  Modèle RdP de la figure 2.4

q1

q2

q3

a

b

a

c

c

b

a

Fig. 1.2 : Graphe de transition d’états d’un automate fini.

q0

q1

p

j

A1 :

x0

x1

b

j

A2 :

(a)

(b)

Fig. 1.3. Modèles automates d’un distributeur de jeton

q0, x0

p

j

M:

q1, x1

b

Fig. 1.4. Modèle automate complet d’un distributeur de jeton

b

p

q1, x0

q0, x1

(5

(4

(3

(2

(1

T5

T4

T3

T2

T1

P7

P6

P5

(1

(1

T1

P3

P2

P1

b)

T1

P3

P2

P1

t1

Fig. 1.7. Graphe de marquage du RdP de la figure 1.5

t4

t4

t4

t4

t3

t3

t1

t1

t2

t1

t5

t5

t3

t3

t1

M9

M8

M7

M6

M5

M4

M2

M3

M1

M0

T4

T3

T2

T1

P3

P2

P1

Fig. 1.8. Modèle RdP d’une machine

Fig. 1.9.  RdP conservatif

P7

t2

P6

P5

P4

P3

P2

P1

f2

c2

f1

c1

b) R2

a) R1

t2

P7

P6

f1

Fig. 1.10. Deux modèle  RdP avant synchronisation

t2

P5

P4

P3

P2

P1

f2

c2

f1

c1

Réceptivité

Etapes inactives

(3

1

(2

C1 ( 1

C2 ( (2

(1

Etape Active

Action

Activités parallèles

Etape initiale

D

C1

C2

B2

B1

A

Fig. 1.11. Un Grafcet

P2

(2

(1

T2

T1

a)

Fig. 1.6. Franchissement d’une transition

P4

P3

P2

P1

Fig. 1.5. Réseau de Petri marqué

32

31

12

22

11

21

10

P1

P3

(2

B1

3(

(1

A1

2(

1

P2

(2

(1

T2

T1

P1

P3

b)

a)

(2

B1

3

(1

A1

2

1

P2

(2

(1

T2

T1

P1

P3

Fig. 1.12. Occurrence simultanée de deux événements non indépendants (1 et (2

a) Réseau de Petri   b) Grafcet

t7

t8

t6

t5

t4

t3

t2

t1

d2

P6

P5

P4

P3

P2

P1

r2

f2

p2

r1

d1

f1

p1

Fig. 2.22.  Modèle final RdP avec spécification imposé

C

(

ti

Fig. 2.24 Un RdP contrôlé

T

Fig. 2.26.  L’exemple de siphons avec sa place de contrôle

P1

P2

P3

P4

P5

P6

t1

t2

t3

t4

t5

t6

P7

P8

PC

(C

(u

((i)

(C((u

Contrôleur

Procédé

Superviseur

Fig. 2.27.   a) l’approche originale de Ramadge/Wonham,    b) l’approche entrées/sorties de Balemi

Procédé

Fig. 2.9. Modèle de fonctionnement désiré en boucle fermée

f1

f2

P := P1 (P2.

(:= (1 ((2

T := T1( T2  - T12 ,   T12 :={ ti( T1 | ( tj ( T2 / E1(ti)= E2(tj)}

r2

d1

(q14, v1)

(q15, v1)

d1

d1

(q13, v1)

S’/P :

p2

r2

r1

(q25, v0)

p1

(q15, v0)

f2

p2

(q24, v0)

(q05, v1)

(q04, v1)

f1

(q14, v0)

(q05, v0)

(q03, v1)

(q23, v0)

(q04, v0)

f2

f2

p2

p1

f1

r2

r1

r1

d2

d1

r2

f2

p2

d1

p1

(q13, v0)

(q03, v0)

E2(tj)      si  tj ( T2

E1(tj)      si   tj ( T1

E(tj) =

Pré2(pi , tj) si  pi ( P2

Pré1(pi , tj) si  pi ( P1

Pré (pi , tj) =

Post2(pi , tj) si  pi ( P2

Post1(pi , tj) si  pi ( P1

Post (pi , tj) =

M02(pi) si  pi ( P2

M01(pi) si  pi ( P1

M0(pi) =

P9

t11

fdm2

fdm1

ftm2

ftm1

t10

ftr

t8

P8

fdm2

fdm1

t6

P6

t3

P3

b) Modèle RdP de fonctionnement de robot comme une spécification

P9

a) Modèle RdP des deux  machines

t9

t7

R1

t7

P7

M2

M1

t4

t5

t2

t1

c2

P5

ftr

P4

fdm2

fdm1

ftm2

ftm1

P8

t6

P6

t3

P3

R1

P7

M2

M1

t4

t5

t2

t1

c2

P5

P4

P2

ftm2

P1

c1

ftm1

ftm1

ftm2

M12

ftr

c2

c1

P2P5P9

M11

M4

fdm2

c1

P2P4P9

fdm2

M9

fdm1

P1P5P9

c2

M4

fdm1

P1P4P9

M10

M8

M7

M6

M5

M3

M2

M1

L’ensemble des états interdits

Fig. 2.19.  Graphe de marquage accessible

ftr

ftr

ftr

M2

M1

Robot

R1

Fig. 2.16.  Système manufacturier

Pièces brutes

Pièces usinés

P2

P1

ftm2

c1

ftm1

Fig. 2.17.  Modèle RdP d’un système manufacturier

Fig. 2.18.  Modèle RdP en boucle fermée

ftr

ftm2

ftm2

ftm1

c1

P2P6P8

P1P6P8

ftm1

ftm2

c1

P3P5P8

P2P5P7

P1P5P7

c2

Fig. 3.1.  Modèle RdP de l’exemple 2.2

c2

ftm1

c2

c1

P3P4P8

P2P4P7

P1P4P7

c1

P1

P2

P4

P5

c2

t1

t2

t5

t4

M1

M2

P7

R1

P3

t3

P6

t6

P8

ftm1

ftm2

fdm1

fdm2

ftr

t7

P9

Fig. 3.2.  Modèle RdP avec séparation de  l’état de machine M2 de  l’état du système

c1

P1

P2

P4

P5

c2

t1

t2

t5

t4

M1

P7

R1

P3

t3

P6

t6

P8

ftm1

ftm2

fdm1

fdm2

ftr

t7

P9

Xi

m1 + m4 + m7 ≤ 2 (  (P1P4P7)

m1 + m4 + m8≤ 2 (  (P1P4P8)

m1 + m4 + m9≤ 2 (  (P1P4P9)

m1 + m4  ≤ 1     (P1P4)

(m7 + m8) + m1 + m4 ≤ 2   (  M3 = {(P1P4P7P8, 2)}

Fig. 3.3.  Un état non atteignable à partir d’état initial P1P4P7

c1

P1

P2

P4

P5

c2

t1

t2

t5

t4

M1

P7

R1

P3

t3

P6

t6

P8

ftm1

ftm2

fdm1

fdm2

ftr

t7

P9

Fig. 3.4.  Exemple pour présenter les états conservatifs

P1

P2

t1

t2

P3

P1

P2

P1 			        P2

P2	   	     P3

P2	   	     P3

Fig. 3.5.  Construire l’ensemble des états conservatifs

P1

P2

P3

P4

P1 			        P2 			     P3

P4	   P5	     P6

P4	   P5	     P6

P4	   P5	     P6

P7 P8P9

P3 P6 P7 P9

P3 P6 P7 P9

P3 P6 P7 P9

P3 P6 P7 P9

P7P8P9

P7P8P9

P7P8P9

P3 P6 P7 P9

P7P8P9

P7P8P9

P7P8P9

P7P8P9

P7P8P9

P3 P6 P7 P9

Fig. 3.6.  Construction de l’ensemble des états conservatifs pour le RdP figure 3.1

P5P2

P7P3

P6P2

P5P3

P7P6

P6P3

P8P5

P8P2

P9P3

P9P2

P9P5

P9P6

MIF (états interdits)

Théorème 2.1

Propriété 3-2

Propriété 3-1

CIF (Contraintes linéaires)

C0 (Contraintes linéaires)

MA (états autorisés)

MNI  (états non interdits)= MA

MNI  (états non interdits) = MA

C1 (Contraintes linéaires)

MNI  (états non interdits) = MA

C (Contraintes linéaires)

MNI  (états non interdits) = MA

Choix final

CF (Contraintes linéaires)

MNI (états non interdits) = MA

Figure 3.8. Différentes étape de simplification

Prise en compte états non atteignables

PC

P1

P2

Fig. 3.9.   Place de contrôle synchronisée avec le modèle du procédé par un événement incontrôlable (u

(u

t1

Fig. 3.10.  Modèle RdP contrôlé

c1

P1

P2

P4

P5

c2

t1

t2

t5

t4

M1

M2

P7

R1

P3

t3

P6

t6

P8

ftm1

ftm2

fdm1

fdm2

ftr

t7

P9

Pc2

Pc1

Pc3

Fig. 3.11. Autre modèle RdP contrôlé

c1

P1

P2

P4

P5

c2

t1

t2

t5

t4

M1

M2

P7

R1

P3

t3

P6

t6

P8

ftm1

ftm2

fdm1

fdm2

ftr

t7

P9

Pc2

Pc1

Pc3

t4

t3

b) Modèle Grafcet avec C(0) =2

(3

t3

t1

t2

(2 ·

(1

PC

t4

(4 ·

X11

1· C > 0

1· C > 0

1

1

(4

(3

(1

t1

t2

(2 ·

1

X01

C=C+1

t4’

C=C -1

C=C -1

X22

X21

t3’

Fig. 3.12.  Transformation d’une place de contrôle non sauf à un modèle équivalent Grafcet

D

A2

B2

C

B1

A1

XC3

XC2

XC1

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

ftr

fdm2

fdm1

ftm2

ftm1

c2

c1

t6

t5

t4

t3

t2

t1

40

60

22

31

12

Fig. 3.13.  Modèle Grafcet du RdP Figure 3.10

30

21

20

50

32

11

10

P9

t7

ftr

fdm2

fdm1

ftm2

ftm1

P8

t6

P6

t3

P3

R1

P7

M2

M1

t4

t5

t2

t1

c2

P5

P4

P2

P1

c1

Fig. 4.1.  Modèle RdP de l’exemple 2.2

(P2P5, 1)

(P3P5, 1)

m2+m3 ≤1 (P5P9, 1)

(P2P5, 1)

(P5P8, 1)

(P2P3)( A1

m2+m3 ≤ 1  (

(P2P9)( A1

m2+m3+m9 ≤ 1 (1)

(P3P9) ( A1

m2+m8 ≤ 1  (

(P2P5, 1)

(P2P6, 1)

(P5P8, 1)

(P2P8, 1)

(P5P6)( A1

m5+m6 ≤1  (

(P5P2)( A1

m5+m2 ≤ 1 (6)  (

(P2P8)( A1

m5+m6 ≤1 (P2P9, 1)

(P5P9)( A1

m5+m6+m9 ≤ 1 (4)

(P6P9) ( A1

Fig. 4.2. Calcul des contraintes en utilisant les propriétés (4.2) et (4.3)

(P2P5, 1)

(P2P8, 1)

(P5P8)( A1

m5+m8 ≤ 1   (

m2+m8 ≤1 (P5P9, 1)

(P2P9)( A1

m2+m8+m9 ≤ 1 (3

(P9P8) ( A1

m2+m3 +m9≤1 (P5P8, 1)

m2+m3+m8 +m9≤1

(P3P8)( A1

(P5P8, 1)

(P5P9, 1)

(P8P9)( A1

m8+m9 ≤ 1 (2)

m5+m8 ≤1 (P2P9, 1)

(P5P9)( A1

m5+m8+m9 ≤ 1 (5)

(P8P9) ( A1

m5+m6 +m9≤1 (P2P8, 1)

m5+m6+m8 +m9≤1

(P6P8)( A1

(P5P9, 1)

(P2P9, 1)

(P2P5)( A1

m2+m5 ≤ 1  (6)

(P2P5, 1)

(P3P5, 1)

(P5P9, 1)

m2+m3 +m9 ≤ 1

(P2P3P5P9, 1)     ((1))

Fig. 4.3. Application de la  propriété 3.2

(P2P5, 1)

(P5P8, 1)

(P5P9, 1)

m2+m8 +m9 ≤ 1

(P2P5P8P9, 1)     ((2))

(P2P5, 1)

(P2P6, 1)

(P2P9, 1)

m5+m6 +m9 ≤ 1

(P2P5P6P9, 1)       ((3))

(P2P5, 1)

(P2P8, 1)

(P2P9, 1)

m5+m8 +m9 ≤ 1

(

(1)

(3)

(5)

(4)

(P2P3P5P9, 1)

Fig. 4.4. Simplification  au maximum par les propriétés 4.3 et 3.2

(P2P5P8P9, 1)

(P2P5P6P9, 1)

(P3P8) ( A1

m3+m8 ≤ 1

(P2P5P6P9, 1)

(P2P3P5P9, 1)

(P3P6) ( A1

m3+m6 ≤ 1(

(P2P5P8P9, 1)

(P6P8) ( A1

m6+m8 ≤ 1

(P2P3P5P6P9, 1)

Fig. 4.5.  Modèle RdP de l’exemple 4.1

c1

P1

P2

P4

P5

c2

t1

t2

t5

t4

M1

M2

P7

P3

t3

P6

f1

f2

p1

P1P3P5P7

P2P3P5P7

c1

c2

f1

c2

c2

c1

c2

f2

Fig. 4.6.  Graphe des marquages accessibles

M1

M2

M3

M4

M5

P1P3P6P7

P1P4P6P7

c2

p1

P1P3P5

P1P4P5

P2P3P6P7

P2P3P5

P1P4P5P7

P2P4P5P7

c1

P2P4P6P7

c1

P8

p1

f2

f1

P6

t3

P3

P7

M2

M1

t4

t5

t2

t1

c2

P5

P4

P2

P1

c1

Fig. 4.7.  Modèle RdP corrigé  de l’exemple 4.1

Fig. 4.8.  Modèle RdP contrôlé

c1

P1

P2

P4

P5

c2

t1

t2

t5

t4

M1

M2

P7

R1

P3

t3

P6

t6

P8

ftm1

ftm2

fdm1

fdm2

ftr

t7

P9

Pc1

Poussoir

Station d’assemblage

Détecteur palette 2

Sortie PDP

Boucle centrale

Boucle extérieure

Palette

Détecteur  palette 1

Butée

Ancrage (1) devant station

Ancrage (2) devant poussoir

Fig. 4.9. Système d’assemblage

P0

P1

P2

P3

P10

P12

P11

P13

P15

P9

P8

P7

P6

P4

P5

P14

P16

t0

t1

t2

t3

t12

t13

t15

t14

t16

t17

t4

t5

t6

t7

t9

t10

t8

t11

DPA1

OA1

APA1

FA1

DPB

SRT

FEE

OB

SPDP

FB

OA1

EPDP

SPDP

SPDP

SPDP

OA2

OA2

OA2

a) Modèle du système     	      b) Modèle des spécifications

Fig. 4.10. Modèle RdP de Système manufacturier et spécifications

(b-1)

(b-2)

OA1

t3

t2

t1

t0

P3

P2

P1

P0

Fig. 4.11. Modèle RdP de Système manufacturier en boucle fermée

P16

FB

t17

P15

P14

OB

P12

P11

FEE

SRT

DPB

P13

P10

OA2

OA2

OA2

SPDP

SPDP

SPDP

t11

t8

t10

t9

t7

t6

P5

P4

P6

P7

P8

P9

t14

t15

t13

t12

FA1

APA1

DPA1

P0

P1

P2

P3

P16

t0

t1

t2

t3

DPA1

OA1

APA1

FA1

t12

t13

t15

t14

P9

P8

P7

P6

P4

P5

t6

t7

t9

t10

t8

t11

SPDP

SPDP

SPDP

OA2

OA2

OA2

P10

P13

DPB

SRT

FEE

P11

P12

OB

P14

P15

t17

FB

P16

Pc

Fig. 4.12. Modèle RdP final de  Système manufacturier

Fig. 4.13.  Modèle Grafcet de RdP Figure 4.12

t1

t2

t3

t15

t6

t12

X1

X2

X3

X4

X14

X10

X7

X5

XC1

X16

t13

t14

t17

t1

t7

t8

X0

X6

X8

X9

X11

X12

X13

X15

t0

t9

t10

t11

B

A

Evénement contrôlable :

Evénement incontrôlable :

(2)

(1)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

FB

OB

FEE

SRT

DPB

OA2

OA2

OA2

SPDP

SPDP

SPDP

FA1

APA1

OA1

DPA1

Ut15(Mk) =  m9

OA1

t3

t2

t1

t0

P3

P2

P1

P0

Fig. 5.8. Modèle RdP contrôlé de l’exemple AIP

P16

FB

t17

P15

P14

OB

P12

P11

FEE

SRT

DPB

P13

P10

OA2

OA2

OA2

SPDP

SPDP

SPDP

t11

t8

t10

t9

t7

t6

P5

P4

P6

P7

P8

P9

t14

t15

t13

t12

FA1

APA1

DPA1

OA1

t3

t2

t1

t0

P3

P2

P1

P0

Fig. 5.7. Modèle RdP de l’exemple AIP en boucle fermé

P16

FB

t17

P15

P14

OB

P12

P11

FEE

SRT

DPB

P13

P10

OA2

OA2

OA2

SPDP

SPDP

SPDP

t11

t8

t10

t9

t7

t6

P5

P4

P6

P7

P8

P9

t14

t15

t13

t12

FA1

APA1

DPA1

D

A2

B2

C

B1

A1

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

ftr

fdm2

fdm1

ftm2

ftm1

c2 · X1X7

c1 · X4X7

t7

t6

t5

t4

t3

t2

t1

Fig. 5.6.  Modèle Grafcet du RdP de la Figure 5.5

P9

t7

ftr

fdm2

fdm1

ftm2

ftm1

P8

t6

P6

t3

P3

R1

P7

M2

M1

t4

t5

t2

t1

c2

P5

P4

P2

P1

c1

Ut4(Mk) =  (m1m7)

Ut1(Mk) =  (m4m7)

M2

M1

Fig. 5.5.  Modèle RdP final avec le contrôle simplifié

( SFt4 = {P1P7}}( Ut2(Mk) =  (m1m7)

( CFt4 = {P2, P3, P9}( Ut4(Mk) =  (m2+ m3+ m9) ’

Fig. 5.4.  Contrôle d’une transition à partir d’un état critique

ci . (mj1mj2… mjn)

ti

P2

P1

M2

M1

P1

ti

Fig. 5.3. Contrôle empêchant l’atteignabilité  des états interdits

ti

(

Uti ( Mj)

Fig. 5.2.  L’ensemble des états critiques

L’ensemble des états critiques

ftm2

ftm1

ftm1

ftm2

M12

ftr

c2

c1

P2P5P9

M11

M4

fdm2

c1

P2P4P9

fdm2

M9

fdm1

P1P5P9

c2

M4

fdm1

P1P4P9

M10

M8

M7

M6

M5

M3

M2

M1

ftr

ftr

ftr

ftr

ftm2

ftm2

ftm1

c1

P2P6P8

P1P6P8

ftm1

ftm2

c1

P3P5P8

P2P5P7

P1P5P7

c2

c2

ftm1

c2

c1

P3P4P8

P2P4P7

P1P4P7

P9

t7

ftr

fdm2

fdm1

ftm2

ftm1

P8

t6

P6

t3

P3

R1

P7

M2

M1

t4

t5

t2

t1

c2

P5

P4

P2

P1

c1

Ut4

Ut1

M2

M1

Fig. 5.1.  Modèle RdP avec le contrôle

C

E

D

(1)

(2)

(3)

a) Modèle RdP

Stock